# 基于云平台的汽车零配件挤压铸造CAPP研究

### 论文摘要

传统的汽车零配件工艺设计种类繁多,不同零件工艺流程差异大导致传统计算机辅助工艺规划(CAPP)系统相互独立、没有统一的接口标准。不同企业的CAPP系统相互隔离,其知识库难以被充分利用和拓展。针对以上问题,对基于软件即服务(SaaS)云平台构建汽车零配件挤压铸造CAPP应用系统的技术和方法进行了研究。转向节形状比较复杂,集中了轴、套、盘环、叉架等四类零件的结构特点。考虑到转向节采用一般编制工艺方法时难以被重用和借鉴,所以以实际汽车转向节工艺开发为例,研究了未来基于云平台的工业制造新模式的解决方案和实际用例。通过云平台的交互操作和推理和学习机制,可以自动匹配现存知识库出最佳的工艺参数和工艺流程,大大减少了工艺人员的编制时间;实测结果也验证了新的云平台构建的汽车零配件CAPP系统的开放自学习功能,可以在使用过程中知识库不断得到扩充和积累,使系统的服务水平迅速得到提升。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 挤压铸造和云平台

- 2 基于SaaS的系统构建

- 2.1 系统架构

- 2.2 EECSb CP知识库

- 2.3 核心功能设计

- （1） 标准工艺查询。

- （2） 非标工艺设计及咨询。

- （3） 复杂工艺在线计算。

- （4） 工艺集成在线管理。

- （5） 工艺验证与审核。

- （6） 工艺设计外包。

- 3 实例研究 （以转向节为例）

- 3.1 需求分析

- 3.2 系统流程

- 3.3 系统分析与工艺生成

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李正网

关键词: 挤压铸造,汽车,软件即服务,工艺编制,转向节

来源: 自动化仪表 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 汽车工业,互联网技术

单位: 重庆人文科技学院机电与信息工程学院

基金: 重庆市教委科学技术研究基金资助项目(KJ1501601)

分类号: TP393.09;U466

DOI: 10.16086/j.cnki.issn1000-0380.2018090003

页码: 94-99

总页数: 6

文件大小: 1169K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].《铸造技术路线图》摘录 挤压铸造[J]. 铸造设备与工艺 2019(06)

- [2].低压力下挤压铸造铝铜合金的显微组织与性能的研究[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [3].固溶态和时效态挤压铸造Al-5.0Mg-3.0Zn-1.0Cu合金的显微组织及力学性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(09)

- [4].我国挤压铸造技术研究现状及展望[J]. 民营科技 2018(03)

- [5].铝合金挤压铸造用电磁泵速计算方法的研究[J]. 世界有色金属 2017(06)

- [6].铸造技术路线图:挤压铸造[J]. 铸造 2017(06)

- [7].间接挤压铸造活塞模具设计与工艺优化[J]. 铸造技术 2017(07)

- [8].我国挤压铸造设备研发的现状及前景[J]. 热加工工艺 2014(21)

- [9].挤压铸造压力对汽车套铝合金管件性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(13)

- [10].7000系铝合金及其复合材料挤压铸造研究进展[J]. 特种铸造及有色合金 2017(12)

- [11].7001高强铝合金挤压铸造过程的数值模拟分析[J]. 热加工工艺 2018(09)

- [12].高强韧支座挤压铸造工艺优化[J]. 铸造 2018(08)

- [13].挤压铸造Al-17.5Si-4Cu-0.5Mg合金热压缩变形行为及其加工图[J]. 热加工工艺 2016(06)

- [14].铝合金50泵体的挤压铸造[J]. 热加工工艺 2013(23)

- [15].轧辊挤压铸造关键工艺参数的研究[J]. 特种铸造及有色合金 2014(08)

- [16].世界各国加紧镁铝合金挤压铸造的技术革新[J]. 特种铸造及有色合金 2013(01)

- [17].探究现代挤压铸造设备的智能制造内涵[J]. 中国高新技术企业 2013(11)

- [18].铝合金连杆的双重挤压铸造模具设计[J]. 热加工工艺 2011(03)

- [19].半固态流变挤压铸造研究现状[J]. 热加工工艺 2011(05)

- [20].现代挤压铸造设备的智能制造内涵[J]. 机床与液压 2010(03)

- [21].基于公理设计的挤压铸造设备设计[J]. 铸造 2010(12)

- [22].挤压铸造法制备双连续氮化钛增强铝基复合材料[J]. 硅酸盐学报 2015(04)

- [23].基于有限元的模拟挤压铸造凝固过程数学模型分析[J]. 课程教育研究 2019(14)

- [24].曲轴箱壳多向挤压铸造温度参数优化与试验[J]. 铸造 2012(05)

- [25].6063铝合金薄板件挤压铸造模具设计及试验[J]. 特种铸造及有色合金 2011(03)

- [26].挤压铸造凝固时间模拟研究[J]. 铸造技术 2010(12)

- [27].挤压铸造工艺参数对铝合金连杆力学和磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(19)

- [28].基于有限元法的双曲轴挤压铸造仿真及实验研究[J]. 热加工工艺 2018(01)

- [29].浇注温度对铝合金制动泵体流变挤压铸造的影响[J]. 热加工工艺 2015(19)

- [30].流变挤压铸造2024铝合金轮毂组织及其典型缺陷分析[J]. 特种铸造及有色合金 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9f36cc8ca47e99b1b8498162.html