# 变电运维管理中危险点及预控措施分析刘芳

（国网安阳供电公司河南安阳455000）

摘要：在变电系统运行维护管理过程中，在各种因素的影响之下，发生故障是不能够用避免的，一旦发生故障，将会导致十分严重的后果，因此，为了能够达到地降低电力系统故障发生的概率，就需要在日常工作中尽可能的做好变电运维检修管理工作，但是由于电力系统存在一定的特殊性，在开展电力运维管理工作的过程中，存在着很多的危险点，为了保证检修人员的安全以及整个电力运行系统的安全性，就需要在变电运维检修工作之前，对各类危险点进行全面的掌握排查，并在此基础上，采取有效的预防控制措施，本文阐述在对变电运维检修管理工作的主要内容的基础上，分析变电运维管理中危险点及与预控措施。

关键词：变电；运维管理；危险点；预控措施

引言

近年来随着我国的电力技术的不断迅速，建设了一批智能电网和智能化变电站，这些先进的技术虽然在很大程度上提高了电力系统运行的安全性和稳定性，但是变电运行过程仍然存在一些不容忽视的危险，影响着电力系统的安全性，以至于对我国的经济发展和人们的生产生活都存在危险，甚至给生命安全都带来了一定的威胁，所以必须十分重视变电运行维护管理中的危险点，并制定出有效的预防控制措施，以确保电网的安全运行和人们的用电安全。

1变电运维管理中存在的危险点

1.1变压器中存在的危险点

在变电运维管理工作中，变压器操作主要包括调压、正反充电、输送带负荷及切除空载运行等，在具体操作时存在诸多不安全因素。在对变压器进行操作时，切合空载运行的变压器时，由于分合电压出现高低差，这个高低差的电压可能对变压器的绝缘造成损害，最终造成变压器油内放电绝缘损坏的隐患。

1.2继电保护的危险点

继电保护是变电运维的重要组成部分，一旦出现安全隐患，会直接影响电力系统的稳定运行。

第一，由于使用年限过长，二次设备标识不清楚；第二，屏柜内发生短路；第三，二次电缆封堵不严；第四，屏柜灰尘过大造成短路；第五，故障录波器死机或误启动。

1.3变电运维安全管理不到位

要使得电力系统始终安全有效的运行，为我国的现代化进程的发展发挥更大的作用，提高我国的变电运维安全稳定是基本的保障。保证变电站安全运行的重要前提是要有全面科学的安全管理制度，并且变电站管理人员要充分加大对变电运维安全管理的重视程度，才能从根本上加大变电运维的安全系数，提高变电站工作的可靠性。在实际的操作过程中，缺乏科学全面的管理制度，无法对管理人员的管理维护工作提供良好的知道作用。而且变电站安全运行管理人员没有认识到安全管理对我国电力系统发展具有的重要意义，忽略了对变电设备以及变电运维的安全管理，只是一味的追求变电运维的经济效益，尽可能的减少在安全运行管理上投入的成本和人力物力，这就导致了变电运维设备存在一定的安全隐患，发生运行故障的概率大大提高，某一设备发生故障时，管理人员无法及时的发现，从而导致变电安全运行管理出现混乱的局面，不利于变电站运行的经济效益，造成更加严重的人身财产事故。

2变电运维管理中的预控措施

2.1变压器危险点的解决措施

根据中性点接地原理可知，对操作过电压，可根据中性点直接短时接地方式处理，要依据下述要求和原则进行：第一，为了避免由于母联跳开造成的安全隐患，可在不同的母线并列运行几台变压器，同时变压器中性点采取接地方式应该不少于1台；第二，为了避免低压侧电源发送时进而导致高压侧开关出现跳闸的行为，变压器的中性点直接接地；第三，为了避免升高变压器空载电压，可通过采取并联电抗器、降低变压器送端电压等策略。

2.2继电保护的预防措施

要解决存在的安全，可采取下述办法：第一，加强电力设备的标识管理，验收时要认真核对；第二，定期对继电保护设备的照明回路进行检查，尤其是行程开关；第三，对继电保护装置需要封堵的部分进行严格的检查，施工时要进行风险管控，验收时要严格检查是否满足要求；第四，清扫时的维护人员应该明白继电保护装置的结构、原理，不要碰坏设备，同时要带好防护用具，确保人员的安全；第五，对继电保护设备进行严格的巡视和检查，定期对故障录波器进行起动试验，一旦发生异常情况要及时进行处理；录波所用的存储工作要专盘专用，避免受到病毒感染。

2.3变电运行用具的维护措施

为了能够更好地理解变电运行设备的维护工作以及定期护理，首先应该重视的是变电运行用具的维护。正是由于变电运行用具是处理以及检测变电运行设备是否存在异常的最关键工具，所以，需要定期对变电运行用具实施试验，保证每一次的机械试验结果都是符合标准并且在安全和规范的前提下能够完成日常变电运行设备的检修与维护。一般来说，为了保证机械试验检测结果准确并且真实，就应该实施三次试验，得出结果之后进行结果的对比，这样一来就能够准确无误地确认变电运行用具的实际情况是否合格，而在定期检测过程中，还需要利用科学有效的方式对此进行专业性的灵活性检验，保证变电运行用具时刻保持灵敏度。

2.4母线的维护措施

为了避免故障范围的扩大，若备用母线发生异常状况，母联断路器会直接将其切除；在进行倒换母线操作时，要禁止母联开关误跳闸，防止出现直接带负荷拉刀闸事故；倒换母线操作时，要按照正确的顺序进行：首先，对每个单元间隔倒换；其次，间隔停电倒母线；倒换时要注意确保电压互感器的安全，防止操作时电压互感器出现二次熔断、保护拒动误动等现象；母线操作时，对母差保护的切换、出口、变更及失灵出口的调节等要进行整个过程的管控，尤其是自动重合闸时，具体的重合闸方式应按照母差保护定值单执行。

结语

通过加强变电运维管理中的危险点的防控，能够有效的保障运维人员的人身安全，降低变电运行故障发生率，有利于保障电网运行的稳定性。总而言之，一旦变电运行设备出现问题，对于电力事业的影响是相当恶劣的，所以重视日常的运行维护和安全性检查才可以防患于未然，这样才能够降低设备故障的出现机率，从而维持变电设备持续安全地运行，以创造更大的社会经济收益。

参考文献：

[1]郭宏.变电运行设备的运行维护与安全措施[J].黑龙江科技信息，2014，（32）：136.

[2]许巍.变电运维管理中危险点和其控制剖析[J].环球市场，2016（4）：76~77.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9f429b1ef954b8b0bc5a9cbe.html