# 电厂化学水处理技术的应用及发展趋势

济宁金威热电有限公司山东济宁272300

摘要：电厂化学水系统种类较多又有重复的运行管理机构，化学水处理系统相对集中的综合化控制模式将是未来一定时期发展的趋势。本文下述电厂化学水处理技术的应用情况及化学水系统控制发展的趋势，旨在提高电厂的生产能力。

关键词：电厂；化学水处理；技术应用；发展趋势

一、电厂化学水处理技术的应用

1锅炉补给水处理

我国高参数锅炉基本都已使用化学除盐水作为锅炉补充水，在离子交换树脂及除盐系统所用的床型方面，我国和国外的差距已在缩小，有的已达到世界先进水平。但化学除盐系统的自动化还有相当大的差距，尤其是在减少排废以降低环境污染及综合节水方面差距较大，应下力量解决根据水质与水资源情况优化水处理系统的问题。

2凝结水精处理

对于大机组来说，凝结水精处理是必不可少的，尤其目前凝汽器管材质较差，凝汽器泄漏成为火电厂腐蚀、结垢、积盐的主要原因。不论是直流炉与汽包炉，百分百凝结水处理的慨念已越来越被人们所接受。绝大多说高参数机组设有凝结水精处理装置，这些装置多以进口为主，其中再生系统是高塔分离装置、锥底分离装置。但真的实现长周期氨化运行的目的的精处理装置屈指可数。

3、给（炉）水处理

直流锅炉只有给水处理，它只能采取全挥发处理方式。70年代后直流炉出现了加氧中性处理及联合处理。亚临界汽鼓锅炉使用磷化处理及全挥发处理均有。经我们研究，认为也可采用中性水处理。从尽量降低锅炉水含盐量这一目的出发，采取全挥发处理固然优越。在我国直流炉均使用氨和联氨全挥发性处理。

4、凝汽器冷却水处理

火电厂的各项用水中以凝汽器的冷却水量最大，在直流冷却系统中可占火电厂总用水量的百分之九十五以上，在开式循环冷却系统中可占百分之六十五以上。因此在研究冷却水处理时，必须将其开发利用和节约用水结合起来。用弱酸树脂对循环水的补充水作脱碱软化处理，可使硬碱比值接近1的水得到理想的处理效果，其循环水浓缩倍率可超过5倍。如果不考虑腐蚀的影响，还可再提高。如果能将干灰充分利用，则可再提高浓缩倍率。

二、电厂化学水处理技术的发展

水处理质量及效率可对电厂的日常生产效率产生非常重要的影响，随着电力能源需求量的不断增加，对于化学水处理效率及质量也提出了更高的要求。电厂化学水处理技术的发展趋势具有以下特征：（1）水处理设备的布置趋于集中化。传统的水处理步骤较多，所采用的设备种类及处理系统也较为繁杂，这就会给水处理工作带来生产分散及管理不便等问题。目前，多数电厂的水处理流程已经得到了优化，点状、松散及平面的设备布置形式也逐渐被集中、立体及紧凑的布置形式所代替。如此一来不但能够集中管理处理设备及相应的水处理工作，同时还可以提高水处理效率与质量。（2）水处理流程趋于自动化。传统水处理系统中主要使用模拟盘对生产流程进行控制，在机械化自动控制技术不断发展的情况下，PCL自动控制技术也逐渐取代了模拟盘控制技术。

三、化学水系统控制发展的趋势

1、可以达到完善的工艺

化学水系统综合控制是建立在工艺系统的合理性的基础上的。前提是需要工艺系统尽量的简单且合理以及设备可控性能要好。下面从控制的工艺，加药的工艺和参数的监测三个方面进行介绍。控制的工艺：原先的各个子系统采用的均是不同的控制工艺，各系统间联系比较少，对于可控设备的设计也不合理，因此要从工艺的改造上出发，增加相对应的阀门，调整部分管道的流径，使所有子系统相互间的功能和联系尽可能的完善并合理化。加药的工艺：改进原先的各个子系统加药的点以及加药的方式和加药的管道，取消传统的一些单回路的自动加药的装置，统一由PLC来对加药进行控制，采用一些先进的设备及加药装置来提高加药的自动化水平，经济合理的控制生产药耗，降低生产的成本。参数的监测：按综合系统的要求重新考虑各系统的监测点己及被监测的参数的准确性、合理性以及可靠性，优化国内外仪表的使用，使得正系统在线监测的参数经济而可靠。

2、强大的软硬件功能

目前电厂使用的主要有SIEMENS、AB、OMRON、GE等品牌的PLC，这些产品在电厂化学水的各系统中被广泛使用，具有比较丰富成熟的经验和相当不错的业绩。功能都比较完备，能够满足化学水系统的要求。工控机也有ICS、研华等品牌，技术指标都随着最新配置的潮流，监控软件有WINCC、取TOUCH、IFIX等HIM界面极佳的上位机软件。

3、通信网络的适用性

各个PLC厂商为了适应将来的联网需要，研发出具有多种类解决方案的网络模式，能够根据电厂各个化学水子系统的控制要求的不同，来进行相应的配置的方案的综合化的控制。如果各子系统采用同一家厂家的PLC，则可采用厂家的局域网来使各子系统集中化控制，不同层的网络均具备连接其它的管理网或者控制网的接口。

4、系统具有较高安全性

综合控制系统由于全部使用PLC，使得硬件的平均故障率得到很大程度的降低，同时由于运算功能和控制功能的模块化，这样就消除了由于接触不良或者连线的不当所引发的事故。综合系统的完备的自诊断的功能可以使现场的维护人员尽早的发现设备出现的故障，及早的进行修复，提高设备的使用寿命。

5、较高的性价比

化学水综合控制系统比原先任何单个的系统控制装置都要先进，这一点己经得到了业内专家们的认可。它利用现有的各个子系统的资源，合理的优化仪表和控制设备，对所有仪表和设备进行集中的蠓视和控制，降低运行的成本以及改造的前期资金投入，缩减现场运行和维护人员的数量。实践证明，化学水综合控制系统的一次性的资金投入加上比较先进全面的功能，与一个电厂具有数套的化学水控制子系统的分散且独立零乱的功能以及大量的资金投入相比，具有极佳的性价比指标。

结束语

水处理技术分为物理处理技术与化学处理技术两种，在电厂中通常会采用化学水处理技术。化学水处理技术指的是采用化学药物转化水中的杂质或集中杂质后进行统一处理。有效的水处理是维持电厂生产工作正常进行的基本条件，为了保证电厂锅炉等热力设备的生产效率得以提高，并在此基础上改善电力生产系统的运行工况，则应注意合理选用化学水处理技术。文章分析了电厂化学水处理技术的应用情况，同时论述了电厂化学水处理技术的发展趋势。

参考文献

[1]李海清.电厂化学水处理工作中双膜工艺的应用[J].科技资讯.2011.(15).

[2]仲惟雷，梁宏书，李燕，吴宗策，张彬，刘枫，梁松苗，王思亮.国产反渗透膜在电厂大型海水淡化项目中的应用[J].工业水处理，2012，32（11）.

[3]马福刚.浅谈电厂化学水处理方法[J].黑龙江科技信息2010.(26).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9fda7c066e052afe39c84d47.html