# 可控串联补偿论文_常路宇,姚磊,郑建勇,耿延

导读:本文包含了可控串联补偿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:可控,功率因数,变换器,过电压,补偿器,可靠性,相电压。

### 可控串联补偿论文文献综述

常路宇,姚磊,郑建勇,耿延[1]（2018）在《磁控串联补偿型故障限流器参数设计与性能研究》一文中研究指出通过改变磁控限流器的直流偏置电流可以改变限流器输出电抗,与串联电容配合可在限流的基础上具备串联补偿功能。本文提出了一种磁控串联补偿限流器(MSCFCL),通过等效磁路等理论分析方法对其铁心与线圈的主要参数进行了详细设计;并提出了铁心开气隙结构来满足对输出电抗调节的需求。通过JMAG软件仿真分析了MSCFCL稳态下电抗输出与故障态下限流性能。仿真结果表明,以饱和电抗器为核心加入合理气隙结构的MSCFCL,可满足串联补偿的输出电抗平滑度要求,并且对限流性能有明显影响。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2018年09期）

刘博文,张文元[2]（2018）在《一种用于串联补偿的可控移相逆变电源设计》一文中研究指出为了对传统配电网中出现的电压跌落与骤升等电能质量问题进行低成本高精度补偿,本文设计了一种可进行无级无功补偿的可控移相逆变电源装置。该可控移相电压源装置由前级功率因数校正电路和后级逆变电路组成。功率因数校正电路采用Boost电路将其输入的功率因数校正接近1,有效减小其对电网的电流谐波污染;逆变电路产生相位与幅值可调整的交流电压。实验结果表明,该装置输入功率因数为0.98,输出谐波较低,输出电压能够通过调节相位与幅值来改变输电线路上的压降实现电压补偿。(本文来源于《电气开关》期刊2018年03期）

盛能进[3]（2018）在《可控串联补偿装置控制范围及容量选取研究》一文中研究指出本文研究可控串联补偿装置在关键线路潮流控制中的作用。通过建立用于分析可控串联补偿装置潮流作用的电路模型,列写功率方程,使用解析方法,画出功率运行范围、有功功率和无功功率变化曲线等。分析了单个可控串补对线路输送功率的作用。通过进一步解析,重点分析了 UPFC加固定串补电容对线路输送功率作用,考虑到经济性后,对UPFC加固定串补电容方案进行了最优投资建模,并给出了求解流程。通过对江苏电网中关键线路的作用分析,明确了UPFC加固定串补电容方案的合理性,并验证了求解流程的有效性。研究了大容量500千伏UPFC装置在电网规划中的应用,重点考虑了木渎UPFC工程的选址定容和应用效果,验证了木渎UPFC对潮流控制、对提高苏南电网无功支撑、对改善功角特性及减少直流闭锁限电容量方面的诸多作用,为大容量500千伏UPFC装置接入江苏电网提供理论验证和技术支撑。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-01-01）

王俊平[4]（2017）在《冯屯500kV可控串联补偿MOV压力释放事件分析》一文中研究指出针对冯屯500kV可控串联补偿(以下简称串补)站区内,瞬时性单相接地故障中的金属氧化物限压器(MOV)压力释放问题,结合伊冯甲线可控串补保护动作和录波数据,通过故障现场勘查、设备返厂解体、元件试验检测分析,发现MOV的事故动作原因是MOV阀片在工频过电压下发生沿面闪络,导致MOV压力释放动作。根据阀片的特殊性,加强现场安装管理,开展MOV阀片釉层的绝缘的研究及不建议新备用单只MOV设备与已运行9年的老MOV设备混用,最后提出了冯屯串补站MOV设备备件配备设计方案。(本文来源于《吉林电力》期刊2017年04期）

刘博文[5]（2017）在《基于串联补偿技术的可控移相逆变电源研究与设计》一文中研究指出电能是如今最重要的能源之一,随着用户数量的增多,接入电网的设备数量与种类也在不断增多。非线性负载的投入降低了电网的功率因数,影响了用户电压的稳定性。而一个稳定的电网电压是用户设备与电网安全稳定运行的重要保障。在上述背景下,本文研究了一种可控移相逆变电源,将其应用于串联电压补偿中。该装置主要由前级Boost APFC电路与后级单相逆变电路组成。文中分析了前级电路的工作状态与传统数字控制算法,研究了一种基于占空比预测的控制算法。同时对装置后级逆变电路进行建模分析,给出了在虚拟矢量下的控制算法并使用MATLAB/Simulink对算法进行仿真,画出系统Bode图。文章对装置的各个硬件电路中的重要元器件参数进行了详细的计算并给出了选型结果。考虑数字控制具有的高速信息处理能力,装置采用基于TMS320F28335芯片的数字控制器对其前级电路与后级电路进行控制。最后,本文研制了一台1kW实验样机,并对其进行实验验证。实验结果表明,该装置输入功率因数达到0.98,并且可以输出稳定的正弦交流电,能够通过控制改变其输出波形的相位与幅值减小配电线路压降,达到电压补偿的目的。(本文来源于《广西大学》期刊2017-06-01）

李生虎,于丽萍,马燕如,董王朝[6]（2016）在《电网可靠性对可控串联补偿部件参数的灵敏度分解算法》一文中研究指出可控串联补偿器(TCSC)是一种常见的柔性输电设备,多用于改善输电能力。现有TCSC对其电容器组、电抗器等部件的可靠性建模较为粗略,因此无法直接描述部件可靠性对电网可靠性的影响。考虑部件故障模式,提出TCSC可靠性分层等值算法,建立含TCSC线路可靠性状态空间模型。基于改进频率和持续时间(F&D)算法,求解串联补偿线路状态概率和转移率,及其对部件可靠性参数的灵敏度。联立电网可靠性对串联补偿线路可靠性、串联补偿线路可靠性对TCSC部件灵敏度,提出电网可靠性对TCSC部件参数的灵敏度分解算法。算例分析验证了算法的可行性和正确性,有助于从电网角度发现和改善柔性交流输电设备的薄弱环节。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2016年20期）

任曦骏,严正,赵建伟,曹路,李建华[7]（2015）在《计及可控串联补偿器的系统电压失稳概率研究》一文中研究指出可控串联补偿器(TCSC)可以灵活地调节线路潮流,提高系统运行的稳定性,传统分析方法在评估TCSC提高系统静态电压稳定性作用时存在缺陷,无法考虑不确定性因素的影响。因此,建立计及TCSC接入的系统负荷裕度概率模型,考虑运行参数的随机波动,通过半不变量法和Gram-Charlier级数计算负荷裕度概率特征,进而得到电压失稳概率值。分别在常态与故障下对比TCSC安装前后的IEEE39节点系统失稳概率,结果表明,TCSC能有效地提高系统的静态电压稳定性,验证了本文方法的可行性与准确性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2015年08期）

罗远翔,杨仁刚,蔡国伟,刘铖[8]（2014）在《提高系统稳定性的可控串联补偿控制策略》一文中研究指出可控串联补偿装置(thyristor controlled series capacitor,TCSC)可以阻尼系统的振荡,提高系统的暂态稳定性。为了研究可控串联补偿装置提高系统暂态稳定性的控制策略,分析了TCSC对系统暂态稳定性的影响。以单机无穷大系统为例详细推导出TCSC的控制策略,该控制策略以网络能量函数为依据仅依赖于支路信息,并将此控制策略推广至多机系统,最后用自适应滤波的时间序列自回归(AR)模型预测算法实现此控制策略。仿真计算结果表明了所提出的控制策略能有效提高系统稳定性,预测方法能保证控制策略的有效实施。(本文来源于《哈尔滨工程大学学报》期刊2014年04期）

董飞,魏文轩,王庆红[9]（2011）在《可控串联补偿器的特性分析研究综述》一文中研究指出随着电网规模的不断增大,输电质量和安全性也越来越重要。可控串联补偿(TCSC)作为柔性交流输电系统(FACTS)的重要组成部分,因其在串联补偿领域较高的性价比,是实际应用中最多且前景看好的FACTS装置。综述了国内外学者对TCSC的特性所做分析研究,对其未来的发展方向进行讨论和总结。(本文来源于《华中电力》期刊2011年03期）

曾星宏[10]（2011）在《天平可控串联补偿装置的动态模型及时域仿真》一文中研究指出根据天平串联补偿一次设备的实际参数建立串联补偿的暂态模型;研究可控串联补偿装置(thyristor controlled series compensator,TCSC)的闭环控制系统的技术细节,并建立完整的仿真模型。以天平双回线路串联补偿模型的外部电网等值系统模拟正常运行、外部电网故障、本线路故障等情况下TCSC的动态运行特性,给出仿真计算结果。将天平TCSC的实际运行情况与仿真计算结果进行对比分析,证明该动态模型能真实模拟实际TCSC的运行状态。(本文来源于《广东电力》期刊2011年05期）

### 可控串联补偿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了对传统配电网中出现的电压跌落与骤升等电能质量问题进行低成本高精度补偿,本文设计了一种可进行无级无功补偿的可控移相逆变电源装置。该可控移相电压源装置由前级功率因数校正电路和后级逆变电路组成。功率因数校正电路采用Boost电路将其输入的功率因数校正接近1,有效减小其对电网的电流谐波污染;逆变电路产生相位与幅值可调整的交流电压。实验结果表明,该装置输入功率因数为0.98,输出谐波较低,输出电压能够通过调节相位与幅值来改变输电线路上的压降实现电压补偿。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 可控串联补偿论文参考文献

[1].常路宇,姚磊,郑建勇,耿延.磁控串联补偿型故障限流器参数设计与性能研究[J].电工电能新技术.2018

[2].刘博文,张文元.一种用于串联补偿的可控移相逆变电源设计[J].电气开关.2018

[3].盛能进.可控串联补偿装置控制范围及容量选取研究[D].浙江大学.2018

[4].王俊平.冯屯500kV可控串联补偿MOV压力释放事件分析[J].吉林电力.2017

[5].刘博文.基于串联补偿技术的可控移相逆变电源研究与设计[D].广西大学.2017

[6].李生虎,于丽萍,马燕如,董王朝.电网可靠性对可控串联补偿部件参数的灵敏度分解算法[J].电力系统自动化.2016

[7].任曦骏,严正,赵建伟,曹路,李建华.计及可控串联补偿器的系统电压失稳概率研究[J].水电能源科学.2015

[8].罗远翔,杨仁刚,蔡国伟,刘铖.提高系统稳定性的可控串联补偿控制策略[J].哈尔滨工程大学学报.2014

[9].董飞,魏文轩,王庆红.可控串联补偿器的特性分析研究综述[J].华中电力.2011

[10].曾星宏.天平可控串联补偿装置的动态模型及时域仿真[J].广东电力.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9fe16600c11275980ba585de.html