# 城建工程地下室防水施工技术的探究李万兵

1.身份证号：412932197705211XXXX；2.身份证号：411302198808181XXXX河南省474750

摘要：在地下室施工过程中，施工技术会对施工质量产生直接的影响，在具体施工过程中，施工技术人员需要对施工技术和设备进行有效控制，确保地下室施工的质量。施工人员还要充分的认识到地下室施工对整体工程的重要性，在地下室施工过程中要加强监管，不断的对施工技术进行完善，强化施工技术管理，从而有效的确保地下室施工的质量，使整体建筑工程施工质量得以提升。本文主要分析探讨了城建工程地下室防水施工技术，以供参阅。

关键词：城建工程；地下室；防水施工技术

引言

地下室防水施工技术作为影响到城建工程总体质量的关键因素之一，需要其在地下室构造中起到隔离地下水的作用。因此，现阶段的城建工程企业要想在社会市场经济日益复杂化的当今实现自身又好又快的发展，就要将工作重点放在地下室防水施工技术在工程项目中的应用上，以此推动企业经济利益最大化的发展方向。

1城建工程地下室防水施工技术的价值

随着城市化建设的迅速发展，城市的地下室建筑工程也在不断地发展。由于地下室是在地下进行建筑施工，受到地下水的影响大。为此，开展地下室建设工程需要充分利用防水施工技术。城市建筑设计地下室可以有效地降低建筑基础的重量，减少建筑的投资量，尤其对于高层建筑来说，自身基础存在的重量负担过大，建筑地下室可以增强建筑的稳定性，大大减少资金的投入。另外，地下室设计将地下的空间有效地利用起来，可以用来解决城市建设空间不足而导致出现停车场不足的问题，为城市居民提高一个好的停车场所。但是，地下室建设的一个难点问题便是防水，地下室很容易触碰到地下水。

2城建工程地下室防水施工技术

2.1地下室外墙防水涂料的施工

（1）防水材料的选择。通常来说，地下室的外墙防水涂料应该选择的是水泥基渗透结晶型防水涂料。这种材料的自身化学性质决定了其透水性极低，具有极强的防水效能，是施工建设的首选。（2）外墙基层处理。在实际的外墙防水材料施工的过程中，要对相应的施工区域进行清洁工作。首先要选用钢丝刷或者是铲刀，将施工区域的墙面进行彻底的清洁，有利于防水材料的顺利施工；一些难以清除的水泥空洞内部，则需要利用高压水枪，借助于水的压力进行冲洗工作。总之，要确保所有的施工表面以及表面上坑洞内部都清洁完毕。（3）涂料施工。防水涂料按照国家的相关要求需要涂刷三次。第一次的涂层后厚度要达到零点八毫米，最后的两次涂刷可以略薄，要打到零点六毫米；同时防水涂料的搅拌工作的质量也关系到整个防水的质量，要依据施工的实际需求，以及涂料的使用要求进行科学的配比。（4）遵循严格工艺流程。地下室的防水施工具有严格的流程规定，施工方必须严格按照流程施工作业。首先是施工区域的基层清洁工作，接着进行冷底子油的均匀粉刷，接着是细部的强化施工；接着是三层的不同厚度的涂抹；然后马上进行相应的第一次试水检验，检验合格之后进行防水验收，然后进行最外层装饰面的施工，最后进行第二次的防水检验，检验合格之后整个地下室的防水工作也就宣告完成了。（5）基层处理。基层处理工作看似简单，实际操作起来则需要具有一定的职业操守和施工技巧。首先，在涂料进行涂抹之前要确保多有即将涂抹材料的施工区域都是清洁过的，并是干燥的，然后进行均匀的防水材料的涂抹。其次，一定要进行相应的养护，养护合格之后再进行下一道施工。通常来说，常规的冷底子油的涂刷要养护四个小时左右，判断养护是否得当的关键是用手触摸涂抹曾，如果手指感受不到粘连，即可。

2.2地下室顶板防水施工

地下室顶板防水施工材料采用优质聚氨酯防水涂料、4㎜SBS改性沥青防水卷材。

2.2.1质聚氨酯防水施工方法

①基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等，应修补处理，基面必须干净、无浮浆、无水珠、不渗水。②涂料施工前，基层阴阳角应做成圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。③涂料施工前应先对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。④涂料的配制及施工，必须严格按涂料的技术要求进行。⑤涂料防水层的总厚度应符合设计要求。涂刷或喷涂，应待前一道涂层实干后进行；涂层必须均匀，不得漏刷漏涂。施工缝接缝宽度不应小于100mm。⑥如需铺贴胎体材料时，应使胎体层充分浸透防水涂料，不得有白茬及褶皱。⑦有机防水涂料施工完后应及时做好保护层。⑧清理、检查、验收。

2.2.2SBS改性沥青防水卷材施工方法

SBS改性沥青防水卷材的施工BS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为侵渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。在混凝土防水导墙施工中，通常都会将钢板止水带与遇水膨胀止水条设置在导墙位置。施工人员如选用止水条施工应通过30*30的企口方式进行打砼，这种方式施工难度较大。因此，施工中往往将钢钉（50毫米）在混凝土初凝前放置在混凝土内，确保钉帽向下外露25毫米，间距控制在700毫米，并在其上面固定止水条。如止水钢板应用到底板后浇带，安装时应选用倒扣的形式，这种方式在后浇混凝土时将有一个气泡空间在钢板下形成，并不利于防水，因此，应将止水钢板反向上进行安装。在施工底板SBS防水中，必须遵循底边阴角位置需求将其形状定位八字角或选用圆弧进行过渡。施工中应对钢板止水带焊缝进行检查，在卷材铺贴前，清理干净混凝土垫层表面与保护墙表面的杂物，并抹平凹凸位置，确保表面平整性。用对垫层混凝土干燥率进行测试，确保在10%以下在进行施工，如具有较大含水率时，应选用液化气喷枪进行烘干。随后进行基层处理剂涂抹，应确保涂抹的均匀度，不能有空白位置，其涂抹厚度应在2毫米进行有效控制。伴随混凝土垫层施工流水段进行防水卷材施工，按照附加层—立面—平面的顺序进行施工，平面与立面接缝应具有交叉性，应设置在底平面与立面相距600毫米以下，附加层应在全部平面与立面交接阴阳角位置铺贴，遵循加固位置的形状附加层应进行紧密粘贴，选用空铺方式与点粘方式进行底板垫层混凝土平面位置卷材的粘贴，选用满粘方式进行立面铺贴，如出现沉降裂缝，应将沉降量位置留出，铺贴时应选用点粘方式进行施工，阴阳角位置确保具有一定弧度，应确保其与施工要求相符合，在施工卷材保护层时，应避免防水层出现损坏，卷材必须错茬接缝，下层卷材必须被上层卷材盖住，铺贴时上下两层卷材不能垂直，接缝位置应选用盖缝条与密封材料进行密封，避免渗透情况出现。

2.3承台防水施工方法

（1）承台要清洗干净，保证垫层表面无浮土、无油污，无明水且基面要潮湿湿润；（2）如若基面不平整需刮涂找平层，并按常规方式进行养护；（3）刮涂2mm水泥基防水涂料，分3次进行。（4）防水层终凝后，并按常规方法养护。承台阴阳角热熔500mm宽SBS改性沥青防水卷材附加层；承台周边用密封膏密封口。

结束语

综上所述，随着时间的推移，材料的延伸性也会逐渐减弱，会出现老化现象，必须重视地下室渗漏问题。为解决传统施工技术无法实现的技术瓶颈，应用推广新施工设备和施工工艺，新施工技术的使用可有效提升施工效率、降低工程成本、减少工程作业时间，是增强工程施工安全可靠度的重要保障。

参考文献

[1]闫红生.城建工程地下室防水施工技术的探究[J].中国科技投资.2018(15)

[2]王智强.城建工程地下室防水施工技术的探究[J].建材与装饰.2018(39)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ff9557c8c4920b93b80851b.html