# 电力计量中信息化技术的运用路玮

(国家电网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山063000)

摘要：电力计量是指对所用电量或电能的记录，它分为高压计量和低压计量，有直接接表计量和互感器接表计量两种方式，其核心装置是电度表。我国在电力计量方面还存在电表负载大、装置得不到有效维护以及电力企业管理不足的问题，为了有效提高电力计量的准确性，相关部门应将信息技术应其中，大力提高电力计量系统自动化水平的有效提升，这对提升电力企业的收益起到重要帮助。

关键词：电力计量；信息化技术；电力企业

随着我国经济和科技的迅速发展，电力计量自动化必将是大势所趋。我国综合实力的飞速进步带动了人民生活水平的提高，而作为建设现代化社会的核心能源的电能，其需求量也在迅猛增长[1]。近年来，我国的电力企业开始越来越重视对电力计量自动化系统的开发与运用，因此信息技术的应用起到至关重要的作用。笔者将分别从：电力计量存在的问题、电力计量自动化系统概述、电力计量中信息化技术的应用效果，三个部分来阐述。

1电力计量中信息化现状

以目前的状况来看，很多电力计量的装置都没有引起电力企业工作人员足够的重视，所以对于这些装置的装配和维护经常难以到位。很多时候，工作人员在安装和检查电度表时并不会严格按照安装程序进行准配和维护，不管是由于自身素质还是由于大环境，工作人员往往图方便、凭经验行事、不考虑后果，因此就造成了很多装置或线路在结构上不合理或年久失修的情况[2]。

电力计量自动化是目前智能用电领域最核心，也是最关键的技术，建设智能化的电网体系必须依赖电力计量自动化系统。作为电力企业营销自动化建设的重要组成部分，电力计量自动化系统包含了计量自动化终端、通信渠道和计量自动化主站系统等。电力计量自动化系统由电力计量遥测系统、大客户负荷管理系统、低压集中抄表系统和配变监测计量系统组成。电力计量遥测系统主要由主副电源、信息收集装置、主站系统和通信渠道以及电力计量装置组成，这其中，通信通道、计量装置、电源和信息收集装置一般部署在发电厂或变电站内。遥测系统是一个综合应用的平台，实现了对自动化系统中所有信息资料的管理。

计量自动化主站系统负责接入各类计量自动化终端，主要承担了电力计量自动化系统的信息收集和分析工作，是整个自动化系统的控制中心。通信渠道是自动化主站系统和自动化终端进行数据传递和共享的专门通道，可以采用电话线或以太网乃至无线网构建。计量自动化终端是指令设备，它将收集到的所有信息进行分类、处理、运算，然后根据数据的实时情况下达针对性的指令，控制所有子系统和底层控制系统高效运行。

2电力计量信息化研究

近年来，我国的信息处理、计算机网络以及自动化等技术水平有了显著提升的，各类大客户负荷管理系统的运用日益广泛，这种系统主要是对客户端的电量信息进行采集，然后把抄表和原来的负荷管理系统进行有效的结合，以此来对客户的信息进行实时监控和管理，提高客户用电监测与负荷管理工作的水平[3]。

电力负荷管理系统主要的组成部分有：主站系统、智能计量表计、客户终端及三者之间的数据通信网络，该系可以按照用户实际的用电需求和波动情况，对其进行灵活与全面的管理，正常情况，其采集的电量可以占到整个制造业城市70%以上的用电量，并对这些电量与负荷数据进行深入的研究与分析，如在用电量最大的高峰时期，电力负荷管理系统可以直接采集大客户用户端的用电信息，并在其用电量超过负荷后，自动提醒用户减少用电量，如果用户的用电量严重超出负荷，则可以直接通过远程控制方式进行跳闸断电处理，以此来限制工业耗电量过大的用户用电，以确保整个电网的稳定运行。

低压集抄子系统建设。对低压集抄子系统进行建设时，尽量采用低压载波或者是485总线技术两种通信方式，以此来对低压用户的实际用电量进行自动采集、传输、存储以及处理，这个系统不仅可以向计量自动化系统提供更加科学的电量与电力数据，有效的少了抄表的时间，提升了台区线损准确度，可以有监控制和查处各类窃电现象[4]。

3电力计量中信息化技术的应用效果

3.1提高了抄表工作效率

电力计量自动化的最直接效果便是实现了抄表方式的革命，曾经只能依赖人工进行抄表，不仅增加了电力企业的运行成本，而且难以保证数据收集的准确性。实现自动化之后，抄表工作的效率得到了难以想象的巨大提升，不仅节省了人工成本，而且实现了数据的实时收集，更重要的是保证了数据的准确性。在电力计量系统实现自动化后，电力企业就可以实现远程抄表，每月初收集一次用户端用电并直接将收集到的数据通过无线互联网传送到监测中心[5]。

3.2提高计量自动化系统性能

由于计量自动化系统需要持续进行数据检测存储和发送，其终端向系统需要传输的数据量非常庞大，在很短的时间内就可能达到数百G，对于如此庞大的数据传输量，就需要高度关注主系统服务器数据库内部的性能，因此，需要在系统主服务器之外的其他设备中配备可以随时应对突发情况的备用服务器，以确保在主服务器发生故障时，不会对整个系统的正常运行造成影响[6]。此外，还可以使用OracleRAC数据库，这种数据库可以为系统提供多节点的负载均衡，具备可用性、执行技术强等性能，这也是Oracle数据库中一个集群解决方案，这种方案可以对系统内部的多个节点进行协调，让其同时运作，且每个节点都可以作为一台独立的服务器，并在同一个数据库中进行节点使用与管理，进而达到分散各台服务器本身的工作量。

3.3提高了用电水平

电力计量自动化系统能够实时在线监测所有数据，并且不需要大量人力维持，既节省了成本，又提高了准确性、时效性和针对性，有效提升了电力系统的监测效率。此系统可以准确监测到用电高峰的时间和峰值，有利于电力系统进行错峰调控，提高对电能的利用效率。另外，此系统能够迅速启动错峰负荷以应对突发事件，保证用电秩序的稳定。通过定期的监督考核错峰功能，此系统能够分析每年的错峰执行情况，吸收经验教训，为以后更好地实行错峰、维护用电秩序提供参考。

4结语

现阶段电力计量自动化系统已经成为一种趋势，一定会在不久的将来全面取代老旧的电力计量体系，因为它的普及顺应了社会需求和形势。自动化系统以客户为中心，保障电力企业有序用电、负荷控制，充分适应市场需求，便于企业进行市场管理，提高了企业进行远程抄表、线损管理等工作的效率，为用户提供了预购电项目，有效提高电力营销的效果和效率，提升了电力企业的效益，对于电力企业的营销活动起到重要帮助。总而言之，电力计量自动化系统在电力营销中的应用，实现了用电管理的自动化，能够适应电力营销不断发展的实际需求，显著的提高了电能的利用率，降低了用电成本，减少了资源消耗与环境污染，取得了明显的社会效益。

参考文献:

[1]曹志强.信息化技术在电力计量中的应用[J].科技创新与应用，2013（18）：164.

[2]丁爽.电能自动抄表系统在电力营销计量中的作用分析[J].黑龙江科技信息，2015（35）：81.

[3]董吉星.分析电力系统中信息化安全技术的运用策略[J].信息化建设，2016（02）：43.

[4]何盈.电能计量中智能技术的应用探析[J].企业技术开发，2015（35）：41+43.

[5]纪树才.对电力计量技术管理及应用的探讨[J].四川水泥，2014（09）：66+70.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a036c1117ee8744c8ba64f3f.html