# 凝胶-发泡法制备Al2O3及ZrO2/Al2O3多孔陶瓷的显微结构及性能研究

### 论文摘要

本文以Al2O3粉和ZrO2粉为原料,以天然提取物海藻酸钠为凝胶体系,以十二烷基磺酸钠为表面活性剂,采用凝胶-发泡法和无压烧结方法制备Al2O3多孔陶瓷以及ZrO2/Al2O3多孔陶瓷。采用旋转粘度计研究浆料的粘度,利用Waring lender搅拌法研究表面活性剂的起泡性和稳泡性,采用红外光谱仪分析研究海藻酸钠凝胶体系的固化机制,采用扫描电镜观察Al2O3多孔陶瓷以及ZrO2/Al2O3多孔陶瓷坯体和烧结体的显微组织结构;利用X射线衍射仪分析了陶瓷烧结体的物相组成;利用万能力学试验机测试多孔陶瓷坯体和烧结体的力学性能。分别研究了分散剂含量、pH值、固相含量、发泡剂含量以及ZrO2含量对浆料性能、坯体及烧结体显微结构与力学性能的影响,以及不同烧结温度对ZrO2/Al2O3多孔陶瓷的力学性能及显微组织结构的影响规律。实验结果表明,以海藻酸钠为有机单体制备Al2O3多孔陶瓷以及ZrO2/Al2O3多孔陶瓷时,海藻酸钠与二价阳离子(Ca2+)结合,形成三维网状结构,将陶瓷粉体以及泡沫原位固定实现多孔陶瓷的成型。MgO+TiO2烧结助剂使多孔陶瓷实现液相烧结,TiO2与Al2O3形成固溶体,促进烧结进程,MgO与Al2O3形成镁铝尖晶石（MgAl2O4）,可抑制晶粒的异常长大,促进多孔陶瓷支撑体的致密化,改善材料的力学性能。Al2O3浆料的发泡性能和稳泡性能随发泡剂含量的增加先增大后减小。浆料的粘度随固相含量的增加而增大,随pH值的增大而减小,随分散剂含量的增加先减小后增大,并对发泡剂的起泡性和稳泡性、多孔陶瓷坯体及烧结体的气孔率、显微结构以及力学性能有影响。Al2O3多孔陶瓷坯体显微结构均匀,存在大量的通孔,气孔率随固相含量及发泡剂含量的升高先增大后减小,抗压强度先减小后增大。Al2O3多孔陶瓷烧结体中存在结构均匀的开气孔,孔支撑体结构均匀致密,保证多孔陶瓷的强度。在固相含量为25 vol.%、发泡剂含量为3.0 wt.%、分散剂含量为0.4 wt.%、pH值为12条件下,Al2O3多孔陶瓷的气孔率最大。ZrO2/Al2O3多孔陶瓷的制备中,随着ZrO2含量的增加,浆料的粘度增大,坯体的气孔率减小,抗压强度增大,烧结体收缩率减小。随烧结温度的升高,陶瓷的收缩率增大,气孔率明显减小。固相含量为25 vol.%、ZrO2含量为15 wt.%、烧结温度为1350℃时,ZrO2/Al2O3多孔陶瓷的气孔率和强度达到最优值。与Al2O3多孔陶瓷相比,ZrO2/Al2O3多孔陶瓷气孔率减小,但抗压强度和抗热震性能明显提升。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 2O3多孔陶瓷'>  1.2 Al2O3多孔陶瓷

- 2/Al2O3复合陶瓷材料'>  1.3 ZrO2/Al2O3复合陶瓷材料

- 1.4 多孔陶瓷的成型研究进展

- 1.5 凝胶注模的研究现状

- 1.6 凝胶-发泡工艺

- 1.7 研究内容

- 第2章 材料的制备及研究方法

- 2.1 实验原料及设备

- 2.2 实验工艺及制备

- 2.3 显微组织表征

- 2.3.1 红外光谱分析

- 2.3.2 XRD分析

- 2.3.3 SEM分析

- 2.4 性能测试

- 2.4.1 浆料粘度

- 2.4.2 起泡性

- 2.4.3 收缩率

- 2.4.4 气孔率

- 2.4.5 抗压强度

- 2.4.6 抗热震性

- 2O3多孔陶瓷的显微组织结构及力学性能'>第3章 Al2O3多孔陶瓷的显微组织结构及力学性能

- 2O3浆料的性能'>  3.1 Al2O3浆料的性能

- 3.1.1 浆料粘度

- 3.1.2 起泡性与稳泡性

- 3.2 海藻酸钠固化机制

- 2O3多孔陶瓷坯体的显微组织结构'>  3.3 Al2O3多孔陶瓷坯体的显微组织结构

- 2O3多孔陶瓷坯体的性能'>  3.4 Al2O3多孔陶瓷坯体的性能

- 3.4.1 气孔率

- 3.4.2 抗压强度

- 2O3多孔陶瓷烧结体的显微组织结构'>  3.5 Al2O3多孔陶瓷烧结体的显微组织结构

- 3.5.1 XRD分析

- 3.5.2 SEM分析

- 2O3多孔陶瓷烧结体的性能'>  3.6 Al2O3多孔陶瓷烧结体的性能

- 3.6.1 收缩率与气孔率

- 3.6.2 抗压强度

- 3.6.3 抗热震性能

- 3.7 本章小结

- 2/Al2O3多孔陶瓷的显微组织结构及力学性能'>第4章 ZrO2/Al2O3多孔陶瓷的显微组织结构及力学性能

- 2/Al2O3浆料的性能'>  4.1 ZrO2/Al2O3浆料的性能

- 2/Al2O3多孔陶瓷坯体的显微组织结构'>  4.2 ZrO2/Al2O3多孔陶瓷坯体的显微组织结构

- 2/Al2O3复合多孔陶瓷坯体的性能'>  4.3 ZrO2/Al2O3复合多孔陶瓷坯体的性能

- 4.3.1 气孔率

- 4.3.2 抗压强度

- 2/Al2O3多孔陶瓷烧结体的显微组织结构'>  4.4 ZrO2/Al2O3多孔陶瓷烧结体的显微组织结构

- 4.4.1 XRD分析

- 4.4.2 SEM分析

- 2/Al2O3复合多孔陶瓷烧结体的性能'>  4.5 ZrO2/Al2O3复合多孔陶瓷烧结体的性能

- 4.5.1 收缩率与气孔率

- 4.5.2 抗压强度

- 4.5.3 抗热震性

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间学术成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 杜闫

导师: 何秀兰

关键词: 凝胶发泡法,海藻酸钠,多孔陶瓷,显微结构

来源: 哈尔滨理工大学

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 哈尔滨理工大学

分类号: TQ174.758.11

总页数: 69

文件大小: 5910K

下载量: 140

### 相关论文文献

- [1].等离子喷涂ZrO_2/Al_2O_3陶瓷涂层的摩擦磨损性能[J]. 中国表面工程 2011(01)

- [2].3Y-ZrO_2/Al_2O_3细晶复相陶瓷涡轮盘的超塑挤压[J]. 航空材料学报 2008(04)

- [3].CaO–Al_2O_3–SiO_2复合烧结助剂添加量对ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2019(03)

- [4].SO_4~(2-)/ZrO_2/Al_2O_3催化剂的制备及其催化性能[J]. 桂林工学院学报 2009(01)

- [5].载体中ZrO_2/Al_2O_3比对Pt/ZrO_2-Al_2O_3催化剂性能的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [6].ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷的制备及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2015(04)

- [7].Al_2O_3颗粒形貌对注凝成型ZrO_2/Al_2O_3陶瓷性能的影响[J]. 复合材料学报 2014(02)

- [8].压痕法测量ZrO_2/Al_2O_3陶瓷断裂韧性的研究[J]. 硅酸盐通报 2015(09)

- [9].ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷的复合机理、制备、应用及展望[J]. 材料科学与工艺 2009(01)

- [10].Al_2O_3含量对ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷流变性能和抗弯强度的影响[J]. 中国陶瓷 2016(04)

- [11].ZrO_2/Al_2O_3复合载体镍基催化剂CO甲烷化反应本征动力学[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].稀土氧化物的掺杂量对SO_4~(2-)/ZrO_2/Al_2O_3催化剂催化性能的影响[J]. 分子催化 2009(03)

- [13].非水基流延法制备ZrO_2/Al_2O_3陶瓷基片[J]. 中国陶瓷 2016(09)

- [14].超声化学共沉淀法制备SO_4~(2-)/ZrO_2/Al_2O_3固体酸及其催化作用[J]. 仲恺农业工程学院学报 2011(04)

- [15].稀土氧化物掺杂对SO_4~(2-)/ZrO_2/Al_2O_3催化剂催化性能的影响[J]. 中国稀土学报 2009(02)

- [16].固体超强酸SO_4~(2-)/ZrO_2/Al_2O_3催化乙二胺合成哌嗪的研究[J]. 仲恺农业工程学院学报 2011(02)

- [17].铝热法制备的ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷材料组织和力学性能[J]. 兰州理工大学学报 2011(03)

- [18].掺杂物对负载型ZrO_2/Al_2O_3的催化性能的影响[J]. 分子催化 2009(05)

- [19].低毒单体DMAA用于ZrO_2/Al_2O_3坯体注凝成型[J]. 复合材料学报 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a05abffab29ac9497a9851f3.html