# 震后混凝土缺陷加固修复构件性能实验分析

### 论文摘要

为避免震后建筑工程加固不合理导致再次受损,并为加固修复工程提供合理化建议,促进震后救灾工作顺利开展,提出震后建筑工程混凝土缺陷加固修复方法的研究。首先,对混凝土梁试件和混凝土柱试件进行设置,研究基于碳纤维布或外包钢套加固方法对混凝土梁和混凝土柱试件展开循环荷载试验;其次,通过混凝土梁试件滞回曲线、骨架曲线、延性及耗能情况,分析不同加固修复方法的混凝土梁试件抗震性能;最后,通过混凝土柱试件延性及耗能、刚度退化和承载力退化情况,分析采用不同加固方法修复的混凝土柱试件抗震性能。试验结果显示:高配筋率可提升混凝土梁试件滞回特性,外包钢套加固混凝土梁试件滞回饱满程度较高、耗能较少,碳纤维布加固梁试件可将加载位移由10 mm延缓至30 mm,提升延性;碳纤维布加固可提升混凝土柱延性,外包钢套加固重度缺陷混凝土柱可以良好抑制其刚度和承载力退化。试验结果验证了碳纤维加固可提升震后建筑工程混凝土结构延性,外包钢套加固可抑制混凝土结构刚度、承载力退化。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试件设计与试验方法

- 1.1 混凝土试件

- 1.1.1 混凝土梁试件的构建

- 1.1.2 混凝土柱试件的构建

- 1.2 试验装置及加载制度

- 2 试验结果及分析

- 2.1 混凝土梁加固修复抗震性能试验

- 2.1.1 混凝土梁试件滞回曲线分析

- 2.1.2 混凝土梁试件骨架曲线分析

- 2.1.3 混凝土梁延性及耗能分析

- 2.2 混凝土柱加固修复抗震性能试验

- 2.2.1 混凝土柱延性及耗能分析

- 2.2.2 刚度退化和承载力退化分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋丹,李林

关键词: 地震,建筑,混凝土,缺陷,加固,修复

来源: 地震工程学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 广安职业技术学院,四川农业大学

基金: 国家自然科学基金项目(51708373)

分类号: TU37

页码: 1671-1678

总页数: 8

文件大小: 903K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].试论火灾后砌体结构检测鉴定及加固修复[J]. 工程质量 2019(12)

- [2].建筑物给排水管道诊断与加固修复研究[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [3].关于建筑检测与加固修复的分析[J]. 门窗 2017(12)

- [4].火灾后砌体结构检测鉴定及加固修复分析[J]. 住宅科技 2013(12)

- [5].上海某优秀历史建筑检测鉴定与加固修复[J]. 住宅科技 2017(05)

- [6].电缆通道本体结构失效及加固修复技术[J]. 地质科技通报 2020(05)

- [7].某生产车间火灾后检测评估与加固修复[J]. 城市住宅 2020(02)

- [8].公路桥梁缺陷成因及加固修复技术探讨[J]. 门窗 2015(09)

- [9].嵌岩灌注桩在码头加固修复工程中的应用[J]. 港工技术 2010(06)

- [10].某发电厂100m钢筋混凝土烟囱加固修复工程施工[J]. 安徽建筑 2016(01)

- [11].水塔加固修复设计与施工技术[J]. 甘肃水利水电技术 2009(09)

- [12].浅谈碳纤维片材加固修复混凝土结构技术[J]. 科技资讯 2008(15)

- [13].某实验楼平台结构开裂原因分析与加固修复[J]. 中外建筑 2020(10)

- [14].嵌岩灌注桩在码头加固修复工程中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2014(12)

- [15].某高层建筑裂缝原因分析与加固修复技术[J]. 工程质量 2009(06)

- [16].论某高层建筑加固修复技术的综合应用及监控要点[J]. 江西建材 2016(03)

- [17].复合土工膜在渠道防渗加固修复工程中的应用分析[J]. 科技创新与应用 2016(20)

- [18].某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复[J]. 施工技术 2015(16)

- [19].某办公楼主体结构检测鉴定及加固修复方案[J]. 工程质量 2018(12)

- [20].某旧闸结构加固修复可行性研究[J]. 科学技术与工程 2012(28)

- [21].闽南古建筑加固修复对策初探[J]. 山西建筑 2008(19)

- [22].高桩码头结构加固修复方法探讨[J]. 珠江水运 2015(22)

- [23].《纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程》编制工作已正式启动[J]. 钢结构 2012(01)

- [24].《纤维增强复合材料加固修复钢结构技术规程》编制工作启动[J]. 工业建筑 2011(10)

- [25].2017年1～2月废止的标准[J]. 工程建设标准化 2017(02)

- [26].某储煤仓倒塌事故原因分析与结构加固修复[J]. 施工技术 2019(12)

- [27].综放面采动影响巷道矿压显现及其加固修复技术[J]. 煤炭与化工 2019(07)

- [28].SMA在结构加固修复中的应用研究[J]. 结构工程师 2018(06)

- [29].某老旧冷却塔结构检测与加固修复探讨[J]. 建筑技术开发 2016(09)

- [30].历史风貌建筑旧墙体加固修复工艺[J]. 天津建设科技 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a06420f77e2a6f1887b3a60f.html