# 合成带宽论文_孙颖豪,任丽香,范花玉,杨小鹏

导读:本文包含了合成带宽论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:带宽,步进,孔径,分辨率,距离,频率,信号。

### 合成带宽论文文献综述

孙颖豪,任丽香,范花玉,杨小鹏[1]（2019）在《自测速频率跳变合成带宽波形设计及处理算法》一文中研究指出合成带宽信号通过脉冲间频率跳变与相干处理,等效地合成大带宽,可获得高距离分辨能力。但是,当目标相对于雷达具有径向运动分量时,径向速度引起的多普勒效应会在回波信号中产生相应的一次相位项和二次相位项,严重影响目标一维高分辨距离像的成像质量。通常雷达需额外发射一组窄带脉冲用来辅助测速,极大浪费雷达资源。本文提出一种自测速频率跳变合成带宽波形设计及处理算法,该算法可以在低信噪比下有效估计目标速度信息,相比于现有算法具有更好的普适性和灵活性。同时,可以通过改变相关参数快捷、灵活地改变波形跳变形式,具有较强的抗干扰能力,蕴藏较大的实用潜力与价值。(本文来源于《信号处理》期刊2019年06期）

张杨,胡杨,田斌[2]（2018）在《合成带宽雷达缺失采样条件下的高分辨距离像获取》一文中研究指出提出了一种新的用于合成带宽雷达高分辨成像的方法,该方法用于频域样本缺失的条件下。这种新方法通过有效采样对,估计信号的自协方差函数(ACF);通过构造自相关阵,用多重信号分类的算法获取散射点的距离和散射强度。即使数据的很大一部分缺失,该方法仍然能够很好地恢复距离像。仿真结果表明:该方法优于传统的补零和稀疏恢复方法。(本文来源于《现代雷达》期刊2018年03期）

张森,张军伟,母杰,周忆,王逍[3]（2018）在《基于随机并行梯度下降算法的相干合成动态相差控制与带宽分析》一文中研究指出分析随机并行梯度下降(SPGD)算法用于多路大型固体激光装置相干合成中校正动态相差的能力。首先介绍了SPGD算法实现相干合成的基本理论,利用数值模拟方法对算法进行了优化,实现了两路基于SPGD算法的波长为800nm、带宽为30fs光束的相干合成实验,验证了在外加10,15,20,25Hz动态相差条件下算法的特性,并进一步模拟了动态活塞相差和指向性相差的校正过程,分析了不同相位噪声强度和频率对校正能力的影响,计算了控制带宽与光束路数、算法执行速度之间的关系。结果表明:远场强度分布的平方和是高能短脉冲激光相干合成的最佳性能评价函数;采用自适应增益的方式时,在保证算法稳定性的前提下,提高了算法的收敛速度;随着相位噪声强度和频率的提高,算法的有效控制带宽减小;算法执行速度越快,光束路数越少,则算法控制带宽越大;受限于器件性能,SPGD算法不适用于4路以上带宽为30fs激光阵列的相干合成。(本文来源于《光学学报》期刊2018年05期）

景国彬,孙光才,邢孟道,郭睿,保铮[4]（2018）在《一种新的步进频MIMO-SAR带宽合成的处理方法》一文中研究指出针对步进频多发多收合成孔径雷达通道间存在相位误差影响距离带宽合成的问题,提出了一种基于回波数据的通道误差估计的两步处理方法.首先,提出一种距离向相位调整的对比度增强算法来估计子带内高阶相位误差,通过补偿得到聚焦的子带信号;接着,对子带信号进行上采样和频谱移动,建立了一种旁瓣平衡模型,并推导得到旁瓣偏离率和常数相位误差的关系表达式,将实测数据的旁瓣偏离率代入便可计算得到通道间的常数相位误差.通过以上两步估计补偿后,在频率域完成步进频信号带宽合成,实现分辨率的提升.对实测数据进行处理,得到0.06m的距离分辨率,并对补偿前后合成孔径雷达成像结果进行对比分析,验证了该方法的正确性和高效性.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2018年02期）

刘文康,孙光才,陈溅来,邢孟道[5]（2017）在《一种高轨SAR带宽与合成孔径时间的设计方法》一文中研究指出高轨合成孔径雷达星地构型几何复杂,低轨合成孔径雷达系统设计中距离方位不耦合的假设不再成立,常规的带宽和合成孔径时间设计方法在高轨中不再适用.针对上述问题,提出了一种适用于高轨的系统带宽与合成孔径时间优化设计方法.首先根据高轨合成孔径雷达斜距平面与地距平面的几何映射关系,得到了解析的地表分辨率表示方法;然后针对实际应用对合成孔径雷达地表分辨率大小和形状(尽量接近圆)的要求,提出了一种信号带宽与合成孔径时间优化设计方法;最后以高轨椭圆轨道为例,给出了设计实例,分辨率分析结果与后向投影法成像结果吻合,同时给出了相应的带宽与合成孔径时间设计结果.仿真结果验证了文中方法在高轨合成孔径雷达系统设计中的有效性.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2017年05期）

高梓植,李志强[6]（2017）在《基于合成带宽提高距离分辨率的改进方法》一文中研究指出多频段子脉冲信号合成距离像,可以降低系统的瞬时带宽以及信号的采样率要求,并且提高距离分辨率。在原有基于合成带宽技术的融合子带基础上,采用高斯插值对融合后信号进行均匀化处理,获得了更高分辨率的距离像。在运算速度上将高斯插值与辛格插值进行比较,最终得出高斯插值模型在运算速度上优于辛格插值模型。仿真实验表明,此方法不仅能够解决不同参数的子脉冲合成问题,还能有效地改善距离分辨率,并且对比辛格插值还能减少运算时间。(本文来源于《雷达科学与技术》期刊2017年01期）

张平,李震,陈权,余小萍[7]（2015）在《合成孔径雷达自回归线性预测带宽外推超分辨率成像算法》一文中研究指出提出一种合成孔径雷达(SAR)二维自回归线性预测带宽外推超分辨率成像算法。根据SAR成像机理推导SAR线性预测带宽外推的信号模型;利用观测数据和SAR信号模型,估计表征信号带宽内和带宽外数据性质的统计特性,计算二维自回归(AR)模型参数;采用层迭方式外推观测数据,生成高分辨率图像。分别利用距离向数据、点目标仿真数据和实测数据对本文方法进行有效性验证。研究结果表明:本文方法可以在不增加硬件系统负担的情况下,提高影像分辨率。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2015年07期）

彭尚,王党卫,贺照辉,谷文堃[8]（2015）在《OFDM-MIMO相控阵雷达带宽合成方法研究》一文中研究指出OFDM-MIMO相控阵雷达采用的发射信号具有频率分集特性,通过带宽合成方法可将发射的窄带信号获得的回波合成为大的带宽信号,能显着提高雷达的距离分辨力.基于所建立的OFDM-MIMO相控阵雷达回波模型,分别讨论了时域和频域带宽合成处理方法,推导出了其所需要的相位补偿因子的理论表达式,并通过仿真实验对提出方法的有效性进行了验证.(本文来源于《空军预警学院学报》期刊2015年01期）

邵鹏,邢孟道,李学仕,李亚超[9]（2015）在《一种新的频域带宽合成的斜视高分辨SAR成像方法》一文中研究指出针对步进频信号带宽合成存在相位跃变的问题,提出一种新的频域带宽合成方法.由于雷达与目标相对运动是导致合成频谱相位跃变的主要原因,因此,该方法根据雷达与目标相对运动的斜距形式对各个子脉冲引入的相位误差进行补偿.文中采用了改进的步进频数据处理方法,首先对子频带进行脉冲压缩,然后进行带宽合成、二次距离压缩及徙动校正,从而避免了子频带进行徙动校正后对带宽合成的影响.在完成带宽合成后,采用调频变标(Chirp Scaling,CS)算法得到了斜视二维高分辨合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像.为了证明该方法的有效性,给出了仿真及实测数据的处理结果.由理论仿真与实测数据的对比分析可知,该方法有效地实现了窄带步进频信号合成宽带信号.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2015年02期）

赵宏钟,朱永锋,付强[10]（2011）在《地物背景下的运动目标频域带宽合成方法》一文中研究指出在频率步进雷达中,利用带宽合成技术进行距离成像,具有距离像不模糊范围大、栅瓣电平低等优点。但对地物杂波下的运动目标成像时,距离像信杂比低,并且栅瓣电平对多普勒频移很敏感。提出一种改进的频域带宽合成方案。首先研究了多普勒域抗杂波的参数设计问题,然后设计了二维杂波滤波器实现了抗杂波,最后利用脉间相参处理后的信号特性提出了一种运动补偿方法,有效抑制了距离像的栅瓣电平。外场试验结果验证了方案的优势。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2011年03期）

### 合成带宽论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种新的用于合成带宽雷达高分辨成像的方法,该方法用于频域样本缺失的条件下。这种新方法通过有效采样对,估计信号的自协方差函数(ACF);通过构造自相关阵,用多重信号分类的算法获取散射点的距离和散射强度。即使数据的很大一部分缺失,该方法仍然能够很好地恢复距离像。仿真结果表明:该方法优于传统的补零和稀疏恢复方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 合成带宽论文参考文献

[1].孙颖豪,任丽香,范花玉,杨小鹏.自测速频率跳变合成带宽波形设计及处理算法[J].信号处理.2019

[2].张杨,胡杨,田斌.合成带宽雷达缺失采样条件下的高分辨距离像获取[J].现代雷达.2018

[3].张森,张军伟,母杰,周忆,王逍.基于随机并行梯度下降算法的相干合成动态相差控制与带宽分析[J].光学学报.2018

[4].景国彬,孙光才,邢孟道,郭睿,保铮.一种新的步进频MIMO-SAR带宽合成的处理方法[J].西安电子科技大学学报.2018

[5].刘文康,孙光才,陈溅来,邢孟道.一种高轨SAR带宽与合成孔径时间的设计方法[J].西安电子科技大学学报.2017

[6].高梓植,李志强.基于合成带宽提高距离分辨率的改进方法[J].雷达科学与技术.2017

[7].张平,李震,陈权,余小萍.合成孔径雷达自回归线性预测带宽外推超分辨率成像算法[J].中南大学学报(自然科学版).2015

[8].彭尚,王党卫,贺照辉,谷文堃.OFDM-MIMO相控阵雷达带宽合成方法研究[J].空军预警学院学报.2015

[9].邵鹏,邢孟道,李学仕,李亚超.一种新的频域带宽合成的斜视高分辨SAR成像方法[J].西安电子科技大学学报.2015

[10].赵宏钟,朱永锋,付强.地物背景下的运动目标频域带宽合成方法[J].系统工程与电子技术.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a064d74db67a38d4d6693b95.html