# 金刚石/铜高导热复合材料制备工艺的研究进展

### 论文摘要

金刚石/铜复合材料具有优异的热导性能,有望解决未来高热流密度电子器件封装和散热难题。该文从金刚石/铜复合材料的制备方法、导热性能的影响因素和界面问题三个方面出发,归纳了热压烧结法、高温高压烧结法、放电等离子烧结法以及熔渗法制备金刚石/铜复合材料的详细制备工艺。金刚石颗粒参数和烧结工艺参数对金刚石/铜复合材料的导热性能有着重要影响。通过金刚石表面预金属化和铜基体合金化两方面可以加强金刚石/铜界面的结合。这些方面的进一步研究以及金刚石/铜高导热复合材料的应用是未来的研究重点。

### 论文目录

- 1 金刚石/铜复合材料的制备工艺

- 1.1 热压烧结法

- 1.2 高温高压烧结法

- 1.3 放电等离子烧结法

- 1.4 熔渗法

- 2 影响金刚石/铜复合材料导热性能的主要因素

- 2.1 金刚石粒径、品级及体积分数

- 2.2 烧结温度、压力、时间

- 3 金刚石/铜复合材料的界面问题

- 3.1 金刚石表面预金属化

- 3.1.1 金刚石表面金属化的方法

- 3.1.2 镀层厚度及活性元素种类对复合材料热导率的影响

- 3.2 铜基体合金化

- 4 金刚石/铜复合材料的应用

- 5 总结与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 戴书刚,李金旺,董传俊

关键词: 金刚石,复合材料,制备方法,高热导率,界面结合

来源: 精细化工 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 南京航空航天大学航天学院,浙江大学硅材料国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金(11802125),江苏省自然科学基金(BK20170799),浙江大学硅材料国家重点实验室开放基金(SKL2017-01)

分类号: TB333

DOI: 10.13550/j.jxhg.20190240

页码: 1995-2008

总页数: 14

文件大小: 1896K

下载量: 746

### 相关论文文献

- [1].湖南沅水砂矿金刚石类型、形貌学特征及其对形成过程的指示[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [2].金刚石分类、组成特征以及我国金刚石研究展望[J]. 地球科学 2019(10)

- [3].金刚石表面镀覆碳化硅的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(06)

- [4].金刚石表面沟槽的横向拼接生长研究[J]. 硬质合金 2020(02)

- [5].金刚石薄膜制备方法与应用的研究现状[J]. 材料热处理学报 2019(05)

- [6].高导热金刚石/铜复合材料界面修饰研究进展[J]. 材料导报 2018(03)

- [7].高导热金刚石/铜电子封装材料:制备技术、性能影响因素、界面结合改善方法[J]. 材料导报 2018(11)

- [8].金刚石表面扩散镀钨的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(01)

- [9].表面镀钨金刚石/铜复合材料的有限元模拟[J]. 粉末冶金技术 2019(04)

- [10].金刚石/铜复合导热材料的界面结构研究[J]. 电子显微学报 2017(06)

- [11].安徽栏杆地区辉绿岩型原生金刚石特征及成因初探[J]. 南京大学学报(自然科学) 2018(02)

- [12].添加不同硼源时金刚石的高温高压合成[J]. 人工晶体学报 2018(09)

- [13].金刚石表面覆膜的方法及应用[J]. 承德石油高等专科学校学报 2017(03)

- [14].氢终止金刚石表面的形成机理[J]. 物理化学学报 2015(09)

- [15].硼硫协同掺杂金刚石的高压合成与电学性能研究[J]. 物理学报 2019(09)

- [16].镀铬金刚石粒度、品级和膜厚对金刚石/铜复合材料热物性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2018(03)

- [17].热沉衬底金刚石/铜复合材料表面金属化工艺研究[J]. 电子机械工程 2019(02)

- [18].安徽宿州栏杆地区金刚石成矿地质条件及成因[J]. 现代矿业 2018(09)

- [19].行波管金刚石输能窗片金属化影响因素分析[J]. 电子元件与材料 2019(01)

- [20].真空蒸发镀钨金刚石制备工艺及其抗氧化性能研究[J]. 超硬材料工程 2018(02)

- [21].金刚石表面化学镀铜工艺研究[J]. 浙江理工大学学报 2015(01)

- [22].《金刚石与磨料磨具工程》2018年总目次[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(06)

- [23].不同反应气氛下氢终止金刚石表面的活化性能[J]. 人工晶体学报 2019(03)

- [24].静电纺丝制备金刚石/聚丙烯腈杂化复合纤维[J]. 复合材料学报 2018(11)

- [25].山东郯城砂矿金刚石特征及包裹体研究[J]. 地质学报 2020(09)

- [26].涂覆金刚石的钎焊工艺研究[J]. 超硬材料工程 2019(01)

- [27].人造金刚石表面运用电镀镍的工艺探讨[J]. 民营科技 2017(02)

- [28].金刚石表面镀钨对铜/金刚石复合材料热导率的影响[J]. 功能材料 2016(01)

- [29].影响金刚石微粉化学镀镍品质的因素[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(02)

- [30].人造金刚石表面的改性研究概况[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a06863b2c6fe3011e8ecbcdf.html