# α′马氏体对304不锈钢氢脆行为的影响

### 论文摘要

304奥氏体不锈钢在预应变强化以及长期服役过程中容易发生应变诱导α′马氏体相变,而α′马氏体对304材料的氢脆敏感性影响较大,因此系统地研究α′马氏体体积分数与304不锈钢氢脆间的关系尤为重要。首先通过预变形(0%,10%,20%,30%)在304不锈钢中产生预先存在的α′马氏体,然后进行电化学充氢,最后进行慢应变速率拉伸实验将试样拉断。研究了预先存在的α′马氏体体积分数对充氢304不锈钢力学性能及氢扩散系数的影响,结果表明:304不锈钢的氢脆敏感性和氢扩散系数随着预先存在的α′马氏体体积分数的增加而增加,当预先存在的α′马氏体体积分数超过20%时,氢扩散系数提高了8倍。

### 论文目录

- 1 实验材料和方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 1.3 实验试剂

- 2 结果与分析

- 2.1 预先存在的α′马氏体体积分数与预变形量间的关系

- 2.2 断口形貌分析

- 2.3 预先存在的α′马氏体体积分数对304不锈钢中氢扩散系数的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周成双,刘辉云,张林

关键词: 预变形,奥氏体不锈钢,预先存在的马氏体,氢脆,氢扩散系数

来源: 浙江工业大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 浙江工业大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51401181,51571181),浙江省自然科学基金资助项目(LQ14E010003,LY15E010006)

分类号: TG142.71

页码: 329-333

总页数: 5

文件大小: 2095K

下载量: 183

### 相关论文文献

- [1].浅析氢脆试验在民航飞机维修中的应用[J]. 热处理技术与装备 2020(03)

- [2].钛合金紧固件的氢脆简析[J]. 航天标准化 2016(02)

- [3].环境氢脆下压力变送器的选型及应用[J]. 石油化工自动化 2016(05)

- [4].低氢脆镀镉槽液恶化原因及维护[J]. 电镀与环保 2015(04)

- [5].钢氢脆失效的新现象与新认识[J]. 失效分析与预防 2015(06)

- [6].高强度螺栓氢脆问题研究[J]. 全面腐蚀控制 2016(07)

- [7].低氢脆镀镉层与钢基体间结合力的改进[J]. 电镀与精饰 2011(11)

- [8].金属紧固螺栓发生氢脆断原因分析[J]. 中国金属通报 2018(10)

- [9].浅谈金属氢脆的一般规律和过程[J]. 科技风 2014(23)

- [10].40CrMnSiMoV钢[J]. 热处理技术与装备 2017(04)

- [11].铝氢脆破坏微观机制的分子动力学研究[J]. 强度与环境 2010(04)

- [12].螺栓氢脆检测方法及标准分析[J]. 航天标准化 2011(01)

- [13].高强度钢氢脆机理研究进展[J]. 莱钢科技 2009(03)

- [14].浅析液压元件去氢脆处理[J]. 金属加工(热加工) 2019(03)

- [15].8.8级汽配螺杆氢脆的技术分析[J]. 热处理技术与装备 2017(06)

- [16].高强度紧固件电镀中的氢脆问题分析[J]. 汽车工程师 2018(10)

- [17].65Mn金属材料氢脆性能实验研究[J]. 核动力工程 2011(04)

- [18].高强度钢低氢脆镀镉钛工艺的应用[J]. 涂装与电镀 2011(04)

- [19].基于修复效果和氢脆风险控制的双向电迁移参数优化方法（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(08)

- [20].氢脆的预防与消除[J]. 电镀与精饰 2013(09)

- [21].抗氢脆奥氏体钢及抗氢铝[J]. 金属学报 2010(11)

- [22].氢脆对高强度60Si2MnA箍簧的影响[J]. 新技术新工艺 2017(12)

- [23].高压临氢环境中材料氢脆测试方法讨论[J]. 中国特种设备安全 2017(10)

- [24].镀锌弹簧垫圈氢脆断裂失效分析[J]. 科技传播 2012(03)

- [25].Fe-Al金属间化合物氢脆效应研究现状[J]. 材料导报 2018(11)

- [26].机加钢铁制件无氢脆低表面损伤粉末渗锌技术研究[J]. 航天制造技术 2016(01)

- [27].提高低氢脆刷镀镉层的外观和结合力的方法[J]. 电镀与精饰 2012(10)

- [28].金属间化合物的环境氢脆[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [29].某火电厂锅炉水冷壁氢脆爆管原因分析[J]. 科技视界 2018(35)

- [30].高强度低合金钢氢脆预防措施[J]. 石油化工设备 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a0ca2908baf5f6d28c2b08b8.html