# 6005A FSW接头金属运动行为研究

### 论文摘要

采用搅拌摩擦焊对6005A进行焊接,并对垂直、平行焊接方向接头不同区域的组织进行研究。结果表明:搅拌摩擦焊接头前进侧金属运动迹象大于后退侧,前进侧"匙孔"边缘底部基本保留了搅拌针形貌;在垂直焊缝方向,前进侧晶粒呈明暗带状分布的"洋葱环"结构,距离焊缝中心越远越明显,后退侧组织致密且过渡平缓;在平行焊缝方向,前进侧边缘塑性金属运动痕迹强烈,为连续锯齿状形貌,该形貌向焊缝中心逐渐减弱并消失于后退侧。

### 论文目录

- 1 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 FSW接头宏观形貌分析

- 2.2 塑性金属在匙孔周围的运动行为

- 2.3 塑性金属在垂直焊缝方向运动行为

- 2.4 塑性金属在平行焊缝方向运动行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦曾,李晓龙,唐强,何海

关键词: 搅拌摩擦焊,匙孔,洋葱环,瞬时空腔

来源: 热加工工艺 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

分类号: TG453.9

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.01.053

页码: 204-206

总页数: 3

文件大小: 1531K

下载量: 69

### 相关论文文献

- [1].专业设备提供商——搅拌摩擦焊设备专辑(十)[J]. 现代焊接 2008(12)

- [2].搅拌摩擦焊助力中国航天更远、更高、更强[J]. 现代焊接 2009(07)

- [3].号角已吹响,搅拌摩擦焊“给力”轨道交通行业——搅拌摩擦焊全面打开国内轨道交通领域市场[J]. 现代焊接 2011(03)

- [4].新能源汽车领域搅拌摩擦焊技术应用——某混合动力汽车中的水冷套筒件搅拌摩擦焊制造[J]. 现代焊接 2011(06)

- [5].铝-钢异种金属搅拌摩擦焊研究[J]. 现代焊接 2011(10)

- [6].搅拌摩擦焊技术掀起列车制造新浪潮[J]. 现代焊接 2012(01)

- [7].搅拌摩擦焊技术加速中国轨道列车发展[J]. 现代焊接 2012(05)

- [8].工欲善其事 必先利其器——赛福斯特公司先进的搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2012(11)

- [9].中航工业·赛福斯特公司应邀出席第11届搅拌摩擦焊国际会议[J]. 现代焊接 2016(07)

- [10].新一代标准化搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(10)

- [11].赛福斯特 搅拌摩擦焊知名品牌[J]. 现代焊接 2011(10)

- [12].工欲善其事 必先利其器——搅拌摩擦焊设备专辑(一)[J]. 现代焊接 2008(03)

- [13].搅拌摩擦焊设备专辑(三)[J]. 现代焊接 2008(05)

- [14].北京赛福斯特技术有限公司将组团参加第七届国际搅拌摩擦焊会议[J]. 现代焊接 2008(05)

- [15].铝合金搅拌摩擦焊技术新突破[J]. 现代焊接 2009(12)

- [16].中国第二届搅拌摩擦焊国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2012(09)

- [17].卷扬机搅拌摩擦焊产品成功试运行[J]. 现代焊接 2015(11)

- [18].雷达厚板搅拌摩擦焊产品[J]. 现代焊接 2015(11)

- [19].标准化台式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(02)

- [20].标准化小型龙门式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(03)

- [21].中国领先的厚板搅拌摩擦焊技术[J]. 现代焊接 2016(11)

- [22].赛福斯特52m动龙门搅拌摩擦焊设备成功交付[J]. 现代焊接 2016(11)

- [23].汽车工业的搅拌摩擦焊技术新应用——新能源汽车电池框体[J]. 现代焊接 2016(12)

- [24].铝合金首选焊接技术——搅拌摩擦焊设备专辑(二)[J]. 现代焊接 2008(04)

- [25].搅拌摩擦焊设备专辑(四)[J]. 现代焊接 2008(06)

- [26].用于厚壁铝合金压力容器的搅拌摩擦焊[J]. 现代焊接 2009(01)

- [27].搅拌摩擦焊——铝合金散热结构件完美焊接方案[J]. 现代焊接 2009(04)

- [28].搅拌摩擦焊技术助力中国航天工业——新型航天燃料贮箱箱底搅拌摩擦焊设备顺利交付[J]. 现代焊接 2010(03)

- [29].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2010(10)

- [30].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议成功召开[J]. 现代焊接 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a0e106966de5099e8745dfc6.html