# 浅析建筑工程桩基检测中存在的问题及解决对策

东莞市建设工程检测中心广东东莞523000

摘要：桩基工程是建筑工程的基础性工程和支撑性工程，其施工质量直接关系到整个建筑主体工程结构的稳定和使用寿命。桩基工程的建设是保障桩基工程质量的重要方法，从我国目前的检测状态来看，其在一些细节工作上做得还不够到位，需要对检测方法进一步的改进才能保障桩基检测高效性和准确性。文章讨论的主要内容就是关于桩基检测中存在的问题以及解决措施。

关键词：建筑工程；桩基检测；检测方法；检测问题；解决对策

常见的桩基检测技术包括静力试桩法、钻心法、动力试桩法等几种，目前，我国桩基检测在技术层面上的运用水准比较高，基本不存在较为突出的问题。主要是在检测层面和内容上存在问题，接下来的文章当中，笔者将一一对其进行分析。

一、桩基检测方法分析

（一）静力检测法

静力检测法主要用于检测单桩静力状态下的承载能力，其在桩基抗压能力检测与评价当中使用比较频繁。该检测方法的优势在于可靠性强，实施起来简单方便，没有复杂的结果分析程序，显示比较直观。在实际的运用当中只需要按照检测步骤和标准进行操作即可。

（二）钻芯法

钻芯法主要是用于检测桩基的微破损和局部破损情况。桩基在完成施工之后，可能由于外界环境或者施工因素的影响，出现细微的破损或者局部损坏，一些微破损可能存在于桩基的内部，肉眼无法观察都，所以需要使用钻芯法进行检测。钻心检测对于局部缺陷以及水平破损的检测孙在盲点，检测结果的可信度比较低，其次，在一些取样操作的过程中，可能会对桩基造成作业损伤。

（三）动力试桩法

动力试桩法主要是运用一些仪器设备对桩基动力状态下的承载能力进行分析与检测，例如作业情况下桩基的承载能力。其主要作业为设备轻便、检测快速、成本低廉等优点。其中低应变检测是使用低能量时的瞬间或者稳定状态激振，使桩基在相应弹性范围内产生低幅振动，而后利用相关理论判断桩身缺陷，快速地对所需要检测的数据做出估计，但是会受到凯斯阻尼系数的约制，结果的精度较低，对整体评价结果仍不会造成太大影响。

二、建筑工程中桩基检测的主要问题

（一）管理混乱

对于桩基检测，很多单位参与桩基检测的人员存在较大的流动性，而且人员专业性有待考察。对于桩基检测管理，所使用的标准可能不尽相似，由于缺少对应的管理机制，使得桩基检测在参与单位、人员配置、检测内容等方面存在缺陷，某些检测工作的实施也未完全按照相关标准和流程进行。

（二）市场规范力度薄弱

一些单位会将桩基的检测工作承包为社会上专业企业，随着建筑行业的不断发展，业内各个企业之间的竞争也越来越激烈，同时之间实施价格打压，建设部门为降低成本，自然会选择报价较低的企业，但是价格低，检测质量和效果也大打折扣，很多检测企业的人员根本不具备专业资质，一些人员更是对于检测工作不加重视，随意的操作桩基检测，使得检测结果失去了真实性和可靠性。遮掩的行业发展局面也使得相应的检测技术和理论体系的发展长期处于冻结状态。

（三）检测内容与结果问题

大部分的检测人员认为，桩基检测知识对桩基本身进行检测，而忽略了对相关施工资料、施工信息、材料信息等方面的审核和检查，在内容的安排上还欠缺合理性和全面性。其次，在检测结果的处理上也存在一些问题，尤其是在桩基问题的处理上，大部分企业对于检测问题的处理常采取不了了之或者随意处理的毛病，对问题不甚重视。

三、桩基检测对策

桩基工程检测步骤和内容规划如上图所示，对于桩基质量的检测应当按照一定的流程和检测标准进行，配置好相应的人员和设备，保障质量检测的基础条件。在执行检测的过程中，应当获取所有的可参考性资料，并让建设单位出示桩基施工的有关技术资料。具体的检测工作应当包含如下内容：

（一）深入了解桩基的影响因素

1、获得并熟悉工程项目岩土工程勘察报告，注意场地是否有沙层、淤泥等不良地质以及地下水情况，分析岩土状况等对桩基是否存在影响。

2、会同建设单位、施工单位调查了解并记录工程项目周边环境现状，包括周边建（构）筑物（基础型式、结构型式、建造年代等）、市政道路及设施、地下管线等，必要时对周边环境现状进行拍照或摄像记录。

3、检查桩基工程勘察单位、设计单位、施工单位的资质是否符合有关规定。

4、检查桩基工程设计方案审查程序是否符合有关规定。

5、审核施工单位报送的桩基工程施工方案、安全专项施工方案，检查其编制、审核、论证程序是否符合有关规定。

6、及时督促、检查建设单位委托专业检测单位对基坑支护工程进行检测的工作。

7、分析并确定桩基工程中需旁站监理的关键部位、关键工序，做好旁站监理工作。

8、对所使用的工程原材料及产品进行质量检查。

9、监督施工单位及时、真实地做好施工作业记录，并及时在施工作业记录上签字确认。

10、若对桩基工程的修改涉及改变原设计文件的做法和要求，则此修改必须经其设计单位同意。

11、当桩基变形达到或超过变形报警值时，项目监理部的工程程序和方法包括：1）立即报告建设单位、设计单位和其他有关单位。2）会同建设、设计、施工等单位检查并评价达到报警值条件下的桩基工程、周边环境的现状和安全性，分析桩基检测数据并预测基坑变形发展趋势，讨论并明确应采取的工程处理措施。3）要求增加对桩基工程的检测次数，缩短检测间隔时间。

（二）问题处理方式

在特殊情况下，当桩基变形超过报警值后，虽然已采取工程处理措施，但桩基变形仍达到或超过变形控制值，此时项目监理部的工作程序和方法包括：1）立即报告建设单位、设计单位和其他有关单位。2）在有利于施工安全的前提下，暂停对其存在影响的有关项目的施工，对桩基问题进行会诊。3）会同建设、设计、施工等单位仔细检查桩基工程及周边环境的现状。4）会同建设、设计、施工等单位评价达到控制值条件下的桩基工程、周边环境的现状和安全性，分析桩基检测数据并预测基坑变形发展趋势，分析桩基变形达到或超过控制值的原因，重新评价桩基工程设计方案和施工方案的合理性和安全性，讨论并明确对设计方案和施工方案应进行的修改、调整、完善措施，采取有效方法控制桩基质量问题。5）当建设、设计、监理、施工等单位一致确认拟采取的工程措施能保证桩基支护结构和周边环境的安全时，可恢复有关施工。6）要求加强对桩基变形的检测，增加检测次数，缩短检测间隔时间。

（三）检测方法的使用

1、相关检测方式的使用应当聘任专业的技术人员、使用专业得技术设备，按照标准的检测方法和流程实施。

2、监督完成有关低应变动测法、抽芯等基坑支护工程质量检测工作。

3、了解设计文件规定的基坑支护工程使用年限。当桩基工程使用年限超过设计文件规定时，应通知建设、设计等相关单位，考虑影响基坑支护安全的各种不利因素，必要时采取相应处理措施。

结束语

桩基的检测对建筑工程的建设和质量保障有着重要的意义。桩基施工是早期工程项目，施工时间比较早，所以容易受到其它施工等有关因素的影响，造成其结构不稳、破损、裂痕等等，同时由于岩土和地下水环境的动态性变化，桩基工程完成之后同样持续性的受到它的影响，所以，必须对其实施检测，以确保桩基结构和质量的可靠性。

参考文献：

[1]张新.浅析建筑工程桩基检测中存在的问题与对策[J].中华民居，2012（03）：152-153.

[2]毕标.建筑工程桩基检测过程中常见问题及解决策略[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2015（06）：754-755.

[3]王皓伟.谈建筑工程桩基检测中存在的问题与对策[J].科技创新导报，2011（03）：120-121.

[4]朱启蔚.在建筑工程中桩基检测问题与对策研究[J].建材与装饰，2015（47）：103-104.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a1190e8175939e45d25f8288.html