# 多电机驱动的双辊夹持旋压成形装置的动力学仿真

### 论文摘要

对双辊夹持旋压成形装置进给驱动系统进行了动力学分析,得到了装置进给驱动系统的动力学模型。利用多体动力学软件ADAMS和有限元软件ANSYS对多电机驱动的双辊夹持旋压成形装置进行了多刚体模型和刚柔耦合模型的动力学仿真,通过比较装置夹具和旋辊头运动轨迹的理论结果和仿真结果验证了所建立模型的正确性。仿真过程充分考虑了滑块与导轨之间的等效阻尼、刚度和摩擦等非线性因素以提高仿真精度。刚柔耦合模型仿真结果显示,旋辊头进给速度波动的幅度为±0. 065%,周期为0. 42 s,夹具进给速度波动的幅度为±0. 4%,周期为0. 71 s,表明丝杠的弹性变形会影响装置进给驱动系统的运动精度。

### 论文目录

- 1 装置进给驱动系统的动力学分析

- 2 双辊夹持旋压成形装置的动力学仿真

- 2.1 非线性因素的处理

- 2.1.1 导轨接触面的处理

- 2.1.2 摩擦力的添加

- 2.2 装置的刚体动力学模型仿真

- 2.3 装置的刚柔耦合动力学模型仿真

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范淑琴,华毅,赵升吨,李芙东

关键词: 双辊夹持旋压成形,多电机驱动,动力学仿真,刚柔耦合

来源: 锻压技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安交通大学机械工程学院,华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金重点项目(51335009),国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项(2017YFD0700200),材料成形与模具技术国家重点实验室开放课题研究基金(P2019-028)

分类号: TG306

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.02.016

页码: 93-98

总页数: 6

文件大小: 400K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].旋压成形损伤断裂缺陷预测研究进展[J]. 精密成形工程 2019(05)

- [2].旋压成形技术的研究与发展[J]. 科技经济导刊 2018(19)

- [3].带横向外凸筋多楔轮旋压成形规律及工艺研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(11)

- [4].先进的铝合金轮毂旋压成形技术[J]. 技术与市场 2017(11)

- [5].基于有限元的旋压成形过程数值模拟[J]. 天津职业技术师范大学学报 2016(01)

- [6].旋压成形齿槽的有限元模拟分析[J]. 锻压装备与制造技术 2012(06)

- [7].滚珠旋压成形技术在镁合金成型中的应用[J]. 重型机械 2020(05)

- [8].解析铝合金半球壳体旋压成形工艺[J]. 同行 2016(10)

- [9].旋压成形对内齿轮显微组织的影响[J]. 热加工工艺 2011(11)

- [10].多V型皮带轮旋压成形过程的有限元分析[J]. 金属加工(热加工) 2010(13)

- [11].薄壁管滚珠旋压成形数值模拟[J]. 沈阳理工大学学报 2009(06)

- [12].先进的铝合金轮毂旋压成形技术[J]. 金属世界 2008(05)

- [13].法兰约束条件下铝合金杯形件的旋压成形性能[J]. 上海交通大学学报 2019(01)

- [14].带横向内筋张紧轮旋压成形分析[J]. 精密成形工程 2015(02)

- [15].旋压成形过程缺陷控制方法及应用[J]. 精密成形工程 2020(06)

- [16].带轮旋压成形关键技术分析[J]. 机械传动 2013(08)

- [17].双锥形件同时旋压成形的应力应变场有限元分析[J]. 锻压技术 2011(04)

- [18].铝合金封头旋压成形变厚度毛坯设计方法[J]. 上海交通大学学报 2017(11)

- [19].特种旋压成形技术[J]. 精密成形工程 2017(03)

- [20].铝合金管形件外凹槽的双轮旋压成形工艺[J]. 锻压技术 2020(11)

- [21].筒形件强力旋压成形本构关系研究[J]. 热加工工艺 2014(05)

- [22].强力旋压成形技术在航空领域的新进展[J]. 航空制造技术 2014(10)

- [23].蠕动式进给在旋压成形加工中的应用研究[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [24].旋压成形技术数值模拟方法的应用现状与发展趋势[J]. 现代制造工程 2011(01)

- [25].大直径薄壁管滚珠旋压成形数值分析[J]. 沈阳理工大学学报 2010(04)

- [26].3A21铝合金锥形件旋压成形工艺[J]. 锻压技术 2019(10)

- [27].多道次非轴对称旋压成形轨迹参数化设计方法[J]. 上海交通大学学报 2017(11)

- [28].镍基高温合金旋压成形技术研究现状[J]. 航空制造技术 2020(21)

- [29].大尺寸薄壁钛合金筒体旋压成形质量影响因素[J]. 宇航材料工艺 2012(01)

- [30].铝合金轮毂旋压成形的数值模拟分析研究[J]. 机械设计与制造 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a156c9fc80db6368ef77abad.html