# 数字音频功率放大器论文_陈婕,朱杰,陈鹏

导读:本文包含了数字音频功率放大器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:功率放大器,数字音频,功放,死区,音频,放大器,数字。

### 数字音频功率放大器论文文献综述

陈婕,朱杰,陈鹏[1]（2016）在《全数字音频功率放大器》一文中研究指出随着现代电子技术的迅速发展,音频功率放大器经历了从模拟音频功放到数字音频功放的发展。本文介绍一种基于单片机控制的新一代全数字音频功率放大器,采用DDX技术能直接将音频信号进行处理得到PWM信号,取消模拟转换部分,对音频信号的音量、音调、EQ匀衡等处理都是直接数字化处理,它具有效率高并且能与数字音源直接对接,实现端到端的纯数字音频处理和放大等优点。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2016年31期）

王志辉[2]（2016）在《关于数字音频功率放大器原理及实现研究》一文中研究指出笔者自行制作的全数字音频功率放大器,在各项技术指标当中,均优于当下市场上的相关产品。本文首先针对数字音频功率放大器的工作原理进行阐述,并在笔者进行自主研发的基础上,通过自身的经验实际解析5.1声道全数字功率放大器的实现,笔者希望谨以此文,抛砖引玉,给予从事相关行业的从业者带来一些有价值的帮助。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2016年08期）

李莹莹[3]（2015）在《基于1比特技术数字音频功率放大器设计》一文中研究指出随着电子技术和数字信号处理技术的发展，音频功率放大器的发展也进入了一个新的时代，数字功率放大器相对于模拟功放具有高效率、保真度高、功放和扬声器的匹配好等优点，但目前应用较为广泛的数字音频功放为PWM(脉冲宽度调制)功放结构，它在将信号解调的过程中，会产生误差，同时信号的输出波形不够平滑，噪声较高，对信号的恢复程度较弱。针对此类问题，本文采用以DSP为核心设计的数字音频功率放大器模块，利用内插算法和调制算法实现1比特激励信号的输出，替代传统的PWM转化过程。同原有的PWM数字化设计方式相比，本方案可以减小失真，降低噪声，在高音质输出方面有较好的设计效果。本文是对数字音频大功率放大系统的设计及研究，适用于广场、会议室等场合，具有对音频系统及音频效果需求较高的特点。结合现阶段数字功率放大器的相关技术及未来的发展动态，针对课题需求，应用DSP实现数字功放的1比特激励信号，并配合相应的外围电路，完成系统的供电、保护等模块的设计。结合系统设计需求，选择一款合适的核心处理器，TI公司的67XX系列DSP以其在数字信号处理上的优势和先进的芯片性能可以比较容易的实现该设计的主要功能，完成系统中重要的内插和调制模块，并可以通过其丰富的外设接口完成数据的输入和输出。开发过程中利用TI的软件开发平台CCS组织DSP系统的软件结构，并通过CCS观察和验证算法在DSP内的实现情况。论文阐述了系统方案的设计目的及任务，研究了1比特技术的相关算法，完成了各模块电路的硬件设计及软件设计，并对音频输出信号进行分析，完成系统整体性能测试，最后总结系统设计的总体情况，提出了设计的相关改进工作和项目发展方向。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2015-03-01）

余国洪[4]（2012）在《数字音频功率放大器的研究与改进设计》一文中研究指出数字音频功率放大器采用与模拟功放器不同的放大技术,使功放管工作在D类开关状态,所以也称为D类功率放大器,它凭借体积小、功耗低、效率高的优点逐渐成为音响领域的主流,在今后的便携式和大功率音响电子设备领域中的发展前景十分广阔,因此对数字音频功率放大器的研究具有很重要的意义。D类功放器能源效率很高,理论上可以达到100%,但由于D类放大器属于非线性器件,脉冲宽度调制器、开关放大器及低通滤波器等环节的应用都会使得实际输出效率偏低,并且会造成不同程度的非线性失真,这也是以前D类功放器的使用受到限制的重要原因。目前国内外有关部门研发的数字功放器效率普遍为85%左右,在200W以上的大功率功放器的研发方面取得的成绩更小。所以进一步提高数字功率放大器的效率和改善失真度、频率响应、信噪比这些影响音质的质量指标显得特别重要。本文在对传统D类功放器进行研究分析的基础上,对部分电路结构进行了改进设计,设计了一种效率更高,失真更小的D类音频功率放大器。采用的改进设计方案主要有：1.将双路反宽度调制方式引入D类功放器的脉宽调制设计中,减小了整机静态电流,降低了功耗；2.脉宽调制采用NBDD采样法,可改善信噪比,减小失真度；3.在开关放大器中引入死区时间(Dead-Time)控制电路,减小了功放管的串通损耗和Cds损耗,提高了放大器的效率；4.引入负反馈电路,减小了系统产生的非线性失真和噪声。本文按照此方案改进设计的数字功率放大器,输出功率达到1000W(半桥)或2000W(全桥),失真度(THD)小于0.05%,信噪比则大于110dB,效率也达到90%以上,从而实现了音频功率放大器对高效率、高保真方面的基本要求。(本文来源于《南昌大学》期刊2012-12-09）

李鸿,赵亚冬[5]（2011）在《数字音频功率放大器优化设计》一文中研究指出对数字音频放大器各组成环节进行了系统的分析,将双边带叁电平自然采样法脉宽调制技术、Dead-Time技术、负反馈技术等引入脉冲编码调制器、开关放大器、低通滤波器等环节。通过对脉冲编码调制器、驱动方式、开关放大器、低通滤波器的优化设计,整机失真度低于0.05%,信噪比大于110 dB,效率达到了93%。(本文来源于《电子设计工程》期刊2011年14期）

唐雄辉[6]（2011）在《基于NBDD的高效数字音频功率放大器设计》一文中研究指出数字音频功率放大器具有体积小、重量轻、可靠性高的特点,但其并非工作在理想状态下。为进一步提高数字功放的效率,通过将双边带叁电平自然采样法(NBDD)脉宽调制技术引入数字功放的脉宽调制设计,并将Dead-Time技术引入开关放大器的设计中,提出了高效数字音频功率放大器的优化设计方案,从而提高了整机的失真度指标,降低了低通滤波器设计阶数、改善了信噪比。(本文来源于《现代电子技术》期刊2011年01期）

黄法,孔秀华[7]（2008）在《数字音频功率放大器MAX9700/MAX9712及其应用》一文中研究指出MAX9700/MAX9712是MAXIM公司生产的宽工作电压范围、低EMI、免滤波、具有短路与热过载保护功能、高效率数字音频音频放大器。在负载为8Ω的情况下,MAX9700的负载功率为1.2W,MAX9712为500mW,适合PDA、MP3播放器、蜂窝电话等便携式音频装置的应用,文中详细介绍了它们的工作原理、功能、主要特点及应用。(本文来源于《电子技术》期刊2008年11期）

吴玉银[8]（2008）在《初探一种新型的数字音频功率放大器》一文中研究指出对音频功率放大器的数字化问题进行了初步的探讨。电路采用二进制数码体制,工作在开关状态,使放大器的效率大为提高;放大器采用了先进的功率合成技术,使得放大器的各项指标性能非常优异,达到高保真度。(本文来源于《音响技术》期刊2008年06期）

黎燕[9]（2008）在《多功能网络数字音频功率放大器的硬件设计与实现》一文中研究指出当今世界信息化的一个重要方面,就是以Internet为标志的计算机通信网络的飞速发展。“网络家电”的概念是近年来提出的,是3C(Computer,Communication,Consumer)相互融合的结果。即将网络技术与传统家电产品紧密融合,通过对家电进行远程控制和利用家电的互操作性,研发出能使人们生活更加方便和舒适的新型家电产品。全球音视频领域数字化的浪潮以及人们对音视频设备节能环保的要求,迫使人们尽快研究开发高效、节能、数字化的音频功率放大器。它应该具有工作效率高,便于与其他数字设备相连接的特点。D类音频功率放大器是PWM型功率放大器,具有高效、节能、数字化、体积小、重量轻的特点,不久的将来,D类音频功率放大器必然取代传统的模拟音频功率放大器。论文正是在上述背景下,研究可望成为网络家电重要组成部分的多功能网络数字音频功率放大器的硬件系统。论文以Samsung公司的S3C2410 ARM处理器为平台,着重研究了ARM硬件系统架构,并且对D类数字音频功率放大器原理及硬件组成进行了深入研究。论文的第一章主要介绍了多功能网络数字音频功率放大器提出的背景和意义;第二章根据多功能网络数字音频功率放大器要实现的功能,介绍了多功能网络数字音频功率放大器的整体设计思想和相关的背景知识;第叁章详细介绍了以S3C2410为核心的嵌入式系统的硬件设计;第四章详细介绍了数字音频功率放大器的硬件实现及其PCB板优化设计;第五章对论文进行总结及展望。(本文来源于《电子科技大学》期刊2008-05-01）

董玲[10]（2008）在《多功能网络数字音频功率放大器的播放功能软件设计与实现》一文中研究指出信息家电是利用电脑、电信和电子技术与传统家电相结合的创新产品。在数字化潮流的推动下,数字消费电子与多媒体应用已经成为当前信息家电的主流。将更丰富、更高品质的数字内容整合到更多样化的产品中,并通过硬件、软件、内容、服务等方面有机连接成一个网络已经成为必然趋势。具有网络功能的数字家电将是以后嵌入式研究的一个重要方面。多功能网络数字音频功率放大器是网络家电的一种实现。论文基于此项目实现了一个完整的基于嵌入式操作系统平台下的音频播放器,系统分为以下四个部分。首先从分析音频播放器所要实现的功能入手,比较各种软硬件平台及其可行性,确定开发所采用的方案。其次是建立软件开发。本论文以嵌入式系统Linux操作系统为平台,建立交叉编译环境。交叉编译工具链使用了Gcc包,Binutils包,Make工具,以Debugger Gdb调试器作为交叉调试工具。嵌入式Linux系统以vivi为Bootloader,移植Linux内核和文件系统,图形用户界面采用了Qt/Embedded和Qtopia,并对音频芯片UDA1341TS编写了驱动程序。音频播放器的实现采用的是软件解码方案。利用可扩展机制,使音频播放器可以灵活的添加新的解码器模块,解码更多音频格式,为之后播放器功能的扩展提供了基础。划分播放器功能模块并一一实现各模块功能。最后通过测试分析了播放器音质,并对播放器的总体功能和各模块功能进行了测试验证。(本文来源于《电子科技大学》期刊2008-04-01）

### 数字音频功率放大器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

笔者自行制作的全数字音频功率放大器,在各项技术指标当中,均优于当下市场上的相关产品。本文首先针对数字音频功率放大器的工作原理进行阐述,并在笔者进行自主研发的基础上,通过自身的经验实际解析5.1声道全数字功率放大器的实现,笔者希望谨以此文,抛砖引玉,给予从事相关行业的从业者带来一些有价值的帮助。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字音频功率放大器论文参考文献

[1].陈婕,朱杰,陈鹏.全数字音频功率放大器[J].黑龙江科技信息.2016

[2].王志辉.关于数字音频功率放大器原理及实现研究[J].数字技术与应用.2016

[3].李莹莹.基于1比特技术数字音频功率放大器设计[D].哈尔滨理工大学.2015

[4].余国洪.数字音频功率放大器的研究与改进设计[D].南昌大学.2012

[5].李鸿,赵亚冬.数字音频功率放大器优化设计[J].电子设计工程.2011

[6].唐雄辉.基于NBDD的高效数字音频功率放大器设计[J].现代电子技术.2011

[7].黄法,孔秀华.数字音频功率放大器MAX9700/MAX9712及其应用[J].电子技术.2008

[8].吴玉银.初探一种新型的数字音频功率放大器[J].音响技术.2008

[9].黎燕.多功能网络数字音频功率放大器的硬件设计与实现[D].电子科技大学.2008

[10].董玲.多功能网络数字音频功率放大器的播放功能软件设计与实现[D].电子科技大学.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a1a71acec9075b459fe2088c.html