# 坐标组合论文_阮杨捷,罗斌,魏程峰,郭正兴,夏晨

导读:本文包含了坐标组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:坐标,组合,误差,轮辐,测量,衬套,方差。

### 坐标组合论文文献综述

阮杨捷,罗斌,魏程峰,郭正兴,夏晨[1]（2018）在《轮辐式马鞍形单层索网结构索长和外联节点坐标组合随机误差影响分析》一文中研究指出通过随机误差影响分析索长误差和外联节点坐标误差对索力的影响特性,确定合理的误差控制指标.对比了定值分布、均匀分布和正态分布3种索长误差分布模型,分析了环索和径向索的长度误差对索力的影响,探讨了不同索长误差控制标准.计算结果表明,环索力受径向索长误差影响较小,径向索和环向索的索力受环索索长误差影响基本一致.索长误差限值越小,外联节点的安装误差限值越大.各榀外联节点的安装误差限值不同,高处限值比低处小.为满足索力误差不超出±10%的要求,案例工程控制指标为:拉索制作长度误差应不超出索长的±0.01%,低处和高处外联节点沿径向索方向的坐标误差应分别不超出±83和±67 mm.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

杨春金,谷永明,任志军[2]（2013）在《叁坐标组合测量法与应用》一文中研究指出在承接高铁零件生产中,零件尺寸精度要求高、检测量大,即使建好程序,但数量庞大,工作量也随之加大,因此通过采用将多件产品组合测量方法来解决这个问题,不仅减少取放产品的时间,提高工作效率,而且在组合测量的过程中,操作员随时观察、及时对比,对提高检测精度起到积极作用。下面就以一种简单的衬套为例(尺寸见图1),来说明组合测量方法的实现。使用的叁坐标测量仪是海克斯康global050705。图1衬套(本文来源于《金属加工(冷加工)》期刊2013年20期）

曾安敏,张丽萍[3]（2012）在《顾及随机误差和局部变形误差的坐标组合转换法》一文中研究指出考虑到不同坐标系所定义的几何意义与物理意义差异、大地网存在的局部变形和累积误差以及不同坐标系统坐标值的随机误差的影响,提出了一种基于方差分量的相似变换和多项式的坐标组合转换法,并应用于1980西安坐标系到2000国家大地坐标系的变换中,计算结果表明,组合转换法明显地提高了坐标转换的精度。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2012年02期）

朱嘉[4]（2010）在《基于视觉与触觉集成传感的多坐标组合测量系统的研究》一文中研究指出随着航空航天、造船、汽车和模具制造等现代工业的飞速发展,对产品性能、外形等方面的要求越来越高。快速地从复杂形状的工件中获得高精度的坐标数据具有广泛的应用,如检测过程中的工件定位和自动化标定,敏捷制造,以及逆向工程中的快速产品设计。这也对测量系统的精度、速度和自动化水平提出了更高的要求。使用单一传感器和传统的正交坐标系的测量系统在测量范围、测量精度和工作效率等方面总是存在着这样或那样的不足。近年来,多传感器集成和多坐标组合的测量系统逐渐成为国内外研究的热点并取得了一定的进展,但仍存在许多不足,特别是在多传感器标定、多坐标系统一和信息的智能化集成等方面。本文对一种基于视觉与触觉集成传感的多坐标组合测量系统进行了研究,主要研究工作包括:1.针对光源、物体表面散射特性等影响轮廓成像质量的关键因素,提出了使用远心镜头和平行光源的基于平行投影的图像采集系统。实验结果显示该图像采集系统能够有效提高轮廓图像的成像质量,因而有利于轮廓测量。2.针对θFXZ结构形式的多坐标系统建立了其准刚体运动模型,提出了基于激光干涉仪的直线运动部件各单项几何误差的检定方法,并据此模型对系统的几何误差作补偿。提出了通过瞄准标记点的分度台综合性能的评定方法,实现了系统坐标系的统一。3.分别建立了摄像机和触发式测头的数学理论模型,提出了快速高精度的摄像机主动视觉标定方法,基于预行程误差理论模型的触发式测头标定方法,和两种测头的联合标定方法。通过各自模型的参数辨识最终解决了多传感器集成的配准问题。4.研究了测量图像处理中的多图像平均的图像滤波方法,基于IVFS的模糊指数最大原则的灰度阈值分割算法,基于数学形态学的边缘检测算子,并通过二次曲线拟合实现了测量图像的快速亚像素定位,定位精度为0.1pixel。5.对视觉与触觉传感信息集成进行了研究。分析了传感器的选择方法。根据边界曲线法矢的变化规律,通过特征映射完成了曲线基元的自动分割。给出了具有约束条件的最小二乘原理的基元参数估计方法。分析了边界特征指导下的测量规划方法。以实例说明了多传感器集成在工件定位和联合测量上的应用。(本文来源于《天津大学》期刊2010-07-01）

曹惠玲,王增强,李雯靖,李志坚,高捷[5]（2003）在《坐标组合法对直埋电缆与土壤界面温度场的数值计算》一文中研究指出高压电力输送在城市一般都采用地下电缆的形式。为确保电缆能够安全 ,正常的工作 ,采用精确的方法预计地下电缆的载流量与热特性是很有意义的。本文采用有限差分法 ,用坐标组合的方式对土壤区域和电缆区域分别进行计算 ,最终可以确定任意敷设方式下电缆允许的载流量。计算与实验结果进行比较 ,认为完全可以满足实际需要。(本文来源于《电工技术学报》期刊2003年03期）

### 坐标组合论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在承接高铁零件生产中,零件尺寸精度要求高、检测量大,即使建好程序,但数量庞大,工作量也随之加大,因此通过采用将多件产品组合测量方法来解决这个问题,不仅减少取放产品的时间,提高工作效率,而且在组合测量的过程中,操作员随时观察、及时对比,对提高检测精度起到积极作用。下面就以一种简单的衬套为例(尺寸见图1),来说明组合测量方法的实现。使用的叁坐标测量仪是海克斯康global050705。图1衬套

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 坐标组合论文参考文献

[1].阮杨捷,罗斌,魏程峰,郭正兴,夏晨.轮辐式马鞍形单层索网结构索长和外联节点坐标组合随机误差影响分析[J].东南大学学报(自然科学版).2018

[2].杨春金,谷永明,任志军.叁坐标组合测量法与应用[J].金属加工(冷加工).2013

[3].曾安敏,张丽萍.顾及随机误差和局部变形误差的坐标组合转换法[J].大地测量与地球动力学.2012

[4].朱嘉.基于视觉与触觉集成传感的多坐标组合测量系统的研究[D].天津大学.2010

[5].曹惠玲,王增强,李雯靖,李志坚,高捷.坐标组合法对直埋电缆与土壤界面温度场的数值计算[J].电工技术学报.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a1da3ff9984a127b0d644db4.html