# 电磁晶体论文_袁智慧,李涤尘,田小永,胡亚文,代伟

导读:本文包含了电磁晶体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:晶体,电磁,平面波,结构,微带,天线,表面波。

### 电磁晶体论文文献综述

袁智慧,李涤尘,田小永,胡亚文,代伟[1]（2011）在《利用光固化快速成形技术和凝胶注模工艺制备变周期电磁晶体》一文中研究指出提出了一种光固化快速成形技术及凝胶注模工艺制备变周期电磁带隙晶体的工艺路线,结构材料是氧化铝陶瓷。研究了该工艺制备得到的电磁带隙晶体的微观形貌,及其在8～13 GHz微波段的带隙特性,并对比了不同比例拉伸后的变周期结构和标准结构的微波带隙特征。测试结果发现,与同等外形结构尺寸的周期性结构相比,变周期金刚石EBG结构的带隙特性呈现了规律性的变化。(本文来源于《电加工与模具》期刊2011年04期）

殷雄,张厚,李圭源,白洋[2]（2009）在《新型电磁晶体微带天线设计》一文中研究指出提出了一种新型的双面电磁带隙微带结构,并运用有限元法对其进行了仿真分析,计算结果显示该结构具有紧凑超宽阻带和低通特性良好的特点。在此基础上,设计了一种基于该结构的新型电磁晶体微带天线。计算和实验表明,与普通贴片天线相比,新型电磁晶体天线不仅抑制了2～6次谐波,在比较宽的频带内有效地抑制了高次谐波引起的辐射,而且克服了传统电磁晶体微带天线的一些缺陷,因而完全可以取代传统形式的电磁晶体天线。由于新型电磁晶体微带天线可以明显改善有源天线系统的性能,必将在现代有源通信领域得到广泛的应用。(本文来源于《电讯技术》期刊2009年12期）

付树洪,童创明,李西敏,王运萍[3]（2009）在《基于等效介质理论的电磁晶体带隙分析》一文中研究指出根据等效介质理论的基本原理和一维电磁晶体的矩量法分析模型,将二维方格子电磁晶体等效为一维结构,用等效介电常数求解公式求解不同周期波长比和填充率的等效介电常数,由一维电磁晶体的矩量法分析模型求解二维电磁晶体的带隙结构。分析结果表明:该等效模型适于分析小填充率的二维方柱电磁晶体。(本文来源于《上海航天》期刊2009年04期）

付树洪,童创明,李西敏[4]（2009）在《像素型电磁晶体分析及设计》一文中研究指出建立了平面波展开(PWE)法分析像素型电磁晶体带隙的数学模型,导出了像素型电磁晶体结构系数的计算表达式。设计并仿真分析了不同像素型电磁晶体的带隙结构,并对其带隙特性进行了讨论。结果表明:计算模型正确,且不同像素型电磁晶体结构(即介质分布)对应的电磁带隙各异。可用该法结合优化算法对像素型电磁晶体作优化设计。(本文来源于《上海航天》期刊2009年01期）

付树洪,高阳,童创明,李西敏[5]（2008）在《基于PWE法的任意形状电磁晶体带隙结构分析》一文中研究指出基于平面波展开(PWE)法建立了分析任意形状二维方格电磁晶体带隙的数学模型。用数值分析法求解电磁晶体结构系数,并由本征方程获得了电磁晶体的带隙结构。对方形柱、复合格电磁晶体和分形电磁晶体带隙结构的分析结果表明:该法计算结果与文献一致,可用于计算任意形状的二维电磁晶体带隙结构。(本文来源于《上海航天》期刊2008年06期）

付树洪,田海林,童创明,李西敏[6]（2008）在《二维电磁晶体带隙结构的PWE法分析》一文中研究指出针对常见的电磁晶体带隙分析方法存在耗时、不易理解等问题,推导了二维电磁晶体的平面波展开法(Plane Wave Expansion,PWE)模型,并采用平面波展开法分析了不同形状填充单元二维方格子电磁晶体的带隙结构。将电场(或磁场)、介电常数(或其倒数)展开为双重傅里叶级数,然后将其代入所满足的标量波动方程中,经过运算整理得出二维电磁晶体的本征方程,求解该方程,就可得到电磁晶体的带隙结构。计算结果表明,填充单元尺寸和相对介电常数均对带隙结构存在影响。最后,采用周期延拓,得出了两种电磁晶体的等效结构。通过结构等效,无需再推导相应电磁晶体的结构系数,利用本文的平面波展开法模型即可实现其带隙结构的求解,因而实现了简化分析。仿真数据与文献中的实验数据对比,验证了本方法的有效性。(本文来源于《空军工程大学学报(自然科学版)》期刊2008年04期）

付树洪,童创明[7]（2008）在《基于PWE法的电磁晶体带隙结构分析》一文中研究指出用平面波展开(PWE)法计算了一维电磁晶体的带隙结构。将电场(或磁场)和介电常数以傅里叶级数展开并代入标量波动方程,获得了横电/磁波入射时一维电磁晶体的本征方程,求解得带隙结构。另用传输矩阵法求出多层介质结构的传输特性,获得带隙特性。用算例研究了介电常数比和填充率对带隙结构的影响。结果表明:PWE法可有效用于电磁晶体带隙结构的分析。(本文来源于《上海航天》期刊2008年01期）

宁曰民[8]（2006）在《一种新的金属环加载电磁晶体微带天线》一文中研究指出本文对厚度为2 mm的金属环加载介质基片电磁晶体微带贴片天线进行了全面的分析和研究。首先用Ansoft HFSS高频电磁场仿真软件对普通微带贴片天线的输入反射损耗和带宽,然后又实际测量了二维介质基片电磁晶体微带贴片天线和普通微带贴片天线的辐射方向图,并且对相应参数进行了对比,结果表明,金属环加载电磁晶体微带天线的E面方向图的整个的波束更加收拢,背瓣也受到了很大的抑制。(本文来源于《2005'全国微波毫米波会议论文集（第叁册）》期刊2006-02-27）

宁曰民[9]（2006）在《二维电磁晶体接地面的禁带测量及其在微带贴片天线上的应用》一文中研究指出本文给出了一种二维电磁晶体接地面禁带的简洁测量方法,并分析了这种结构对微带贴片天线性能的改善作用,这种微带贴片天线被置于具有二维电磁晶体接地面的介质基片上,此结构能够有效地阻止表面波的传输。我们利用Ansoft公司的高频电磁场仿真软件HFSS研究了该电磁晶体材料的阻带位置和阻带带宽,以及这种电磁晶体微带天线的输入反射损耗和方向图等重要参数,并与普通微带贴片天线进行了比较,结果表明,电磁晶体结构增大了微带天线的工作带宽,提高了前向辐射的增益,因而大大提高了天线的效率。(本文来源于《2005'全国微波毫米波会议论文集（第叁册）》期刊2006-02-27）

### 电磁晶体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种新型的双面电磁带隙微带结构,并运用有限元法对其进行了仿真分析,计算结果显示该结构具有紧凑超宽阻带和低通特性良好的特点。在此基础上,设计了一种基于该结构的新型电磁晶体微带天线。计算和实验表明,与普通贴片天线相比,新型电磁晶体天线不仅抑制了2～6次谐波,在比较宽的频带内有效地抑制了高次谐波引起的辐射,而且克服了传统电磁晶体微带天线的一些缺陷,因而完全可以取代传统形式的电磁晶体天线。由于新型电磁晶体微带天线可以明显改善有源天线系统的性能,必将在现代有源通信领域得到广泛的应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁晶体论文参考文献

[1].袁智慧,李涤尘,田小永,胡亚文,代伟.利用光固化快速成形技术和凝胶注模工艺制备变周期电磁晶体[J].电加工与模具.2011

[2].殷雄,张厚,李圭源,白洋.新型电磁晶体微带天线设计[J].电讯技术.2009

[3].付树洪,童创明,李西敏,王运萍.基于等效介质理论的电磁晶体带隙分析[J].上海航天.2009

[4].付树洪,童创明,李西敏.像素型电磁晶体分析及设计[J].上海航天.2009

[5].付树洪,高阳,童创明,李西敏.基于PWE法的任意形状电磁晶体带隙结构分析[J].上海航天.2008

[6].付树洪,田海林,童创明,李西敏.二维电磁晶体带隙结构的PWE法分析[J].空军工程大学学报(自然科学版).2008

[7].付树洪,童创明.基于PWE法的电磁晶体带隙结构分析[J].上海航天.2008

[8].宁曰民.一种新的金属环加载电磁晶体微带天线[C].2005'全国微波毫米波会议论文集（第叁册）.2006

[9].宁曰民.二维电磁晶体接地面的禁带测量及其在微带贴片天线上的应用[C].2005'全国微波毫米波会议论文集（第叁册）.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a276eafd0f6d0b3f53574155.html