# 基于改进谱聚类的重叠绿苹果识别方法（英文）

### 论文摘要

水果的可见光谱目标识别是实现农业自动化采摘至关重要的一步。在水果识别的过程中,由于重叠和遮挡的影响使得目标识别困难,识别率不高。本文针对自然环境中果实重叠的识别问题,利用谱聚类算法对图像进行分割,然后使用随机霍夫变换实现果实的识别和定位。针对传统算法运算复杂度高,运算速度慢的问题,本文提出了基于均值漂移和稀疏矩阵原理的改进谱聚类算法。首先使用均值漂移算法对图像进行预分割,均值漂移是一种用于密度梯度的无参估计法。该算法实质是一种迭代,先计算出偏移量,根据偏移量移动点,如此反复,直到偏移量为零即收敛到一点为止。利用均值漂移算法除去大多数的背景像素,为减少谱聚类算法的计算量做准备。然后提取预分割图像的有用信息即图像中像素对之间相似度的描述,将提取的图像特征信息映射到稀疏矩阵中,并使用K-means算法将其分类。得到最终的分类结果,实现对预处理图像的再次分割。然后恢复图像分割区域的颜色,使用彩色向量梯度提取边缘轮廓,对得到的轮廓图像使用随机霍夫变换,并在检测过程中设置半径参数的范围从而进一步加快算法的运行速度。经过检测可以得到目标的圆心坐标和半径,从而实现重叠绿苹果的识别。降低了谱聚类的数据处理量,提高了算法的运行速度。经过试验分析和算法对比,该算法得到较高的重合度95.41%,较低的误差率4.59%和误检率3.05%。

### 论文目录

- Introduction

- 1 Algorithm

- 1.1 The principle of mean shift algorithm

- 1.2 Construction of sparse similarity matrix

- 1.2.1 Extracting the feature information of the image

- 1.2.2 The construction of sparse similarity matrix

- 1.3 The Segmentation based on improved spectral clustering algorithm

- 2 Contour extraction and target location

- 2.1 Contour extraction

- 2.2 Target location

- 3 Experimental results and analysis

- 3.1 Experimental results

- 3.2 Analysis of experimental results

- 4 Summary

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李大华,赵辉,于晓

关键词: 均值漂移,稀疏矩阵,谱聚类,随机霍夫变换,目标定位

来源: 光谱学与光谱分析 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,农业科技,信息科技

专业: 物理学,园艺,计算机软件及计算机应用

单位: 天津大学电气自动化与信息工程学院,天津农学院工程技术学院,天津理工大学电气电子工程学院

基金: the National Natural Science Foundation of China(61502340),the Natural Science Foundation of Tianjin(18JCQNJC01000)

分类号: O433;TP391.41;S661.1

页码: 2974-2981

总页数: 8

文件大小: 703K

下载量: 151

### 相关论文文献

- [1].双图约束谱聚类中的数据不相似图构造[J]. 信息工程大学学报 2017(05)

- [2].基于谱聚类的多视角聚类算法[J]. 河南教育学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [3].利用谱聚类发现符号化时间序列中的模式[J]. 九江职业技术学院学报 2017(02)

- [4].融合多特征和谱聚类集成的图像分割方法[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2017(04)

- [5].基于谱聚类带有节点特征的社区发现算法[J]. 中国科学技术大学学报 2018(02)

- [6].基于半监督谱聚类集成的售后客户细分[J]. 计算机工程与应用 2020(02)

- [7].一种快速确定聚类中心的光谱聚类方法[J]. 太原科技大学学报 2020(06)

- [8].谱聚类广义模型和典型算法探析[J]. 通讯世界 2016(23)

- [9].基于模糊谱聚类的电力系统客户分群算法（英文）[J]. 机床与液压 2020(06)

- [10].基于谱聚类的二分网络社区发现算法[J]. 计算机科学 2019(04)

- [11].融入局部几何特征的流形谱聚类图像分割[J]. 模式识别与人工智能 2020(04)

- [12].基于谱聚类的自适应新生目标强度状态提取[J]. 计算机工程与设计 2019(03)

- [13].基于马尔科夫判别谱聚类的极化SAR图像分类方法[J]. 雷达学报 2019(04)

- [14].一种适用于大规模数据的约束谱聚类框架[J]. 信息工程大学学报 2018(04)

- [15].基于线性谱聚类的林地图像中枯死树监测[J]. 林业科学 2019(04)

- [16].基于谱聚类的访问控制异常权限配置挖掘机制[J]. 通信学报 2017(12)

- [17].稀疏谱聚类方法及应用[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].基于协同谱聚类的推荐系统托攻击防御算法[J]. 北京邮电大学学报 2015(06)

- [19].一种谱聚类灰度纹理图像分割方法及其在近红外成像仿真中的应用[J]. 红外技术 2018(04)

- [20].基于信号传递的半监督谱聚类社区发现算法[J]. 计算机工程与设计 2018(05)

- [21].谱聚类在给水管网分区优化中的应用[J]. 土木建筑与环境工程 2016(06)

- [22].一种基于谱聚类算法的高光谱遥感图像分类方法[J]. 中国科学院大学学报 2019(02)

- [23].仿射传播和谱聚类的船舶轨迹聚类[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [24].基于谱聚类的多目标进化社区发现算法研究[J]. 计算机科学 2020(S1)

- [25].改进谱聚类与遗传算法相结合的电力时序曲线聚类方法[J]. 电力自动化设备 2019(02)

- [26].利用稀疏自编码的局部谱聚类映射算法[J]. 传感器与微系统 2018(01)

- [27].基于谱聚类的全局中心快速更新聚类算法[J]. 计算机与现代化 2018(10)

- [28].基于谱聚类集成的变压器在线故障诊断[J]. 电子学报 2017(10)

- [29].用于癌症亚分型的生物医学大数据谱聚类技术研究[J]. 科学技术创新 2018(16)

- [30].改进的谱聚类图像分割方法[J]. 计算机工程与应用 2011(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a3032d3644dcfacd5c4dd82b.html