# 粉末冶金TiVNbTa难熔高熵合金的组织和力学性能

### 论文摘要

将机械合金化（MA）与放电等离子烧结（SPS）相结合制备了难熔TiVNbTa高熵合金,研究了这种合金的机械合金化过程、相组成和显微组织,以及烧结温度和O、N含量对其力学性能的影响。结果表明:机械合金化后高熵合金粉末为BCC结构,放电等离子烧结成的块体高熵合金由BCC基体和FCC析出相组成,其析出相为TiN+TiC+TiO的复合物。烧结温度为1100℃的高熵合金具有良好的综合力学性能,压缩屈服强度达到1506.3 MPa,塑性应变为33.2%。随着烧结温度的提高,合金发生了从准脆性到塑性再到脆性断裂的转变。O和N含量的提高对高熵合金强度的影响较小,但是使其塑性显著降低。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 结果和讨论

- 2.1 粉末的机械合金化

- 2.2 相组成和显微组织

- 2.3 烧结温度对合金力学性能的影响

- 2.4 O和N的含量对合金组织和力学性能的影响

- 2.4.1 HEA1和HEA2的显微组织

- 2.4.2 HEA1和HEA2合金的力学性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高楠,龙雁,彭海燕,张伟华,彭亮

关键词: 金属材料,难熔高熵合金,机械合金化,放电等离子烧结,组织结构,力学性能

来源: 材料研究学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业

单位: 华南理工大学广东省金属新材料制备与成形重点实验室,广东技术师范大学机电学院

基金: 广东省科技计划(2015A010105011)~~

分类号: TF124;TG139

页码: 572-578

总页数: 7

文件大小: 11404K

下载量: 453

### 相关论文文献

- [1].硅橡胶/氟橡胶并用胶的制备及力学性能[J]. 高分子通报 2017(09)

- [2].城市生活垃圾的力学性能测试探讨[J]. 高考 2016(27)

- [3].当前力学性能测试技术发展概况[J]. 科学家 2017(11)

- [4].钨合金的高温力学性能及断裂机制研究[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [5].分析汽车底盘动力学性能主观评价[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(05)

- [6].高力学性能凝胶的研究进展[J]. 广东化工 2016(10)

- [7].小麦茎秆力学性能的国内外研究[J]. 中国农机化学报 2014(06)

- [8].轻质复合材料夹芯结构设计及力学性能最新进展[J]. 宇航学报 2020(06)

- [9].连铸坯裂纹与钢的高温力学性能的研究与实践[J]. 中国金属通报 2018(06)

- [10].高温力学性能改善的铝合金复合材料[J]. 铝加工 2020(01)

- [11].钢铁材料常用力学性能之间的关系特点与比例[J]. 包头职业技术学院学报 2020(01)

- [12].紫外辅助缠绕玻璃纤维增强树脂基复合材料的制备和力学性能研究（英文）[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2020(03)

- [13].圆锥破碎机力学性能研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(09)

- [14].正火工艺对T10钢组织和力学性能的影响[J]. 内江科技 2016(07)

- [15].镧含量对钼镧合金厚板的高温力学性能的影响[J]. 中国钨业 2015(04)

- [16].复合材料的力学性能[J]. 玻璃钢 2013(03)

- [17].焊接所致力学性能不均匀性对卷管法安装管道完整性影响[J]. 海洋工程 2020(02)

- [18].石英立体织物/酚醛复合材料高温力学性能模型研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(11)

- [19].孔隙率对复合材料单向板横向力学性能的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(06)

- [20].建筑用高强耐火钢组织和力学性能研究[J]. 热加工工艺 2016(10)

- [21].活性粉末混凝土力学性能研究现状[J]. 混凝土 2013(12)

- [22].温度对碳纤维增强复合材料力学性能的影响[J]. 承德石油高等专科学校学报 2014(03)

- [23].高低温老化对碳纤维增强复合材料层间力学性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [24].不同温湿度下几种软包装膜力学性能的研究[J]. 中国塑料 2019(03)

- [25].聚丙烯纤维混凝土高温后的残余力学性能[J]. 消防科学与技术 2019(07)

- [26].力学性能层面上的结构真实性及其在建筑中的体现[J]. 建筑师 2017(03)

- [27].地铁管片的力学性能及抗渗性试验方法的探讨[J]. 门窗 2018(01)

- [28].基于有限元分析的桥梁承台力学性能研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [29].优化B+级铸钢力学性能的工艺实践[J]. 铸造 2013(06)

- [30].泡沫铝复合材料压缩力学性能的试验研究[J]. 广东建材 2009(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a38673d77704400f36a69d4e.html