# 典型山地城市初期雨水径流特征研究

### 论文摘要

通过在典型山地城区重庆北碚区香溪美林区域选择屋面及道路、砖石、绿地3类不同下垫面进行降雨采样监测并结合现有资料,分析初期雨水径流特征。结果表明:2016—2017年重庆北碚区小雨占总降雨天数的80.4%,暴雨仅占1.3%,平均降雨量为9 mm,平均降雨强度为9.75 mm/h,降雨历时以中、短历时(1 h～6 h)为主,多为单峰降雨。降雨初期径流量变化较快,中后期变化平稳。降雨强度相同时,屋面及道路径流量最大,绿地最小。初次径流形成时间随屋面及道路、砖石、绿地依次递增,随降雨强度增强而缩短。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 研究区采样点和下垫面分布

- 1.2 样品采集

- 2 结果与讨论

- 2.1 年降雨量分析

- 2.2 雨型分析

- 2.3 降雨场次统计分析

- 2.4 典型降雨总径流量分析

- 2.5 不同下垫面径流量变化

- 2.6 初次径流产生时间

- 2.7 建议

- （1） 保护现有山体和绿地。

- （2） 合理规划控制建设用地。

- （3） 提高雨水下渗能力。

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘煌,曹琳,聂煜东,周德柱,陈芳,李祯

关键词: 初期雨水,地表径流,下垫面,山地城市,重庆

来源: 环境监测管理与技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆工商大学

基金: 重庆市社会事业与民生保障科技创新专项基金资助项目(cstc2015shms-ztzx20002),重庆市社会民生科技创新专项基金资助项目(cstc2015shmszx30022),重庆市教委科学技术研究基金资助项目(KJ160062)

分类号: X52

DOI: 10.19501/j.cnki.1006-2009.20190917.013

页码: 21-25

总页数: 5

文件大小: 950K

下载量: 194

### 相关论文文献

- [1].城市初期雨水处理技术路线探析[J]. 中国资源综合利用 2018(05)

- [2].浅议城市初期雨水的收集与处理[J]. 四川水泥 2018(06)

- [3].初期雨水处理工程要点分析[J]. 市政技术 2018(06)

- [4].上海市中心城初期雨水治理规划研究[J]. 上海水务 2017(02)

- [5].城市初期雨水收集与处理方法的探讨[J]. 城市道桥与防洪 2015(12)

- [6].路面初期雨水处理一体化装置构建与应用[J]. 市政技术 2019(06)

- [7].城市初期雨水污染及处理措施综述[J]. 环境污染与防治 2019(02)

- [8].化工园区初期雨水的管理建议[J]. 环境科学与技术 2018(S2)

- [9].初期污染雨水收集装置设计[J]. 企业技术开发 2017(05)

- [10].城市初期雨水收集与处理方案研究[J]. 中国农村水利水电 2010(06)

- [11].城市初期雨水的处理技术路线初探[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2009(04)

- [12].太原市城市初期雨水治理建议与方案[J]. 山西建筑 2018(13)

- [13].城市初期雨水污染治理初探[J]. 低碳世界 2017(20)

- [14].城市初期雨水分离方案研究[J]. 北京水务 2014(02)

- [15].城市初期雨水治理策略[J]. 河南建材 2018(03)

- [16].一种基于极限强度理论计算初期雨水量的新方法[J]. 科技与创新 2020(08)

- [17].阜阳市城区水系初期雨水污染治理研究[J]. 江淮水利科技 2018(02)

- [18].高污染城市河流初期雨水一体化截污系统研究[J]. 人民珠江 2017(01)

- [19].合肥市塘西河上游初期雨水污染治理工程实践[J]. 中国给水排水 2011(24)

- [20].多系统初雨末端截流总管的水力计算初探[J]. 净水技术 2020(S1)

- [21].石油化工项目初期雨水收集的探讨[J]. 石油化工安全环保技术 2019(05)

- [22].雨水调蓄+人工湿地工艺在初期雨水处理中的应用[J]. 科技视界 2013(17)

- [23].滤坝系统对城市初期雨水的净化效果[J]. 环境工程技术学报 2019(03)

- [24].化工厂区初期雨水和事故污染雨水计算的探讨[J]. 山东化工 2019(11)

- [25].对垃圾焚烧发电厂初期雨水收集处理方案的几点思考[J]. 治淮 2016(11)

- [26].初期雨水水质水量在线监测系统优化及初步应用[J]. 低碳世界 2017(36)

- [27].上海市中心城区初期雨水污染治理策略与案例分析[J]. 城市道桥与防洪 2012(06)

- [28].基于降雨过程理论分析的初期雨水调蓄容积计算[J]. 净水技术 2011(01)

- [29].旋流沉砂器在初期雨水径流污染控制上的应用[J]. 施工技术 2020(18)

- [30].应急事故水池和初期雨水池容积确定方法对比研究[J]. 工业用水与废水 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a46912e30baee2eb815687c4.html