# 高水热稳定的介孔杂原子分子筛的合成与表征

吴硕[1]2004年在《高水热稳定的介孔杂原子分子筛的合成与表征》文中研究说明微孔沸石分子筛广泛的应用于离子交换、吸附与分离、催化等领域，然而由于孔径的限制，它们对那些与大分子相关的应用无能为力。介孔分子筛同样具有规则排列的孔道而且突破了微孔分子筛孔径的限制，显示了很广阔的应用前景，因此引起了普遍关注。目前，对介孔分子筛材料研究已经取得了显着的成绩。近几年来，介孔分子筛的合成已经不仅仅局限于碱性条件下，强酸性条件下合成的介孔分子筛如SBA-15等具有许多优于碱性条件下合成的介孔分子筛的特性。如更厚的骨壁厚度，更规则的孔道，更好的水热稳定性等。然而，由于在强酸性条件下，金属只能以离子状态存在，很难和硅骨架发生相互作用。因此，在强酸性条件下合成的介孔分子筛材料中引入杂原子非常的困难。我们知道，纯硅的分子筛是没有催化活性的，只有把杂原子引入到介孔分子筛中，才可以为介孔分子筛提供催化中心。另外，杂原子的引入可以在很大程度上提高介孔分子筛材料的水热稳定性，因此对酸性条件下合成的介孔分子筛进行杂化是非常重要的。目前常用的对强酸性体系下合成的介孔分子筛的杂化方法主要是直接法和后处理法。直接法相对于后处理的方法而言，操作简单，但是由于强酸性条件限制了金属离子进入硅骨架的量。即使最初投料时金属离子的含量很大，最终进入到骨架当中的只有极少的一部分。也就是说，直接法通常在强酸性体系下引入杂原子的效率很低。后处理方法相对于直接法可以引入更多的杂原子，然而后处理法操作繁琐，往往是先得到纯硅的介孔分子筛，然后经过灼烧，浸泡，再灼烧等一系列过程才能把杂原子引入到分子筛的骨壁上。然而，经过这一系列过程，介孔分子筛的结构被破坏得很大。而且对于一些容易氧化水解的杂原子来说，后处理的过程更加繁琐，往往需要在无水无氧的条件下进行，稍有不慎，效果就会很不理想。再者，后处理方法得到的介孔分子筛中的杂原子容易以金属氧化物的形式存在，容易堵塞孔道，这大大限制所得材料的的应用。我们经研究发现用沸石导向剂做原料合成介孔分子筛可以作为一种在强酸性合成体系中制备含杂原子的介孔分子筛的方法。这是因为在制备沸石导向剂的过程中，杂原子被固定在沸石的微结构单元中，当沸石导向剂与表面活性剂通过自组装过程形成介孔分子筛时，杂原子随沸石的微结构单元一起进入了产物的骨架当中。我们分别使用Beta ，ZSM-5和TS-1导向剂为无机原料，以叁嵌段共聚化合物表面活性剂为模板，合成了硅铝介孔分子筛MAS-7和MAS-9，钛硅介孔分子筛MTS-9。表征结果证明MAS-7和MAS-9的孔壁中存在Beta和ZSM-5的基本结构单元，它们的水热稳定性比起常规介孔分子筛有很大的提高，在沸水中处理120小时，比表面积下降不到20%，孔径分布变化也不大。而且MAS-7与MAS-9具有比普通介孔硅铝分子筛更强的酸性，在裂化反应尤其是大分子裂化反应中显示了很好的催化活性。MTS-9在苯酚羟化反应和苯乙烯环氧化反应中表现出与TS-1相似的活性和选择性，并在大分子2,3,6-叁甲基苯酚的羟化反应中显示了介孔催化剂的优势。紫外漫反射、紫外拉曼等光谱技术证明在MTS-9中，钛物种是以独立的四配位形式存在于骨架中，而且处于一种类似于沸石晶体中的化学环境。这显然与合成方法有关而且应该是它们具有高催化活性的原因。沸石导向剂可以在缺少模板剂的体系中诱导沸石晶体的成核与生长。本文还开发了另一种新颖的在强酸性体系中合成杂原子分子筛的方法—“pH-adjusting”方法。其过程是：在反应原料混合之初就将杂原子原料比如AlCl3或TiCl4等加入反应体系，使之均匀分散，待到介孔结构基本形成，调节体系pH值至7-8之间，然后继续水热晶化得到含杂原子的介孔分子筛。调节pH值的目的在于使杂原子物种不再以离子形式而以酸根形式存在从而可以与孔壁上的硅羟基通过缩合结合在一起从而进入介孔骨架。该方法主要的特点是：操作简单（以调节体系pH值代替繁琐的后处理过程），效率高（可以得到Si/Al=5且铝物种全部处于四配位的骨架位置的Al-SBA-15），不破坏产物有序结构（产品具有高度有序的介孔结构），具有普遍性（适用于多种杂原子的掺杂如铝、钛、钒）。我们组韩宇博士设计出了一种在高温强酸条件下合成介孔分子筛的新方法（氟碳表面活性剂（FC-4）与常用的叁嵌段共聚化合物表面活性剂共同作为模板剂，在150-200℃的温度范围内合成）。通过这种方法，我们合成了JLU-20系列介孔分子筛。这种材料骨架中硅羟基含量很少（Q4/Q3 > 6.0），因此水热稳定性较常规方法合成的介孔分子筛明显提高。在沸水中处理80小时，纯硅的JLU-20和JLU-21的结构基本不变。可是，由于高温和强酸性条件的相互作用，在JLU-20中引入杂原子就更加的困难。我们用本文中发明的“pH-adjusting”方法将铝引入JLU-20，得到的Al-JLU-20可以在沸水中稳定500小时以上。是目前世界上最稳定的介孔分子筛材料。

赵忠林[2]2009年在《含介孔杂原子分子筛和层间扩孔型分子筛的制备、表征及催化性能研究》文中认为本文以提高沸石分子筛催化活性中心的可接近度，改善其扩散性能，扩大沸石分子筛在处理大分子反应物方面的应用范围为目的，在含有介孔的杂原子分子筛的制备和层状分子筛层间结构改性两个方面，开展了以下四部分研究工作。首先，我们在常规TS-1合成体系中引入两亲有机硅烷，以期在其辅助作用下一步合成出含有介孔的TS-1分子筛，合成过程中各因素的影响进行了考察，所得样品的催化性能通过正己烯和环己烯反应进行了表征，并与常规TS-1分子筛进行了比较。结果表明，合成体系中两亲有机硅烷的用量和体系碱度是影响最终样品结构的最重要因素，两亲有机硅烷用量较低时很难将均一介孔引入到最终样品，而用量较高时则抑制体系晶化。在两亲有机硅烷用量一定的条件下体系碱度越高越不利于含有均一介孔的材料的形成。通过优化实验条件，我们成功得到了既拥有高结晶度和良好的活性中心配位状态又拥有孔径为3．7nm的均一介孔孔道的TS-1分子筛。含有介孔的TS-1虽然在正己烯反应中与常规TS-1差别不大，但由于介孔孔道增加了大分子反应物与催化剂活性中心接触的机会同时改善了扩散性能，其在环己烯环氧化反应中表现出近2．5倍于常规TS-1的催化活性，同时凭借着较为疏水的表面，含有介孔的TS-1有效避免了目的产物环氧化物的开环，因此其对环氧化物的选择性是常规TS-1的2倍。依照相同的实验策略，我们在常规Zr-MFI的合成体系中引入两亲有机硅烷，以期通过一步法合成出含有均一介孔的Zr-MFI分子筛。合成体系中有机硅烷用量及锆含量对最终样品性能的影响进行了考察，样品的Lewis酸催化性能通过环己酮的Meerwein-Ponndorf-Verley(MPV)反应进行了表征，并与常规Zr-MFI分子筛进行了比较。结果表明，在两亲有机硅烷的辅助作用下不同含锆量(合成体系中Si/Zr≤100)的含有介孔的Zr-MFI被成功合成出来。新材料不仅拥有常规Zr-MFI的高结晶度和0．55nm的微孔孔道，而且拥有一个孔径为3．5nm的均一介孔孔道。此外相比于常规Zr-MFI，含有介孔的Zr-MFI拥有更多的Lewis酸催化中心和更为疏水的表面。含有介孔的Zr-MFI在环己酮的MPV反应中表现出的催化活性是常规样品的30倍，其单位催化中心的催化性能甚至优于介孔含锆材料。此外，含有介孔的Zr-MFI催化剂在环己酮MPV反应中表现出良好的稳定性，可以重复使用。再次，我们以MCM-22分子筛层状前驱体为出发点，尝试采用先室温溶胀，再利用有机硅烷插层的新结构改性方法。MCM-22层状前驱体的溶胀程度，有机硅烷类型，插层过程中有机硅烷用量及体系酸度等因素对最终样品结构的影响进行了考察，并与已报道的利用含有单个硅的有机硅烷Me_2Si(OEt)_2对MCM-22分子筛层状前驱体直接进行插层处理得到的MCM-22(Si)进行了比较。通过优化实验条件，我们成功得到了MCM-22(Si-Si)、MCM-22(Si-O-Si)、MCM-22(Si-CH_2-CH_2-Si)和MCM-22(Si-benzene-Si)等一系列既较好地保留了MCM-22分子筛层状前驱体的层内结构和晶体形貌，又实现了层间扩张的扩孔型MWW分子筛。而且相比于MCM-22(Si)，新方法所得到各材料层间距要大2．0(?)左右。即通过对分子筛层状前驱体先溶胀再插层的新结构改性方法，可以制备出较一步插层得到的材料层间扩张程度更大的扩孔型分子筛。最后，我们以镁碱沸石层状前驱体(PREFER)为出发点，选择ClMe_2Si-SiMe_2Cl、ClMe_2Si-O-SiMe_2Cl、ClMe_2Si-CH_2-CH_2-SiMe_2Cl和OHMe_2Si-benzene-SiMe_2OH等一系列有机硅烷在酸性条件下对其进行插层后处理，以拓宽利用有机硅烷制备层间扩孔型分子筛这一方法的适用范围。后处理过程中有机硅烷的种类，有机硅烷的用量及体系的酸度等因素对最终样品结构的影响进行了考察，并与已报道的利用含有单个硅的有机硅烷Me_2Si(OEt)_2对PREFER进行插层处理得到的FER(Si)进行了比较。通过优化实验条件，我们成功得到了FER(Si-Si)、FER(Si-O-Si)、FER(Si-CH_2-CH_2-Si)和FER(Si-benzene-Si)等一系列既较好地保留了PREFER的层内结构和晶体形貌，又实现了层间扩张的扩孔型FER分子筛。相比于FER(Si)，本实验中利用大分子有机硅烷所得的新材料层间距最高可扩大2．0(?)左右，而且通过改变有机硅烷的类型，所得扩孔材料的层间距可以在一定范围内进行调变，这为其进一步在不同大小分子的催化反应中的应用奠定了基础。

## 参考文献：

[1]. 高水热稳定的介孔杂原子分子筛的合成与表征[D]. 吴硕. 吉林大学. 2004

[2]. 含介孔杂原子分子筛和层间扩孔型分子筛的制备、表征及催化性能研究[D]. 赵忠林. 华东师范大学. 2009

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a46a310eed2612e425863ab4.html