# 硅添加量对Ni-5Al高温合金高温抗氧化性能的影响

### 论文摘要

采用粉末冶金技术制备了Ni-5Al-xSi（x=0,1.5,3.0,4.5,质量分数/%）高温合金,并分别在1 000,1 100℃恒温氧化100h,观察了合金表面氧化膜形貌,分析了其物相组成,研究了合金的高温抗氧化性能。结果表明:试验合金的高温抗氧化性能随着硅添加量的增加而提高,当硅质量分数达到3.0%以后,再增加硅对合金高温抗氧化性能的提高效果有限;未添加硅的合金表面氧化膜的主要成分是NiO,添加硅后氧化膜的组成除了NiO外,还有NiAl2O4和Al2O3,且氧化膜存在不同程度的剥落现象;当硅质量分数为4.5%时,试验合金的高温抗氧化性能最好。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试样制备与试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 氧化动力学曲线

- 2.2 氧化膜的形貌和物相组成

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫海居,刘质彬,王二鹏,李伟洲,梁天权,张修海

关键词: 高温合金,硅含量,抗氧化性能,粉末冶金

来源: 机械工程材料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,航空航天科学与工程

单位: 广西大学有色金属及材料加工新技术教育部重点实验室

基金: 广西自然科学基金资助项目(2015GXNSFAA139252),国家自然科学基金资助项目(51371059,51001032)

分类号: V252;TG132.3

页码: 49-53

总页数: 5

文件大小: 2998K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].B对高硼奥氏体钢高温抗氧化性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2015(09)

- [2].热障涂层高温抗氧化性能研究的现状及发展[J]. 焊接 2009(06)

- [3].铝对310S耐热钢高温抗氧化性能的影响研究[J]. 钢铁 2011(01)

- [4].炭/炭复合材料ZrB_2改性硅基复合涂层的高温抗氧化性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(07)

- [5].一种单晶高温合金的高温抗氧化性能研究[J]. 铸造 2015(04)

- [6].3Cr13钢高温抗氧化性能的研究[J]. 铸造 2012(03)

- [7].两步溶液浸渍法提高石墨材料的高温抗氧化性能[J]. 过程工程学报 2012(01)

- [8].Fe_3Si金属间化合物高温抗氧化性能研究[J]. 航空材料学报 2011(02)

- [9].烧结机篦条材料的摩擦磨损及高温抗氧化性能[J]. 铸造技术 2016(04)

- [10].钼添加量对Ni-8Al高温合金高温抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料 2019(07)

- [11].铬含量对Ni-10Al-xCr-0.6Y_2O_3合金高温抗氧化性能及室温力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2018(03)

- [12].稀土钇对30Cr13铸造马氏体不锈钢高温抗氧化性能的影响[J]. 铸造 2018(09)

- [13].铝对HP40合金高温抗氧化性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2009(06)

- [14].激光熔覆原位自生Ti-Al-Si复合涂层的微观组织和高温抗氧化性能[J]. 光学精密工程 2019(02)

- [15].磁控溅射TiAlSiN硬质膜及其高温抗氧化性能[J]. 材料保护 2016(08)

- [16].Y含量对Ni-20Cr合金高温抗氧化性能的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [17].铝基钛坯涂层的制备及其高温抗氧化性能[J]. 稀有金属材料与工程 2017(07)

- [18].Ni含量对TiN-Ni金属陶瓷高温抗氧化性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [19].Ti_(0.33)Al_(0.67)N复合梯度膜层的高温抗氧化性能[J]. 有色金属工程 2013(01)

- [20].稀土纳米复合镀层的制备及高温抗氧化性能研究[J]. 热加工工艺 2011(14)

- [21].Y_2O_3含量对Ni-20Cr-5Al合金高温抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料 2016(04)

- [22].TiB_2–HfC陶瓷的高温抗氧化性能[J]. 粉末冶金技术 2020(03)

- [23].一种新型奥氏体耐热合金高温抗氧化性能的研究[J]. 铸造 2013(12)

- [24].硅钼含量对C/C复合材料SiC-MoSi_2涂层结构和高温抗氧化性能的影响[J]. 固体火箭技术 2008(03)

- [25].ZrB_2及其复合陶瓷的高温抗氧化性能[J]. 宇航材料工艺 2015(03)

- [26].Ti6Al4V合金双层辉光离子钴铬共渗层的高温抗氧化性能[J]. 金属热处理 2011(01)

- [27].冷却方式对铸造Fe_3Al在950℃高温抗氧化性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(09)

- [28].Co对铸态TiAl-Nb合金组织和高温抗氧化性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [29].C/SiC复合材料高温抗氧化BSAS涂层制备及性能[J]. 宇航材料工艺 2016(01)

- [30].Ti_3AlC_2材料的制备及其高温抗氧化性能研究[J]. 硅酸盐通报 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a4920779cfcce2c39ce4d2af.html