# 水力压裂对高煤阶煤储层特征及产能的影响

### 论文摘要

煤层气作为非常规天然气中重要的组成部分,开发利用不仅有利于煤矿瓦斯灾害治理,同时可以减小温室气体排放,增强能源利用效率。我国煤炭资源丰富,煤层气储量巨大,因此获得煤层气储层的特征及开发利用条件,是煤层气增产中不可缺少的手段。本文以沁水盆地南部樊庄矿区为依托,通过统计分析、实验研究、理论分析以及数值模拟等方法综合研究,系统分析了樊庄矿区水力压裂对高煤阶煤储层特性和产能的影响,研究了煤岩的水力压裂特性及渗透率变化规律,采用了水力压裂实验、核磁共振实验及吸附-解吸实验,得到了压裂前后煤岩的孔渗性的变化规律,进一步探讨了压裂过程中不同压裂液对高煤阶煤解吸的控制作用,揭示了樊庄区块煤储层特性与产能的关系,在此基础上,建立了储层产能评价方法,为提高煤层气井产能提供合理的理论依据。取得的主要成果和认识如下:（1）通过对沁水盆地南部樊庄区块3#煤储层的物性基础资料研究,结合现场采集样品、实验室显微镜观测,分析了研究区煤储层孔裂隙发育特征及其演化规律,揭示了高煤阶煤储层渗透性差的原因,即外生裂隙不发育,内生裂隙发育但多数被方解石大量充填,微裂隙发育但缺乏相互沟通,渗透率随埋深增加呈负指数式下降;煤储层压力随着埋深增大而不断增大,并进一步揭示了含气性的分布规律及控制因素;煤的理论解吸率高达80%以上,显示了研究区高煤阶煤具有较好的物性特征。（2）通过水力压裂实验,获取了压裂过程中煤储层物性差异特征,水力压裂过程中煤岩破坏程度及渗透率变化情况主要分为三个阶段:1、煤岩初始压实阶段,渗透率缓慢变化甚至有下降趋势;2、岩石膨胀阶段,渗透率缓慢增长;3、煤岩破裂阶段,渗透率快速增长。煤储层整体渗透率随有’效应力的变化呈指数变化;压裂对渗透性具有明显的改善作用,煤岩初始渗透率越低,压裂后效果越好;煤岩在压裂过程中,黏土矿物颗粒和煤粉颗粒,随着长时间的压力扩散,逐步渗入煤岩微小孔隙,强化了割理颗粒中的黏土膨胀,微孔和微裂隙变小,憋压时间越长,颗粒形成不可逆的伤害的程度越大,煤岩宏观表现为渗透率下降。（3）基于核磁共振实验研究了煤岩压裂前后孔隙的变化规律,压裂后煤样不同孔径范围内的孔隙含量均有所增加,煤岩中大孔和裂隙含量增加幅度最大,泄压后小孔的孔隙度容易恢复到压裂前的状态,而大孔压裂前后孔隙度增加较大,泄压后难以恢复。实验表明在实际的压裂过程中,需要及时加入支撑剂,以防泄压导致新生孔裂隙闭合。（4）煤的吸附-解吸实验表明,煤颗粒越大含有越多张开度大的裂隙,有利于气体的解吸运移,同时甲烷解吸量越人。而煤颗粒越小,煤样含有的比表面积越大,容易与浓度高的压裂液形成较强的作用力。压裂液中不溶于水的固体颗粒侵入煤中孔裂隙中,易造成孔裂隙的堵塞,导致煤层气的解吸量降低。（5）将影响煤层气井产能的储层控制因素分成四类,分别为储层物质基础、煤层气解吸难易程度、煤层气运移产出能力及储层可改造性,并对各控制因素分配权重,建立了储层评价方法,对樊庄区块煤层气高产区的重新预测;通过数值模拟方法,获得了水力压裂作用、压裂裂缝长度及压裂液类型对煤层气井产能的控制作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 水力压裂研究现状

- 1.2.2 煤层报吸附-解吸研究现状

- 1.2.3 煤储层孔渗性研究进展

- 1.2.4 煤层气产能影响因素分析

- 1.3 研究内容

- 1.4 研究方法和技术路线

- 1.5 完成的主要工作量和创新点

- 1.5.1 完成的主要工作量

- 1.5.2 创新点

- 2 煤储层条件及其压裂前后核磁共振响应特征研究

- 2.1 概述

- 2.2 研究储层物性条件

- 2.2.1 煤层厚度

- 2.2.2 煤储层的孔隙裂隙

- 2.2.3 煤储层正力

- 2.2.4 渗透性

- 2.2.5 含气性

- 2.3 核磁共振实验

- 2.3.1 核磁共振测试原理

- 2.3.2 核磁共振实验方法

- 2.3.3 核磁共振实验结果分析

- 2.4 本章小结

- 3 水力过程中煤岩渗透性变化规律

- 3.1 概述

- 3.2 水力压裂基本原理

- 3.2.1 水力压裂力学模型条件

- 3.2.2 垂直钻孔周围应力分布及压裂原理

- 3.2.3 水力压裂实验结果及分析

- 3.3 实验原理

- 3.3.1 压力脉冲衰减测瞬态渗透率

- 3.3.2 水压致裂实验原理

- 3.4 实验样品及制备方法

- 3.4.1 试件制备

- 3.4.2 试验设备

- 3.4.3 实验方案

- 3.4.4 水力压裂实验

- 3.5 实验结果及分析

- 3.5.1 压裂过程中煤样渗透性变化规律

- 3.5.2 泄压过程中的渗透率变化规律

- 3.5.3 水力压裂过程中的渗透率变化的受控机理

- 3.6 本章小结

- 4 压裂液对煤层气吸附-解吸影响实验评价

- 4.1 概述

- 4.2 实验过程及方案

- 4.2.1 实验原理

- 4.2.2 实验方案

- 4.2.3 模拟地层条件

- 4.2.4 压裂液体

- 4.3 吸附-解吸过程及结果

- 4.3.1 不同粒径煤粉甲烷解吸实验

- 4.3.2 不同压裂液的甲烷解吸实验

- 4.3.3 不同浸泡时间甲烷解吸实验

- 4.4 压裂液对煤心渗透率伤害评价室内实验

- 4.4.1 实验方法

- 4.4.2 气体脉冲渗透率计算方法

- 4.4.3 渗透率的伤害率计算方法

- 4.4.4 实验结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5 储层参数及水力压裂对煤层气井产能的影响研究

- 5.1 概述

- 5.2 煤储层条件对产能影响分析

- 5.2.1 煤储层物质基础

- 5.2.2 煤储层解吸难易程度

- 5.2.3 煤储层运移产出能力

- 5.2.4 煤储层可改造性

- 5.3 煤储层评价及及结果

- 5.3.1 储层评价方法

- 5.3.2 储层评价结果

- 5.4 水力压裂对产能的影响

- 5.4.1 水力压裂对产能影响理论计算

- 5.4.2 水力压裂对产能影响数值模拟

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 在学期间发表的学木论文

- 在学期间参加科研项目

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 张贝贝

导师: 孟召平

关键词: 煤储层,水力压裂,渗透率,压裂液,产能

来源: 中国矿业大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 中国矿业大学(北京)

分类号: P618.13

DOI: 10.27624/d.cnki.gzkbu.2019.000106

总页数: 120

文件大小: 9437K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].太原西山区块煤储层地应力分布特征及评价[J]. 煤田地质与勘探 2017(03)

- [2].邻煤储层裂缝扩展规律研究[J]. 采油工程 2019(04)

- [3].低渗透煤储层酸化前后压敏性实验研究[J]. 山西焦煤科技 2016(ZB)

- [4].潞安矿区3号煤储层现代地应力特征及地质意义[J]. 煤炭学报 2020(04)

- [5].煤储层裂隙研究方法和技术[J]. 煤 2016(03)

- [6].鄂尔多斯盆地中深煤储层裂隙带发育预测研究[J]. 科学技术创新 2018(18)

- [7].构造抬升过程中煤储层吸附能力的耦合效应及控制因素[J]. 地学前缘 2012(04)

- [8].黔西地区煤储层压力发育特征及成因[J]. 中国矿业大学学报 2011(04)

- [9].鄂尔多斯盆地北缘石炭-二叠纪/侏罗纪煤储层特征对比分析[J]. 中国煤炭地质 2017(11)

- [10].新疆库拜煤田煤储层特征及开采技术建议[J]. 新疆地质 2016(02)

- [11].基于芦岭井田煤储层特征的压裂液优选[J]. 煤矿安全 2015(07)

- [12].构造煤储层煤粉产出机理及防治对策[J]. 陕西煤炭 2014(01)

- [13].构造煤储层煤粉产出机理及防治对策[J]. 中国煤层气 2013(05)

- [14].基于井底流压的煤储层含气量计算方法研究[J]. 煤炭科学技术 2020(S1)

- [15].基于“定体积法”的大佛寺井田煤储层稳产阶段动态含气量反演[J]. 高校地质学报 2020(05)

- [16].石拐矿区河滩沟井田煤储层裂隙系统发育特征研究[J]. 煤炭与化工 2019(07)

- [17].内蒙包头石拐矿区煤储层岩石物理特征研究[J]. 山西建筑 2017(20)

- [18].应力条件制约下不同埋深煤储层物性差异演化[J]. 石油学报 2015(S1)

- [19].沁水盆地重点区块煤储层吸附特征及影响因素[J]. 洁净煤技术 2014(01)

- [20].浅谈勘探开发中煤储层损害机理及保护措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(06)

- [21].煤储层特征及压裂液对其伤害机理分析[J]. 科技信息 2012(16)

- [22].沁水盆地南部煤储层压裂缝几何特征预测[J]. 科技情报开发与经济 2010(13)

- [23].滇东恩洪地区地应力场特征及对煤储层渗透性影响[J]. 煤炭科学技术 2019(12)

- [24].基于核磁共振与电阻率测井的煤储层孔隙性评价[J]. 煤炭工程 2017(08)

- [25].低渗透煤储层缝网压裂工程技术研究[J]. 煤 2016(08)

- [26].鄂尔多斯盆地延川南区块煤储层酸化改造实验研究[J]. 天然气地球科学 2014(05)

- [27].煤储层弹性能及其控藏效应:以沁水盆地为例[J]. 地学前缘 2012(02)

- [28].鄂尔多斯盆地含煤储层增产技术研究与应用[J]. 价值工程 2012(30)

- [29].沁南煤层气开发区块煤储层特征分析及意义[J]. 中国煤层气 2011(02)

- [30].影响煤储层吸附性能因素探究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a493ae8bf483e2e936899c61.html