# 环氧改性水性醇酸树脂的制备及其性能

### 论文摘要

将亚麻油酸与环氧树脂E-51进行开环反应制得了环氧酯,然后将其替代部分多元醇参与水性醇酸树脂的制备,并利用红外光谱对产物结构进行了表征。重点考察了环氧酯的合成工艺及环氧酯用量对树脂、漆膜各项性能的影响。结果表明,环氧酯最优合成工艺条件为:反应温度110℃,反应时间4 h,四丁基溴化铵用量为反应物总质量的1%,在该条件下,合成树脂的酸值为10.3 mg KOH/g;当环氧酯用量为醇酸树脂总质量的10%时,树脂及其漆膜的综合性能最优,且通过TG测试表明,环氧改性后水性醇酸树脂漆膜的热稳定性得到明显改善。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要试剂

- 1.2 环氧改性水性醇酸树脂的合成

- 1.2.1 环氧酯的合成

- 1.2.2 环氧改性水性醇酸树脂的合成

- 1.3 性能测试

- 1.3.1 酸值的测定

- 1.3.2 清漆漆膜的制备及性能测试

- 1.3.3 平均粒径分布 （PDI）

- 1.3.4 接触角 （CA）

- 1.3.5 热重分析 （TG）

- 1.3.6 红外光谱分析 （FTIR）

- 2 结果与讨论

- 2.1 环氧改性水性醇酸树脂的合成

- 2.1.1 红外光谱分析

- 2.1.2 环氧酯合成工艺条件优化

- 2.2 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂性能影响

- 2.2.1 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂水溶性的影响

- 2.2.2 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂水溶液粒径分布的影响

- 2.2.3 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂耐水性及吸水率的影响

- 2.2.4 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂漆膜接触角 （CA） 的影响

- 2.2.5 环氧酯用量对环氧改性水性醇酸树脂热稳定性的影响[14]

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭欣,季永新,陈德琪,吴兆辉

关键词: 环氧酯,水性醇酸树脂,耐水性,热稳定性,功能材料

来源: 精细化工 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 南京林业大学化学工程学院

分类号: TQ637

DOI: 10.13550/j.jxhg.20180262

页码: 627-632

总页数: 6

文件大小: 1431K

下载量: 355

### 相关论文文献

- [1].水性醇酸树脂的合成及改性专利技术综述[J]. 科学技术创新 2019(17)

- [2].水性醇酸树脂的合成及改性研究进展[J]. 涂料技术与文摘 2017(11)

- [3].水性醇酸树脂改性的最新研究进展[J]. 粘接 2018(04)

- [4].水性醇酸树脂的合成及影响因素研究进展[J]. 粘接 2017(05)

- [5].成分对水性醇酸树脂性能影响的研究[J]. 广东化工 2014(24)

- [6].环氧改性水性醇酸树脂的研究进展[J]. 涂料工业 2012(03)

- [7].改性快干水性醇酸树脂获专利[J]. 化工中间体 2013(09)

- [8].紫胶改性水性醇酸树脂的合成工艺研究[J]. 广州化工 2011(03)

- [9].低成本水性醇酸树脂的制备及应用[J]. 现代涂料与涂装 2018(12)

- [10].常温自干型有机硅改性水性醇酸树脂的制备[J]. 涂料工业 2015(01)

- [11].改性水性醇酸树脂的合成及其应用[J]. 浙江工业大学学报 2011(05)

- [12].相反转法制备水性醇酸树脂[J]. 上海涂料 2013(06)

- [13].磺酸盐改性水性醇酸树脂涂料的制备[J]. 现代涂料与涂装 2009(10)

- [14].磷硅酸铝钙防锈颜料的制备及性能测定[J]. 化工技术与开发 2020(08)

- [15].一种性能良好的自干型水性醇酸树脂的制备[J]. 电镀与涂饰 2019(06)

- [16].水性醇酸树脂涂料的改性研究进展[J]. 上海涂料 2019(03)

- [17].苯甲酸改性水性醇酸树脂及氨基烤漆的制备[J]. 现代涂料与涂装 2018(03)

- [18].水性醇酸树脂的合成及其耐水性的研究[J]. 涂料工业 2018(03)

- [19].研究与述评[J]. 涂料技术与文摘 2014(01)

- [20].环氧丙烯酸改性水性醇酸树脂的合成研究[J]. 涂层与防护 2020(07)

- [21].有机硅改性水性醇酸树脂的制备及性能研究[J]. 现代化工 2016(04)

- [22].豆油酸水性醇酸树脂的合成及成膜性能的研究[J]. 化工时刊 2019(07)

- [23].改性中油度自干水性醇酸树脂的制备[J]. 现代涂料与涂装 2019(07)

- [24].水性醇酸树脂涂料性能改进的一些研究[J]. 中国涂料 2017(10)

- [25].丙烯酸改性水性醇酸树脂的合成及性能的研究[J]. 广东化工 2019(05)

- [26].一种Co/Ca复合催干水性醇酸树脂防腐涂料的制备[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [27].GMA改性水性醇酸树脂的合成及应用[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(03)

- [28].多羟基苯乙烯树脂改性水性醇酸树脂的合成及性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [29].环氧改性水性醇酸树脂的制备[J]. 热固性树脂 2012(02)

- [30].新型水性醇酸树脂制备研究[J]. 辽宁化工 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a49fdab7767584f5cb5b0393.html