# 水泥混凝土路面微裂加固技术在市政道路的应用

### 论文摘要

通过许鄢快速通道改造工程实例,对水泥混凝土路面不同的病害,制定相应的加固方案,并针对微裂注浆加固的工艺流程和主要参数进行了分析。该工程实施加固后,弯沉平均值下降42.3%,检测结果均满足设计弯沉值小于37.3(0.01mm)的要求。这表明微裂注浆加固技术应用于市政道路工程效果良好。

### 论文目录

- 1 微裂加固技术原理

- 2 工程应用

- 2.1 工程概况

- 2.2 加固方案

- 2.3 微裂加固施工工艺

- 2.4 加固效果分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李丽慧,张浩亮,司兵洋

关键词: 水泥混凝土路面,加固,微裂,注浆

来源: 公路 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 许昌学院土木工程学院,许昌市建设工程质量检测站

基金: 河南省科技计划项目,项目编号182102310746,许昌学院横向课题,项目编号2017HX042

分类号: U418.6

页码: 244-247

总页数: 4

文件大小: 230K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].浅谈水泥混凝土路面施工质量控制[J]. 吉林交通科技 2011(02)

- [2].公路水泥路面病害检测与处治对策分析[J]. 吉林交通科技 2011(02)

- [3].水泥混凝土路面裂缝形成机理及修补方法分析[J]. 吉林交通科技 2011(02)

- [4].旧水泥混凝土路面两种破碎技术对比分析[J]. 吉林交通科技 2011(03)

- [5].简析水泥混凝土路面的试验检测要点[J]. 居舍 2019(34)

- [6].原水泥混凝土路面渗水处理方案[J]. 四川水泥 2019(11)

- [7].浅析市政道路水泥混凝土路面的施工[J]. 智能城市 2019(24)

- [8].水泥混凝土路面施工质量控制要点探究[J]. 门窗 2019(21)

- [9].控制水泥混凝土路面裂缝的探析[J]. 四川水泥 2020(01)

- [10].市政道路水泥混凝土路面病害分析及处理[J]. 四川水泥 2020(01)

- [11].水泥混凝土路面施工质量管控方法研究[J]. 散装水泥 2019(06)

- [12].农村公路水泥混凝土路面施工技术应用[J]. 交通世界 2020(Z1)

- [13].农村公路水泥混凝土路面常见的病害及防治措施[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [14].浅析水泥混凝土路面防裂断措施和方法[J]. 科技风 2020(20)

- [15].水泥混凝土路面病害防治及其维护养护方案[J]. 四川水泥 2020(08)

- [16].旧水泥混凝土路面加铺沥青层的设计分析[J]. 工程技术研究 2020(13)

- [17].水泥混凝土路面常见病害及处理方法[J]. 四川建材 2020(07)

- [18].公路水泥混凝土路面病害及防治措施[J]. 交通世界 2020(20)

- [19].水泥混凝土路面施工质量控制要点[J]. 交通世界 2020(20)

- [20].水泥混凝土路面试验检测技术[J]. 中国高新科技 2020(12)

- [21].传力杆材料属性对水泥混凝土路面传荷的影响研究[J]. 山西交通科技 2020(04)

- [22].旧水泥混凝土路面改造设计探讨[J]. 产业科技创新 2019(11)

- [23].浅析“白改黑”工程中的旧水泥混凝土路面病害处理[J]. 福建建材 2020(09)

- [24].浅谈水泥混凝土路面维修与改造[J]. 四川水泥 2020(11)

- [25].高原公路工程的水泥混凝土路面质量管理[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [26].水泥混凝土路面结构设计分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [27].浅谈“白改黑”设计中旧水泥混凝土路面的处治[J]. 四川建材 2020(10)

- [28].水泥混凝土路面施工质量控制要点[J]. 中国新技术新产品 2018(21)

- [29].水泥混凝土路面施工应注意的问题[J]. 工程建设与设计 2019(03)

- [30].水泥混凝土路面损坏原因分析及修补材料的选择[J]. 科学技术创新 2019(22)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a4bc90a212f701df357bffc7.html