# 全金属组元铁基块体非晶的制备与性能研究

### 论文摘要

为了获得良好的玻璃形成能力,通常在铁基非晶合金中添加类金属元素（P、C、B、Si等）,但这些铁基非晶合金大多室温塑性很差,且其脆性与其类金属元素的种类、含量以及分布有密切关系,因而本文选取全金属组元铁基非晶合金(Fe0.52Co0.3Ni0.18)73Cr17Zr10,通过旋淬甩带与铜模喷铸的方法分别制备了条带与块体试样,并采用X射线衍射仪（XRD）、差示扫描量热仪（DSC）、万能试验机等进行了相关性能研究.研究表明:(Fe0.52Co0.3Ni0.18)73Cr17Zr10的临界尺寸在1～2 mm,玻璃转变温度为482℃,过冷液相区达到70℃;直径为1 mm的非晶棒材的屈服强度为2 190 MPa,断裂强度达到2 800 MPa,塑性应变量为3.6%.全金属成分中更多的金属-金属键合方式可能是其拥有较好塑性的原因.

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 结果与分析

- 2.1 非晶形成能力分析

- 2.2 热稳定分析

- 2.3 力学性能分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范超,孔见

关键词: 铁基块体非晶合金,全金属组元,铜模喷铸,塑性,强度

来源: 材料科学与工艺 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京理工大学材料科学与工程学院

分类号: TG139.8

页码: 56-59

总页数: 4

文件大小: 1111K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].激光熔覆大厚度铁基非晶合金的电化学腐蚀特性研究[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [2].热喷涂铁基非晶合金材料的研究进展[J]. 热处理技术与装备 2015(04)

- [3].热喷涂制备铁基非晶合金涂层的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2020(04)

- [4].铁基非晶合金铁硅硼中硅和硼的测定[J]. 冶金分析 2012(07)

- [5].具有高饱和磁感应强度铁基非晶合金成分的确定[J]. 机械工程材料 2008(08)

- [6].激光熔覆铁基非晶合金涂层的性能研究[J]. 河南科技 2020(02)

- [7].低成本铁基非晶合金涂层方面取得进展[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(06)

- [8].双联法冶炼铁基非晶合金母材的工业化技术开发[J]. 山东冶金 2015(05)

- [9].商务部对日美进口铁基非晶合金带材发起反倾销立案调查[J]. WTO经济导刊 2015(12)

- [10].化学法快速测定铁基非晶合金中硼含量的试样分解方法研究[J]. 化学分析计量 2010(01)

- [11].铁基非晶合金应用于电机铁芯的优势及前景[J]. 金属功能材料 2010(05)

- [12].低成本铁基非晶合金涂层取得进展[J]. 金属功能材料 2016(05)

- [13].铁含量对铁基非晶合金降解偶氮染料的影响[J]. 环境科学与技术 2017(S2)

- [14].多组元的铁基非晶合金耐蚀性与团簇振动性能的相关性[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [15].铁基非晶合金涂层的耐腐蚀及耐摩擦性能研究进展[J]. 成都工业学院学报 2016(02)

- [16].涡流在铁基非晶合金薄带中引起的磁场分布和磁损耗[J]. 磁性材料及器件 2012(03)

- [17].配电变压器用非晶合金的研究进展及应用前景[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [18].电弧喷涂铁基非晶合金涂层的组织与摩擦磨损性能研究[J]. 热加工工艺 2018(08)

- [19].弱磁场对铁基非晶合金粉偶氮染料脱色性能的影响研究[J]. 功能材料 2015(14)

- [20].热处理对铁基非晶合金涂层相组成及磨损性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(01)

- [21].添加Mn和N对铁基非晶合金形成能力与腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2010(10)

- [22].等离子喷涂制备铁基非晶合金涂层的结构及其耐腐蚀性能的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(S1)

- [23].分步预退火对铁基非晶合金结构及晶化过程的影响[J]. 热加工工艺 2017(10)

- [24].铁基非晶合金带材的磁性能检测方法研究[J]. 电测与仪表 2018(22)

- [25].纳米尺度非均匀性诱导自更新铁基非晶合金具有优异的长期反应活性（英文）[J]. Science China Materials 2020(03)

- [26].激光熔覆大厚度铁基非晶合金的电化学腐蚀特性研究[J]. 上海金属 2016(04)

- [27].热处理对等离子喷涂铁基非晶合金涂层微观结构和耐腐蚀性能的影响[J]. 机械工程材料 2020(03)

- [28].直流焦耳热处理提高铁基非晶合金的软磁性能及耐腐蚀性研究[J]. 中国科技信息 2018(22)

- [29].热处理工艺对铁基非晶合金纳米晶晶粒尺寸的影响[J]. 上海有色金属 2008(01)

- [30].爆炸喷涂制备铁基非晶合金涂层的摩擦磨损特性及耐腐蚀性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a50a2d68f577984361575b4e.html