# 基于激光测距原理的带式输送机监控系统对煤流量的检测

### 论文摘要

为解决带式输送机煤流量难以实时准确检测的问题,为带式输送机监控系统提出一种基于激光测距原理的煤流量检测方案。利用C#语言编写监控系统中的上位机软件,采用TCP/IP协议实现激光测距仪与上位机的通信;利用激光测距仪采集输送带表面和煤流的横向轮廓点云数据,将点云数据通过以太网传输给带式输送机监控系统;由上位机对点云数据进行处理,采用扇形面积积分方法计算输送带上煤的横向轮廓面积,并结合煤的密度和输送带运行速度计算煤流量,实现输送带上煤流量的实时检测。并搭建实验平台对该检测方法进行验证。结果表明:该系统能够准确检测带式输送机的煤流量,检测精度达到95%以上、具有实时性强,准确性、可靠性和安全性高等优点,在煤炭、矿山、港口、电力等领域具有广泛应用前景。

### 论文目录

- 1 监控系统组成

- 2 激光测距原理

- 3 煤流量检测算法

- 4 上位机软件设计

- 5 实验验证

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苗长云,杨育坤,厉振宇

关键词: 带式输送机,监控系统,煤流量,激光测距原理,检测算法

来源: 天津工业大学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,信息科技

专业: 物理学,矿业工程,无线电电子学

单位: 天津工业大学电子与信息工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51274150),天津市应用基础及前沿技术研究计划重点资助项目(17JCZDJC31600),天津市重点研发计划科技支撑重点资助项目(18YFZCGX00930)

分类号: TN249;TD528.1

页码: 70-75

总页数: 6

文件大小: 875K

下载量: 239

### 相关论文文献

- [1].激光测距的方法及原理研究[J]. 冶金管理 2020(03)

- [2].基于激光测距的高速公路超限检测[J]. 激光杂志 2019(06)

- [3].脉冲激光测距中高精度时间间隔系统设计[J]. 现代电子技术 2017(04)

- [4].激光测距及测振技术发展及应用综述[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2017(02)

- [5].单向激光测距及其测量试验[J]. 现代工业经济和信息化 2017(13)

- [6].基于激光测距和图像处理的尺寸检测系统设计[J]. 科技资讯 2017(26)

- [7].浅谈激光测距法及其原理[J]. 电脑迷 2017(06)

- [8].基于ESP的汽车刹车系统设计[J]. 数码世界 2017(05)

- [9].一种新型的汽车激光测距装置[J]. 商业故事 2016(33)

- [10].阵列探测技术在激光测距中的应用[J]. 红外与激光工程 2020(10)

- [11].相位式激光测距研究[J]. 科技经济导刊 2018(07)

- [12].电解专用行车双激光测距修正自动定位技术[J]. 有色冶金设计与研究 2017(01)

- [13].试论激光测距产品“乱数”问题及对策[J]. 国防技术基础 2008(03)

- [14].脉冲激光测距接收电路与计时方法研究[J]. 科技风 2020(03)

- [15].激光测距的另一种测相方法[J]. 山西建筑 2017(08)

- [16].空间碎片激光测距应用研究[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [17].基于阵列探测技术的激光测距数据预处理方法[J]. 红外与激光工程 2020(08)

- [18].水下相位式激光测距定标方法[J]. 红外与激光工程 2019(04)

- [19].具有抗干扰功能的激光测距电路的设计与实现[J]. 激光杂志 2017(12)

- [20].云计算下海量冗余激光测距数据消除系统设计[J]. 激光杂志 2018(10)

- [21].基于双向反射分布函数的目标激光测距方程[J]. 光学技术 2016(03)

- [22].基于星间激光测距的三星时差定位系统标校方法[J]. 计测技术 2010(06)

- [23].基于时幅转换插入法的脉冲激光测距[J]. 光电工程 2008(07)

- [24].非合作目标分光路激光测距中距离值的确定方法[J]. 天文研究与技术 2012(02)

- [25].空间碎片漫反射激光测距试验[J]. 中国激光 2011(09)

- [26].一种提高脉冲激光测距中时间测量精度的方法[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [27].FPGA在远程激光测距中的应用[J]. 激光与红外 2010(03)

- [28].基于激光测距的空预器漏风控制系统应用分析[J]. 锅炉制造 2020(06)

- [29].基于变背景自适应远距离激光测距接收电路设计[J]. 光电技术应用 2018(01)

- [30].实测中激光测距方程的完善[J]. 天文研究与技术 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5310b9f0079dabf253fc64a.html