# 冻胀破坏论文_马浩然

导读:本文包含了冻胀破坏论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:干渠,渠道,数值,混凝土,土坝,盖板,梯形。

### 冻胀破坏论文文献综述

马浩然[1]（2019）在《某水库进水口混凝土冻胀破坏修复方案》一文中研究指出由于气候条件的复杂性,对水库的耐用性提出了挑战,特别是联合进水口混凝土冻胀破坏问题,水库混凝土冻胀破坏修复成为了当前水库建设工程的重中之重,水库混凝土冻胀破坏修复方案需结合当地多种因素进行破坏分析,根据当地实际情况制定修复方案。文章结合某水库的实际情况,对其联合进水口混凝土冻胀破坏修复方案进行了相关的探讨。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2019年08期）

孙世泽[2]（2019）在《不同水深渠道冻胀破坏效果数值模拟研究》一文中研究指出文章以辽宁省灯塔灌区2号支渠为研究对象,利用二维有限元数值模拟计算的方法对冬季运行渠道的渠基土冻胀问题展开研究。基于研究结论,建议输水渠道在冬季运行时,尽量增加水深,在渠道设计时尽量设计成底宽较小的断面形态。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年08期）

张晔[3]（2019）在《引水干渠衬砌结构冻胀破坏分析及防冻胀设计》一文中研究指出渠道作为水利工程的基础设施之一,随着使用年限的增长,可能因冻胀破坏出现渗水现象。以新疆西泉水库引水干渠为实例,介绍了渠道衬砌结构冻胀破坏的影响因素,包括土基质、水分、地下水水位等,并根据渠道衬砌结构冻胀破坏特点,采取聚合物柔性增强涂层防冻胀措施,取得了良好防冻胀效果,可为类似工程防冻胀设计提供技术参考。(本文来源于《水利水电快报》期刊2019年07期）

李薇,汤华[4]（2019）在《高速铁路隧道轨下结构冻胀破坏分析及检测方法研究》一文中研究指出我国高速铁路正处于建设高潮期和维护管理关键期,铁路安全运维至关重要。目前高速铁路的隧道工程部分或多或少的出现了一些病害和征兆,特别是季节性冻土区修建的高铁隧道由于冻胀等原因出现了类别不一、程度不等衬砌结构裂缝、脱空,仰拱渗漏和空鼓等病害表征,严重影响高速铁路安全运营。以长春至吉林城际线龙嘉机场隧道为背景,对病害类型进行了深入调查和研究,分析了病害的成因。在此基础上开展现场测试及分析,对病害的空间分布进行了讨论。研究结果表明,检测区域内筏基下积水严重,局部板块存在大面积的积水区,并有贯通的可能性。通过与现场观测进行比较,检测结果与目测裂缝、渗水等现象存在良好的一致性。(本文来源于《土工基础》期刊2019年03期）

何桂莲[5]（2019）在《农田水利工程冻胀破坏及防治措施》一文中研究指出农田水利工程对促进农业发展起着积极作用。农田水利工程在温度比较低的季节时常会出现冻胀破坏,严重影响了水利工程农田灌溉等方面功能的发挥。但是,如果优化农田水利工程设计,切断冻土地基水分补给,改善施工步骤和修补措施等,加以有效预防与治理,工程冻胀破坏问题能得到有效缓解。(本文来源于《江西农业》期刊2019年08期）

张海晨,李振,张茂林,姚志鹏,朱兴林[6]（2019）在《寒旱区梯形渠道衬砌冻胀破坏数值模拟》一文中研究指出针对刚性衬砌渠道冻胀破坏问题,选取宁夏盐环定扬黄灌区衬砌渠道为研究对象,在考虑相变及水分迁移模型基础上,考虑高地下水位对冻胀的影响,建立考虑水分迁移及地下水影响的数学物理模型,并采用Comsol Mutiphysics有限元软件对梯形渠道混凝土衬砌进行冻胀数值模拟,分别从温度场、位移场和应力场对刚性衬砌渠道冻胀破坏等方面进行了研究分析。结果表明:阴坡、阳坡冻胀量较大,渠底较小,渠底中部、渠坡1/3坡板长度处冻胀量分别达到最大值。渠底中部的法向冻胀力较小,两边逐渐增大,阴坡、阳坡的法向冻胀力分布均匀;渠底的切向冻结力成线性分布。阴坡、阳坡靠近坡脚处切向冻结力较大,左、右两端坡顶处切向冻结力较小,渠底衬砌板和两侧衬砌板属于压弯组合变形构件。(本文来源于《人民黄河》期刊2019年03期）

赵刚[7]（2018）在《叁工河灌区渠道冻胀破坏原因及加固改造措施分析》一文中研究指出针对新疆叁工河灌区渠道冻胀破坏严重的问题,分析了渠道冻胀破坏的主要形式和原因,提出了套砌方法改造渠底及坡脚的加固方案,即将浆砌石做骨架内砌矸石的方法。数值模拟结果显示,换填前后渠道衬砌板法向位移和应力场都得到发幅度改善,相较于换填前,渠坡和渠底衬砌板法向位移分别减少54%、78%,法向冻胀力和切向冻结力减少近73%、83%,换填后渠道基础应力分布更加均匀,防冻胀效果明显。(本文来源于《水利技术监督》期刊2018年06期）

王羿,王正中,刘铨鸿,肖旻[8]（2018）在《寒区输水渠道衬砌与冻土相互作用的冻胀破坏试验研究》一文中研究指出寒区输水渠道冻胀破坏直接影响着工程安全及效益发挥,基土冻胀变形及其与结构相互作用共同导致衬砌冻胀破坏发生。采用低温室循环供冷,模型槽底部砂砾石层补水,设计衬砌渠道低温冻胀模型试验,研究渠基土体的温度场、水分场、变形场和衬砌位移之间动态耦合规律,对比观测了冻融试验前后渠基土横剖面物理性状的变化。研究表明:引起基土冻胀变形的水分迁移量及结冰量受温度梯度、冻结速率控制,也受土体初始含水率的制约;渠道断面形状影响渠道的温度边界和热传导,使各部位冻结速率及冻胀变形不一致。渠基土冻结过程中兼有冻胀和挤密,土体受挤压程度同样受渠道衬砌及断面形状的影响,土体内应力复杂。渠基土冻胀与衬砌位移不协调,导致渠底衬砌与土体脱空且偏心受拉。土体冻结时与衬砌间形成接触分凝冰层,传递作用力;温升融化时,接触分凝冰层消融,表层土体强度丧失,造成渠坡滑动失稳破坏和衬砌结构大面积的滑塌。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2018年10期）

杨敏,李洪涛,李娜[9]（2018）在《浅论均质土坝迎水面混凝土盖板受冻胀土破坏的机理及防治》一文中研究指出均质土坝坝体材料在冻融循环过程中,极易出现冻土上抬、冻胀开裂等现象,不可避免地对混凝土结构的稳定性和安全性构成威胁。本文通过对均质土坝上游迎水面混凝土盖板受冻胀土破坏产生的危害进行研究,分析冻胀土产生的机理和破坏性,提出防止措施,可为类似地区水工混凝土结构的设计和施工提供借鉴。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2018年09期）

郝伟民[10]（2018）在《引水干渠冻胀破坏影响因素分析及防冻胀设计方案比选》一文中研究指出冻胀破坏会严重影响引水干渠的工程运行效果。本文结合西泉水库干渠工程,分析影响土体冻胀破坏的因素,并采用"置换法"设计3种防冻胀方案。经对监测数据比选,可知,置换法简单有效,砂砾石置换层厚度70cm为最佳。可为类似工程提供借鉴。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2018年08期）

### 冻胀破坏论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章以辽宁省灯塔灌区2号支渠为研究对象,利用二维有限元数值模拟计算的方法对冬季运行渠道的渠基土冻胀问题展开研究。基于研究结论,建议输水渠道在冬季运行时,尽量增加水深,在渠道设计时尽量设计成底宽较小的断面形态。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冻胀破坏论文参考文献

[1].马浩然.某水库进水口混凝土冻胀破坏修复方案[J].河南水利与南水北调.2019

[2].孙世泽.不同水深渠道冻胀破坏效果数值模拟研究[J].东北水利水电.2019

[3].张晔.引水干渠衬砌结构冻胀破坏分析及防冻胀设计[J].水利水电快报.2019

[4].李薇,汤华.高速铁路隧道轨下结构冻胀破坏分析及检测方法研究[J].土工基础.2019

[5].何桂莲.农田水利工程冻胀破坏及防治措施[J].江西农业.2019

[6].张海晨,李振,张茂林,姚志鹏,朱兴林.寒旱区梯形渠道衬砌冻胀破坏数值模拟[J].人民黄河.2019

[7].赵刚.叁工河灌区渠道冻胀破坏原因及加固改造措施分析[J].水利技术监督.2018

[8].王羿,王正中,刘铨鸿,肖旻.寒区输水渠道衬砌与冻土相互作用的冻胀破坏试验研究[J].岩土工程学报.2018

[9].杨敏,李洪涛,李娜.浅论均质土坝迎水面混凝土盖板受冻胀土破坏的机理及防治[J].水利建设与管理.2018

[10].郝伟民.引水干渠冻胀破坏影响因素分析及防冻胀设计方案比选[J].水利建设与管理.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5a2ccf836e27b107d227780.html