# 沟道表面波纹度对高速球轴承保持架打滑的影响

### 论文摘要

基于GUPTA模型建立了考虑保持架效应及沟道表面波纹度的动力学分析模型,并在模型中考虑轴承座的作用。基于所建立的模型分析了表面波纹度最大幅值及表面波纹度波数对保持架打滑率的影响,结果表明:保持架打滑率随表面波纹度最大幅值的增大而减小,随内圈波纹度波数的减小而减小。

### 论文目录

- 1 考虑沟道表面波纹度的高速球轴承动力学模型

- 1.1 动力学建模

- 1.2 表面波纹度建模

- 2 仿真分析

- 2.1 波纹度最大幅值对打滑率的影响

- 2.2 波纹度波数对打滑率的影响

- 2.3 不同轴向力下保持架打滑特性

- 3 模型验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张东光,牛蔺楷

关键词: 深沟球轴承,表面波纹度,保持架打滑,动力学仿真

来源: 轴承 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 太原理工大学机械与运载工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51705351),山西省应用基础研究项目(201701D221141)

分类号: TH133.3

DOI: 10.19533/j.issn1000-3762.2019.10.009

页码: 32-38

总页数: 7

文件大小: 2237K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].表面波纹度对工业链套筒-销轴铰链副热弹流润滑的影响[J]. 润滑与密封 2020(03)

- [2].波纹度故障下低压转子系统的非线性动力学研究[J]. 海军工程大学学报 2020(01)

- [3].测量条件对汽车板表面波纹度测量结果的影响[J]. 理化检验(物理分册) 2019(09)

- [4].轴、孔磨削表面波纹度的分析与质量控制[J]. 新技术新工艺 2008(04)

- [5].表面波纹度的研究[J]. 煤矿机械 2008(10)

- [6].热镀锌汽车板波纹度的控制技术[J]. 金属热处理 2019(04)

- [7].煤粒度和钢板表面波纹度对冻粘强度的影响[J]. 应用力学学报 2017(05)

- [8].凸轮轴磨削加工表面波纹度控制研究[J]. 现代车用动力 2010(03)

- [9].轴承实测波纹度的动力学建模与振动特性分析方法[J]. 轴承 2019(05)

- [10].基于频域分析的凸轮轴波纹度磨削加工研究[J]. 制造技术与机床 2019(08)

- [11].角接触球轴承工作表面波纹度对其动力学特性的影响分析[J]. 轴承 2013(06)

- [12].表面波纹度对自由落体热弹流润滑的影响[J]. 润滑与密封 2013(05)

- [13].波纹度参数的敏感性分析研究[J]. 中国科技信息 2017(15)

- [14].表面波纹度对滑动轴承转子系统稳定性的影响[J]. 机械工程学报 2019(19)

- [15].钢板表面波纹度对煤冻粘强度的影响分析[J]. 机械设计与研究 2017(06)

- [16].航空结构件铣削加工表面波纹度特征提取与研究[J]. 表面技术 2016(09)

- [17].影响角接触球轴承沟道表面波纹度的因素分析[J]. 轴承 2015(07)

- [18].中介轴承波纹度对双转子系统动力学特性的影响[J]. 机械科学与技术 2020(11)

- [19].表面波纹度和凹坑对线接触弹流润滑的影响[J]. 润滑与密封 2017(04)

- [20].微磨料气射流成形加工表面波纹度研究[J]. 现代制造工程 2017(06)

- [21].表面波纹度对超大滑滚比条件下线接触热弹流润滑的影响[J]. 润滑与密封 2016(07)

- [22].考虑表面波纹度的滚动轴承-转子系统非线性动力特性[J]. 航空动力学报 2008(09)

- [23].汽车用薄钢板表面波纹度试验方法[J]. 理化检验(物理分册) 2015(08)

- [24].汽车用薄钢板表面波纹度测量技术研究[J]. 汽车科技 2011(04)

- [25].金刚石刀具刀尖圆弧波纹度的测量及评价[J]. 光学精密工程 2017(10)

- [26].民用飞机蒙皮波纹度对测高系统影响的CFD计算方法[J]. 中国科技信息 2019(20)

- [27].一种快速高效的平面波纹度智能检测装置[J]. 南方农机 2019(09)

- [28].考虑内圈挡边表面波纹度的圆锥滚子轴承振动特征研究[J]. 机械工程学报 2018(08)

- [29].基于声发射的KDP晶体表面波纹度智能控制研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2016(10)

- [30].基于声发射技术的KDP晶体表面波纹度在线监测研究[J]. 制造技术与机床 2014(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5b42b3068c557fb6f3f3f47.html