# 电磁力论文_朱南龙,齐琳,祁安博

导读:本文包含了电磁力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电磁,永磁,皮重,同步电动机,电机,谐波,电磁场。

### 电磁力论文文献综述

朱南龙,齐琳,祁安博[1]（2019）在《抽水蓄能发电机转子结构的电磁力分析与结构优化》一文中研究指出励磁系统是电机的重要部分,影响抽水蓄能发电机组运行的可靠性和稳定运行。为探讨抽水蓄能发电机转子结构的优化策略,本文采用仿真模型分析的方法,对额定运行情况下抽水蓄能发电机转子磁场与不同磁极结构下转子磁场有限元进行计算分析,然后结合仿真模拟结构提出针对性建议。(本文来源于《科技风》期刊2019年34期）

褚凡武,付颖,王琦,邬雄,付超[2]（2019）在《不同工况下干式空心滤波电抗器稳态磁场及电磁力分布规律》一文中研究指出干式空心滤波电抗器噪声主要来源于电磁力作用下的绕组受迫振动。为了降低电抗器噪声,基于电磁场计算原理,文中在不同工况下对某型号电抗器的稳态磁场及电磁力进行了计算,并分析了电抗器的稳态磁场及电磁力分布规律。研究结果表明:同一工况下,该型号电抗器的轴向磁场强度最大值约为径向磁场强度最大值的5.28倍,且空间任一节点的磁场强度与电流幅值呈线性关系。轴向电磁力使电抗器在轴向上向中间收缩,径向电磁力使电抗器沿径向向外扩张,电抗器各包封径向电磁力与电流幅值平方呈线性关系。文中分析结果可为电抗器减振降噪提供一定依据。(本文来源于《高压电器》期刊2019年11期）

左曙光,黄荣奎,冯朝阳,胡坤[3]（2019）在《考虑驱动线圈位移变化的电动振动台非线性电磁力建模与分析》一文中研究指出该文在二维平面直角坐标系内建立电动振动台的精确子域解析模型,求解区域划分为励磁线圈区域、驱动线圈区域和气隙区域,并采用基于傅里叶理论的通用公式给出各子域的磁感应强度通解,通过各子域之间的边界条件确定通解中的未知系数,从而实现电动振动台的磁场解析。以某一大型电动振动台为例,将气隙磁通密度解析计算结果与二维有限元结果相比较,验证了解析模型的准确性。最后,在静态磁场解析结果基础上,考虑驱动线圈位移变化,利用电磁力求解公式计算得出驱动线圈随位移变化的非线性分布的电磁力。通过分析得出,负载磁场对原励磁磁场的影响使得气隙中磁通密度分布的不均匀性加剧,从而导致驱动线圈在运动过程中受到非线性的电磁力。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年21期）

韩以伦,陈涛,李国珊[4]（2019）在《轮毂电机气隙偏心下不平衡电磁力与转子系统振动特性分析》一文中研究指出相对于传统电机,轮毂电机在电动车行驶过程中,由于路面激励等外界因素的作用,定转子之间会更容易产生偏心,造成轮毂电机气隙不均匀而产生不平衡磁拉力,影响轮毂电机的运行。以一种表贴式永磁同步轮毂电机为研究对象,建立等效的转子动力学模型。通过解析计算和Maxwell Ansoft软件分析了气隙偏心下轮毂电机电磁力的变化情况,并将不平衡电磁力带入等效转子系统运动方程,运用隐式Newmark积分法对转子系统在不平衡电磁力、质量偏心和初始误差偏心影响下的动力响应进行计算。结果表明:气隙偏心会产生特定频率的不平衡磁拉力,增大质量偏心会减轻不平衡磁拉力对转子系统的影响,并且初始位置误差偏心会使转子轴心朝偏心方向偏移,并会与重力相互作用。研究结果可为分析电动车用轮毂电机定转子的振动和后续的控制奠定基础。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年30期）

王秀平,纪彦伟,曲春雨[5]（2019）在《转子极数对无刷双馈电机径向电磁力的影响》一文中研究指出无刷双馈电机运行时依靠有用磁场分量实现机电能量转化,因而产生径向电磁力不平衡、振动和噪声问题,制约了产业化进程。基于无刷双馈电机径向电磁力的产生机理,借助解析法和有限元分析法,对气隙磁场进行分析,计算出气隙磁密的切向分量,进一步得到不同时刻、不同位置的径向电磁力,从而分析不同极数、极数配合、凸极数等因素对径向电磁力的影响,得出其影响径向电磁力的通用规律。研制了8/4极无刷双馈试验样机并进行了振动试验测试,证明了结论的有效性,为无刷双馈电机的开发设计提供了重要的参考依据。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年10期）

黄攀,黄亮,苏红亮,马飞,李建军[6]（2019）在《基于板料电磁翻边的电磁力分布对成形质量影响的数值模拟研究》一文中研究指出针对铝合金板料电磁翻边工艺过程,采用数值模拟方法,研究板料上的电磁力分布特性以及几何参数对电磁力分布的影响规律,并揭示电磁力分布对翻边件成形质量的影响。结果表明,铝合金板料电磁翻边中,预制孔的存在使板料上形成电磁力边缘积聚效应,板料预制孔径和成形线圈内径参数通过改变线圈投影面积比影响电磁力分布;随着线圈投影面积比的减小,电磁力边缘积聚效应更加显着,边缘电磁力密度增大;电磁力分布较均匀时,圆角区材料塑性流动更显着,成形件能获得更高的成形高度与更小的边缘减薄率,变形区厚度分布较均匀,成形质量更好。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年09期）

薛建,程振涛,彭秋阳[7]（2019）在《电主轴用宽弱磁调速范围永磁同步电机径向电磁力研究》一文中研究指出基于交流绕组理论,推导了高速电主轴用宽弱磁调速范围永磁同步电机的气隙磁密计算公式,并建立有限元计算模型。归纳总结了永磁同步电机的径向电磁力的力波次数及对应频率,并与有限元的计算结果进行对比,验证了其正确性。建立有限元模型计算电机在宽弱磁调速范围下的径向电磁力波,得出在额定转速以下径向电磁力基本不变,额定转速以上由于弱磁控制的影响,导致基波气隙磁场分量下降,谐波气隙磁场分量增加的规律,为宽弱磁调速永磁同步电机的设计开发指出了理应关注的焦点问题。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年08期）

王伟,黄开胜,杜晓彬[8]（2019）在《基于解析法和有限元法的PMSM电磁力波分析》一文中研究指出针对一款现代纺织用48槽8极整数槽永磁同步电动机(PMSM)进行磁场谐波理论和径向力波分析。采用解析法对合成气隙磁场、定子电枢绕组磁场、转子永磁体磁场进行谐波分析。利用解析模型与有限元模型的结合,对比分析了径向电磁力波次数,并设计了基于Python的预处理程序。在完全去解析化的情况下采用有限元法分析了电磁力波的幅值和频率。通过对径向电磁力波空间和时间分布上的进一步仿真,得出与力波次数表相同的谐波极对数,以及具体的力波幅值和频率。通过两者数据对比,验证了有限元法的正确性,同时可以快速、直观地定量分析电磁力波的幅值和频率,误差较小;清楚地观察径向电磁力波空间和时间分布的波动程度及波动位置,为初步判断电机电磁振动噪声的影响程度和后续减振降噪的优化设计奠定了基础。(本文来源于《微特电机》期刊2019年08期）

张贵兵,吴本科,方莲,潘刚,朱志峰[9]（2019）在《基于LabVIEW的非线性电磁力混沌实验仪的虚拟仪器设计》一文中研究指出文章依据非线性动力学混沌理论,设计了非线性电磁力振动装置,并以此为基础,利用LabVIEW开发平台进行了虚拟仪器(virtual instrumentation,VI)设计。该虚拟仪器系统能对振动信号自动采集、实时处理、生成振动波形图和相图,可以直观观察混沌现象并可做定量研究。此外,系统还增加了理论计算模块,实验测量可与理论计算的波形图像进行对比。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年07期）

许兆欣,尚学勇[10]（2019）在《基于电磁力平衡原理实现大皮重的动态称量》一文中研究指出目前,传统应片式传感器在自动化行业中被广泛应用,但由于结构原理的局限性,在称体本身重量较大的情况下,称重精度受限。而电磁平衡传感器利用其杠杆机构中预加平衡块的方式,平衡掉称重系统中的死载荷,使得系统的有效量程能主要用于被测量物体,保证系统的测量精度。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年07期）

### 电磁力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

干式空心滤波电抗器噪声主要来源于电磁力作用下的绕组受迫振动。为了降低电抗器噪声,基于电磁场计算原理,文中在不同工况下对某型号电抗器的稳态磁场及电磁力进行了计算,并分析了电抗器的稳态磁场及电磁力分布规律。研究结果表明:同一工况下,该型号电抗器的轴向磁场强度最大值约为径向磁场强度最大值的5.28倍,且空间任一节点的磁场强度与电流幅值呈线性关系。轴向电磁力使电抗器在轴向上向中间收缩,径向电磁力使电抗器沿径向向外扩张,电抗器各包封径向电磁力与电流幅值平方呈线性关系。文中分析结果可为电抗器减振降噪提供一定依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁力论文参考文献

[1].朱南龙,齐琳,祁安博.抽水蓄能发电机转子结构的电磁力分析与结构优化[J].科技风.2019

[2].褚凡武,付颖,王琦,邬雄,付超.不同工况下干式空心滤波电抗器稳态磁场及电磁力分布规律[J].高压电器.2019

[3].左曙光,黄荣奎,冯朝阳,胡坤.考虑驱动线圈位移变化的电动振动台非线性电磁力建模与分析[J].电工技术学报.2019

[4].韩以伦,陈涛,李国珊.轮毂电机气隙偏心下不平衡电磁力与转子系统振动特性分析[J].科学技术与工程.2019

[5].王秀平,纪彦伟,曲春雨.转子极数对无刷双馈电机径向电磁力的影响[J].水电能源科学.2019

[6].黄攀,黄亮,苏红亮,马飞,李建军.基于板料电磁翻边的电磁力分布对成形质量影响的数值模拟研究[J].稀有金属材料与工程.2019

[7].薛建,程振涛,彭秋阳.电主轴用宽弱磁调速范围永磁同步电机径向电磁力研究[J].机电工程技术.2019

[8].王伟,黄开胜,杜晓彬.基于解析法和有限元法的PMSM电磁力波分析[J].微特电机.2019

[9].张贵兵,吴本科,方莲,潘刚,朱志峰.基于LabVIEW的非线性电磁力混沌实验仪的虚拟仪器设计[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2019

[10].许兆欣,尚学勇.基于电磁力平衡原理实现大皮重的动态称量[J].自动化应用.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5bd38f133d0aee03598a738.html