# 土木工程中大体积混凝土结构的施工

湖北裕源咨询监理有限公司湖北武汉430062

摘要：大体积混凝土的质量管控作为土木工程中的重要一环，其主要目的在于可以有效提高建筑工程的安全性与经济性。但是不可否认的是，目前我国的土木工程建设中，大体积混凝土建筑还存在许多问题，无论是具体管控还是现场施工中，还需要许多完善的措施。大体积混凝土结构施工是土木工程施工中的重要内容，现阶段，在这一施工过程中，经常会出现混凝土裂缝等情况，严重影响了土木工程的整体施工质量，为工程埋下了极大的安全隐患．因此，施工人员需要加强对大体积混凝土结构施工技术的研究，合理运用相关技术，有效预防、解决这一问题，以保证工程质量，提升工程安全性。

关键词：土木工程；大体积混凝土；结构施工；质量管控

1土木工程建设中大体积混凝土结构

1.1理论概述

大体积混凝土由于体积庞大、结构厚实、用量较多等特征，使其在实际施工中所运用的技术也需要遵循一定的要点．在进行大体积混凝土结构施工时，需要混凝土原料配比严格遵照相应标准，以保证浇筑工作一次性通过，混凝土养护环节，需要着重注意时间和方法的合理安排，同时，也需要注重其内外温差的维护技术，尽可能的避免裂缝现象．实际施工中，还存在着很多重点难点，施工人员需要合理运用相关技术，以保证施工质量。

1.2施工结构特点

大体积混凝土主要具备以下两个特点：一是具有较高的总体要求。大体积混凝土结构在进行施工时常采用连续浇筑的方式不进行施工缝的预留。二是具有较大的结构体积。在浇筑完混凝土之后会产生大量的水化热聚集在内部难以

散发出去从而导致混凝土的内外部存在较大温度差异引发温差应力进而使该混凝土结构的体积出现膨胀。

1.3大体积混凝土施工存在的问题

1）结构材料不符合要求。通过相关的调查研究可以得知，如今很多土木工程建筑中的大体积混凝土原材料质量不符合相关要求。为了促使工程建筑质量得到保证，在具体的施工过程中，混凝土材料需要与相关的设计标准所符合，并且在施工过程中，选择的石骨料需要具备符合要求的含水量，定期监测含水量，这样混凝土强度才可以符合相关要求。

2）技术规范不够标准。虽然从技术规范上来讲，大体积混凝土在实验室配比的过程中，与规定标准相符合，但是有一定的差异存在于施工过程中与实验室之间，如果在配合和分析的时候，就严格依据实验室规定来进行，这样施工过程中，混凝土强度才可以符合相关的要求和规定。

2大体积混凝土结构产生裂缝的原因

1）温差原因。大量的水化热会在水泥水化时产生，并聚集在混凝土内部。这些热量在内部并不容易被排出，因此，往往会造成大体积混凝土内外温差较大，使内部产生较强的拉应力，导致裂缝现象的出现．大体积混凝土结构由于结构较为厚实，在一些施工中，也常存在钢筋未能深人内部的情况，这也使混凝土所承担的拉应力更大，裂缝现象更为频繁。

2）地基因素。地基是土木工程中的重要部分，在大体积混凝土结构施工完成后，在多种力的作用下，地基经常会出现变形现象，例如沉降、偏移等，这种现象也对混凝土产生了一定的影响，使其内部产生了应力．一旦这种应力在不断的积累中超过其抗拉强度，就会造成混凝土裂缝，甚至断裂，对工程安全造成了极大威胁。

3）自缩性。大体积的混凝土都是靠两成的水分来硬化，其余的都被外界蒸发掉了。在这一过程中，常出现水分被过分蒸发的现象，一旦所蒸发水分超出规定范围，则会造成混凝土自缩，并出现裂缝．同时，大体积混凝土中的水灰比、骨料种类等，也对其自缩性有一定的影响，需要施工人员在实际施工过程中，充分考虑混凝土这一特点，并采取相应措施，避免裂缝现象。

3土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析

3.1施工准备

大体积混凝土结构施工开始之前，就需要做好准备的工作，因为只有良好的准备才能够保证施工的质量，也才能够在施工过程中遇到问题是，及时的进行处理。要根据建筑的设计图纸，对混凝土的用量，进行重新的验算，同时要确定好混凝土的配合比。人后就要准备好施工过程中的一些工具，必须铲子，振捣器，还有水泵等等。最后就是要做好应急预案，对于施工时候的温度情况最好准备，要在温度过高时能够有效的进行处理，在施工过程中出现临时的停电情况，也要准备好备用的电力设施，以及最好人工进行施工处理的准备。

3.2增强抗裂性

1）控制混合比。在进行对混凝土材料配比的过程中，杜绝存在任意性，必须要按照相关的配比要求及技术方式进行混凝土材料的配比。在进人正式土木工程施工之前，相关的技术操作人员必须要对混凝土材料的配比验证及试验流程予以确定，通过多次的配比试验，对其结果数据进行分析与比较，最后确定较为合理的配比。通过此种方式，使配比之后的混凝土材料符合土木工程建筑施工的基本要求，从根本上保障混凝土的结构强度。另外，在进行混凝土的搅拌工作时，必须要确保各种材料能够充分的融合、搅拌，避免发生离析现象。

2）增加添加剂。由于混凝上具有热胀冷缩的特性，因此想要对此予以有效控制，就必须使用相应的对策实现对混凝土自身收缩特性予以控制，确保混凝土的自缩特性可以得到有效缓解，在合理的范围内进行浮动。这样就而要依据混凝土的外加剂来实现相关规范措施的控制．比如说通过开展限制膨胀率的实验来得到膨胀数据，使用较先进的技术方式控制膨胀率，以此增强混凝土的抗裂性能。

3.3后期养护

在大体积混凝土的具体施工过程中很多施工人员会忽视混凝土的养护工作只注重对混凝土的浇筑施工致使大体积混凝土产生裂缝从而给建筑结构的日后使用埋下安全隐患。并且如果没有及时处理裂缝问题使裂缝继续扩大就会对建筑结构的使用性能和安全性能造成恶劣形响。因此结束大体积混凝土的浇筑工作后，必须及时对混凝土进行养护。施工季节不同养护手段也不尽相同，夏季施工时，由于温度较高，因此应该可通过洒水湿润来养护混凝土，冬季施工时油于温度很低，因此可通过保温保湿措施来养护混凝土，另外，当环境温度低于5℃时应暂停大体积混凝土的浇筑工作，待温度达到5℃之后在继续进行浇筑工作在对混凝土进行养护期间应时刻关注混凝土的内外温差情况，可通过循环水流量及进口的水温的调节来对内外温差进行控制将其控制在25℃范围内。

参考文献

[1]李知宋.土木工程中大体积混凝土结构施工技术探析.工业技术，2015（41）：17-18.

[2]陈亮.土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析.建筑工程，2014（06）：256-257.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5d0e6a39ac8416e984883a4.html