# 基于碳化废旧聚苯并噁嗪树脂的柔性应变传感器及性能研究

### 论文摘要

废旧聚苯并噁嗪树脂板经球磨及不同温度碳化处理后,将得到的碳化聚苯并噁嗪粉末以40%的质量分数与聚二甲基硅氧烷(PDMS)弹性体共混,制得柔性应变传感器。该传感器在不同拉伸范围下,具有较好的稳定性和可重复性。在较大拉伸应变下(7%<ε<30%),传感器灵敏度系数(GF)可达51.6。应变传感器的响应电流滞后性很小,响应时间仅为25.5 ms。此外,该应变传感器可应用于人体运动监测,实现对较大应变的手指弯曲动作和小应变的面部表情的有效监测。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 设备与仪器

- 1.3 F-cPBa/PDMS应变传感器的制备

- 1.4 F-cPBa/PDMS应变传感器的表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 PBa的热稳定性

- 2.2 F-cPBa的微观形貌

- 2.3 F-cPBa/PDMS薄膜的导电性能

- 2.4 F-cPBa/PDMS应变传感器的传感性能及应用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王雷,向东,赵春霞,李云涛

关键词: 聚苯并噁嗪,碳化,柔性应变传感器,导电网络

来源: 塑料工业 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 有机化工,自动化技术

单位: 西南石油大学材料科学与工程学院

基金: 四川省国际科技合作与研发项目(2017HH0086)

分类号: TQ323.1;TP212

页码: 77-81+129

总页数: 6

文件大小: 1103K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].石墨烯基微结构应力应变传感器的制备及应用[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].一种具有应变隔离效应的柔性应变传感器[J]. 传感器世界 2020(02)

- [3].柔性应变传感器在人体运动监测中的应用研究[J]. 粘接 2020(09)

- [4].深圳先进院开发出高性能微流体柔性应变传感器[J]. 化工新型材料 2020(10)

- [5].基于差分结构的光纤光栅应变传感器温度补偿[J]. 山东科学 2017(05)

- [6].伸缩性应变传感器的开发及应用[J]. 现代橡胶技术 2019(06)

- [7].柔性可穿戴电子应变传感器的研究现状与应用[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [8].基于光纤光栅应变传感器的油气管道腐蚀监测[J]. 石油工程建设 2015(03)

- [9].光纤应变传感器最新成果受到业界高度关注[J]. 工具技术 2008(12)

- [10].低功耗无线应变传感器的设计[J]. 工矿自动化 2012(09)

- [11].光纤光栅应变传感器表面粘贴工艺研究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2011(01)

- [12].织物应变传感器的性能指标及评价方法(英文)[J]. 西安工程大学学报 2009(02)

- [13].可穿戴式柔性电子应变传感器[J]. 科学通报 2017(07)

- [14].动应变传感器标定方法及与沥青混合料协同变形评价研究[J]. 公路 2014(04)

- [15].光栅式大应变传感器结构设计与特性研究[J]. 电子测量与仪器学报 2013(06)

- [16].振弦应变传感器校准装置的设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2011(04)

- [17].我国在柔性应变传感器研究方面取得进展[J]. 军民两用技术与产品 2017(11)

- [18].基于电阻应变传感器的高精度数字化称重测量系统设计[J]. 自动化与仪器仪表 2018(10)

- [19].光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用[J]. 铁道标准设计 2010(04)

- [20].基于神经网络的光纤光栅应变传感器重构[J]. 光子学报 2010(04)

- [21].光纤布拉格光栅大应变传感器的设计和仿真[J]. 计算机仿真 2010(05)

- [22].混凝土结构埋入式光纤应变传感器的耐用性解决方案[J]. 建筑技术开发 2008(03)

- [23].基于全寿命周期的连续刚构桥应变传感器优化布置研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [24].浅谈一款沥青应变传感器开发与应用[J]. 电子测试 2018(11)

- [25].灵敏度提高100倍的光纤应变传感器[J]. 传感器世界 2017(04)

- [26].埋入式低弹模混凝土应变传感器的研究[J]. 浙江工业大学学报 2015(04)

- [27].光纤布喇格光栅应变传感器结构优化研究[J]. 光子学报 2012(11)

- [28].亚麻织物衍生碳基柔性可穿戴应变传感器（英文）[J]. 新型炭材料 2020(05)

- [29].高灵敏度光纤应变传感器[J]. 应用光学 2017(05)

- [30].碳纳米管柔性应变传感器在智能纺织品中的应用[J]. 河北科技大学学报 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5f4274035a0a753947e784e.html