# 不同水灰比对透水混凝土性能影响研究

### 论文摘要

通过室内试验,研究了不同水灰比对透水混凝土的抗压强度、抗折强度、孔隙率、渗透系数及质量损失率的影响,并对其试验数据进行分析。结果表明:(1)水灰比的增大会降低透水混凝土的抗折、抗压强度;(2)水灰比的增大会减小透水混凝土的孔隙率;(3)水灰比的增大会减小透水混凝土的透水系数;(4)水灰比的增大会增大混凝土的质量损失率;(5)水灰比为0.25时,透水混凝土的各方面性能最佳。

### 论文目录

- 1 原材料与试验方法

- 1.1 原材料

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 配合比设计

- 1.2.2 试验方法

- 2 结果与分析

- 2.1 力学性能

- 2.2 物理性能

- 2.3 透水性能

- 2.4 抗冻性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李政

关键词: 透水混凝土,水灰比,孔隙率,透水系数,质量损失率

来源: 湖南交通科技 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 湖南天鹰建设有限公司

分类号: TU528

页码: 56-58+91

总页数: 4

文件大小: 163K

下载量: 188

### 相关论文文献

- [1].透水混凝土性能与工程应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [2].透水混凝土在“海绵城市”建设中的应用研究[J]. 江苏建材 2020(01)

- [3].云南建投研制透水混凝土助力海绵城市建设[J]. 江西建材 2020(03)

- [4].园林景观施工中透水混凝土的运用研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [5].透水混凝土技术在城市道路中的应用——评《海绵城市透水混凝土应用技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [6].高强透水混凝土试验研究[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [7].高承载透水混凝土施工工艺的分析与研究[J]. 四川水泥 2020(10)

- [8].试论景观道路露骨料透水混凝土的施工技术[J]. 决策探索(中) 2020(10)

- [9].罐车运输型预拌透水混凝土关键技术的研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [10].典型透水混凝土铺装对降雨污染的控制效果研究[J]. 四川水泥 2020(11)

- [11].透水混凝土路面抗堵塞性能研究[J]. 混凝土 2018(11)

- [12].透水混凝土的试验研究[J]. 混凝土 2018(12)

- [13].生态透水混凝土功能化研究现状[J]. 四川建材 2019(02)

- [14].透水混凝土孔隙堵塞影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [15].透水混凝土研究现状[J]. 福建建材 2019(04)

- [16].基于透水混凝土在海绵城市建设应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(08)

- [17].废旧橡胶微粒对透水混凝土耐磨耗性能影响试验[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].透水混凝土施工工艺及性能研究[J]. 科技风 2019(31)

- [19].骨料对透水混凝土性能影响[J]. 福建交通科技 2019(05)

- [20].透水混凝土抗堵塞性能影响因素研究[J]. 重庆建筑 2018(02)

- [21].透水混凝土的制备与施工工艺[J]. 建材与装饰 2018(07)

- [22].透水混凝土应用研究[J]. 建材与装饰 2018(12)

- [23].透水混凝土研究进展[J]. 材料导报 2017(S2)

- [24].透水混凝土的配合比设计及其性能研究[J]. 居舍 2018(07)

- [25].透水混凝土的泛碱现象与防范措施[J]. 江苏建筑 2018(03)

- [26].粉煤灰透水混凝土透水特性及强度试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

- [27].透水混凝土在海绵城市建设中的应用[J]. 商品混凝土 2018(08)

- [28].透水混凝土研究综述[J]. 居业 2018(09)

- [29].预拌透水混凝土在健身慢行步道工程中的应用研究[J]. 江苏建材 2018(05)

- [30].高强透水混凝土研究综述[J]. 住宅与房地产 2018(30)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a5f9c7908709a38a6a606b3c.html