# 复杂矿井通风网络解算及参数可调度研究

王从陆[1]2003年在《复杂矿井通风网络解算及参数可调度研究》文中指出人类的一切活动都是在一定的环境下进行的。在采矿业中，特别是地下开采，大气环境质量对职工安全和健康的影响尤为突出，而矿井通风的目的正是为井下工作面提供一个满足卫生标准的小环境。自俄罗斯罗蒙诺索夫提出矿井空气自然流动理论和斯科钦斯基创立矿井空气动力学以来，矿井通风理论和技术的研究就一直持续不断。多年来，许多科技工作者对矿井通风做了大量的研究，新理论和先进的工具极大丰富和推动了该学科的发展。 1953年，Scott和Hinsley首先使用计算机来解算通风网络问题。在我国，矿井通风网络解算软件的开发和应用较晚，已开发的网络解算软件的界面、操作方法同当今商业软件相比，功能、界面相差较大；同时对网络参数变化对整个网络的影响研究甚少。因此，作者瞄准复杂矿井通风网络解算及特征参数可调度研究这一新方向。在系统检索，分析和评述国内外已有成果基础上，自行开发了通风网络解算软件，并用于矿山通风系统的改造上；同时对网络特征参数的可调度性进行了探索性的研究，并运用耗散结构理论对研究结果作了理论分析。 本文主要包括： 1．系统检索了有关矿井通风网络解算软件的已有研究成果，特别是统计分析了近十年的国内矿井通风网络解算软件的操作平台、用户界面、开发语言、数据存储形式、软件主要结构及功能等，在此基础上提出了本文的研究内容。 2．用相关的实际通风网络数据作为权值，并加以相应的约束条件，把实际的矿井通风网络转化为抽象的数学网络图，再根据矿井通风网络数值解算理论，应用Visual_c++语言开发了基于windows的矿井通风软件，实现了界面完全可视化，操作简单，极大的方便了用户。 3．结合科研课题“大冶有色金属公司丰山铜矿矿井通风系统优化研究”，给出了复杂矿井通风网络解算的实例，应用本软件对该矿山通风系统改造的几个备选方案进行选优，从而到达对通风网络改造、优化的目的。 4．在实际案例数据的基础上，采用单因子法对网络的特征参数进行分析研究。分析对象主要为各分支的风阻、初始迭代风量、初始给定的迭代精度，风机工况数据的准确性以及网络本身的复杂程度。通过改变上述的参数，利用网络解算，得到参数变化对整个系统的影响。同时对网络解算结果进行了误差分析，论证了网络解算结果的有效性。 5．把通风系统看成一个远离平衡的、有序的开放系统，用耗散结构理论对系统各参数进行探讨，试图用于矿井通风系统优化与控制的计算机模拟和为日常通风管理工作提供指导。

韩婷婷[2]2014年在《矿井通风系统现状评价指标体系及方法的研究与应用》文中研究说明建立和建全矿井通风系统是煤矿安全生产的关键环节,而通风系统的安全现状评价能够为煤矿安全生产提供技术保障。不断对安全评价技术进行改进、创新是使煤矿企业安全发展的根本。为实现安全评价技术的改进,本文对评价指标体系及方法进行了深入研究,完善了《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》中影响通风系统安全的指标体系,择优选择安全评价方法并进行改进。采用改进后的评价方法,评价了赵庄二号矿井的通风系统安全可靠性,提出了以优化矿井通风系统的合理化建议。首先,从评价指标体系及评价方法两方面分析了国内外安全评价现状。单指标评价只能反映通风系统的部分情况,不能反映系统全局整体情况；多指标评价主要根据评价者的专业知识和实践经验,存在主观性,指标选取及指标值的计算差别大,可比性差,有时使评价结果与实际状况不符。综合集成评价已成为流行趋势,常用于通风系统安全评价的集成方法有：层次分析法、模糊理论和灰理论集成,粗糙集理论、模糊理论和人工神经网络理论集成,灰色方法和人工神经网络的集成这叁类。比较发现灰色与人工神经网络的集成与其他方法比较处理功能更强大且应用简单、方便。其次,在重点研习了与通风系统评价相关的国家、地方标准及企业的规章制度基础上,并依据通风学原理和安全评价单元相对独立的科学原则,确定以《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》为基础,将矿井通风系统的评价分为六个单元,即主要通风统、局部通风、通风设施、安全监控、管理制度和通风网络。在主要通风单元加入突出矿井及测风的要求,并对矿井有效风量率修正。局部通风单元加入对突出矿井要求。通风设施单元加入防爆门要求并将密闭,风门、风窗的检查分为永久和临时两类。安全监控单元加入对瓦斯抽采矿井要求。管理制度单元在机构设置检查部分和制度资料检查部分加入了两项内容。加入了通风网络的考核要求,用通风网络的复杂程度、串联通风发生率、通风阻力的合理性和风压合理性表征通风网络对通风系统的影响特性。研究过程中,应用层次分析法建立有递阶层次结构的指标体系,并对其进行量化。指标体系确定后,研究灰色分析法与神经网络方法的原理及特点。由于BP神经网络对训练样本的选取标准要求极高,所以本文采用灰色聚类法对相关指标的现场调研数据进行灰处理,对BP神经网络的训练样本进行改进,从而使BP神经网络能对小样本进行学习训练,并在Matlba7.0程序软件环境下实现对BP网络样本的训练。最后,在阻力测定、现场调研和资料收集的基础上,用训练好的模型对赵庄二号井的通风系统安全现状进行了评价,结果显示该矿通风系统基本合格,但回采工作面通风系统安装调节风门的巷道多,容易造成短路,应加强工作面内部风量调节管理,防止短路风；南翼1302工作面通风系统处于角联分支上,但对其监测管理力度不足,应加强对该工作面的监测监控。实例表明建立的标准化指标体系可以反映矿井通风系统的基本状况,采用改进的灰色神经网络模型可用于通风系统安全现状评价,且实用性强,有一定的推广应用价值,为通风系统安全评价标准化的实现奠定了基础。

参考文献：

[1]. 复杂矿井通风网络解算及参数可调度研究[D]. 王从陆. 中南大学. 2003

[2]. 矿井通风系统现状评价指标体系及方法的研究与应用[D]. 韩婷婷. 太原理工大学. 2014

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a61df4238e94938ef3bd7cbe.html