# 浆砌石护坡技术在水利工程中的应用

汕头市澄海区苏南水利管理处广东汕头515000

摘要：浆砌石护坡技术能够有效固堤稳脚，在水利工程中被广泛应用，对其施工技术展开探讨具有十分重要的意义。本文结合某水利工程实例，分析了浆砌石护坡技术的应用，并对其施工的质量控制展开了介绍，为类似工程施工提供参考。

关键词：浆砌石护坡技术；水利工程；质量控制

随着我国经济建设的快速发展，水利工程建设也进入了高峰期，而护坡工程在水利工程中起到至关重要的作用。其中，浆砌石护坡技术能够有效提高堤坝的稳定性，增强堤坝抗冲击能力，在水利工程建设中得到广泛应用。基于此，笔者对浆砌石护坡技术在水利工程中的应用展开了相关介绍。

1.工程概况

某水利工程总干渠边坡浆砌石护坡工程“0+200-0+448”，护坡采用500mm厚M7.5浆砌石。截面是挡墙护堤形状，护坡采用放坡比例为1:1，放坡总长度为2~3m。

图1工程横截面示意图

2.浆砌石护坡技术的总体要求

对浆砌石护坡砌石的表面冲洗干净。砌石在砌筑时要保持表层湿润，采取座浆分离法对砌筑实施分层。铺设坐浆的厚度以3~5cm为宜，坐浆和砌石同步进行。砌石夹缝使用砂浆填充饱满，不能在无浆情况下直接贴掌，出现先堆砌石块然后砂浆灌封的现象，砌筑时，上下层砌石错缝砌筑。露面砌体必须平整美观，外露面呈现的砌缝预留出来4cm深度的间隙，为勾缝环节做准备。预留的水平缝宽不能超过2.50cm，竖直缝宽不能超于4cm，当因主观或者客观因素导致砌筑施工暂停，但是砂浆已经超过初凝时间，那么要等待砂浆强度达到标准后才能继续施工。在开始施工前清除掉原砌体的浮渣污垢，避免在砌筑中振动到下层砌体，勾缝前清除勾缝灰尘，使用清净的水浸润槽内砌体，按照一定的层次使得砂浆填塞缝内间隙，而勾缝砂浆的标号必须高于已成砌体的砂浆，预防出现假象勾缝和突缝，按照实际情况的砌缝来养护好砌体表面的湿润工作。

3.浆砌石护坡施工技术

3.1选材和加工

水利施工过程中应用的材料影响到工程质量的好坏，并且直接关系到工程的性能指标，因此必须谨慎选择。水泥和砂浆严格按照国家的选材标准进行配用，在砂料进行加工过程中必须符合国家规定的级配要求，执行清洁干净的砂料加工。石料的选材在厚度和重量方面都具有严格的标准，比如选择坚硬的石料，不得使用裂纹石料。此外，所选用石材材料质地坚硬，满足各种力学性能指标，本次施工工程参照现场实际情况选用石材，强度不能低于MU50，M7.5水泥砂浆砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

3.2浆砌石施工的具体注意事项

浆砌石施工方法多种多样，综合水利护坡工程的特点，挤浆法在石材砌筑中使用效果最佳。砌筑中把握好砂浆的粘稠度非常重要，这是决定砌筑质量的基础环节也是安全保证，因此在我们选用砂浆时必须针对性控制住砂浆的粘稠度，根据施工现场的客观因素和主观要求，针对气温及空气湿度的不同做出具体调整。研究工程由于气温较低及空气干燥，所选用的粘稠度在50mm左右。砌筑中运用的石材也是经过专业处理措施，在工程实践应用中得到体现，最适合的砌筑方式是同时在砌筑石材的转角和交接处位置，如果两者不能满足同时砌筑石材面的要求，那么留下适当的间隙，同时砌筑成斜搓。砌筑石材的整个过程都是在石材浸润光滑表面进行的，避免出现任何污垢泥灰。

3.3浆砌石砌筑

浆砌石施工技术要求比较严格，只有保证施工过程中每个环节的质量，按照相应的标准执行步骤，才能保障工程的质量。砌石的摆放和砂浆的厚度都是施工质量的关键性因素，在浆砌石施工技术中，砌筑顺序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。因此要保证施工质量。砌筑中同一平面保持平整，相邻砌石的厚度差距不能超于30mm，而且内部紧实，外观平滑。如果砌石的形状参差不齐，那么大面向下，在适当摇晃中找到最佳位置摆放，完成铺设砂浆后再行放置砌石，并且在人工捣鼓砂浆下填充密实。砌筑的铺设过程要求比较严格，尽量注意到搭接环节中的错缝搭接方式，避免出现顺向通缝和竖直通缝等情况。

3.4勾缝

勾缝是浆砌石施工技术的必经环节，如果处理不妥当将会出现空鼓现象，会直接对浆砌石的外部及内部紧实性造成影响。勾缝是在砌石环节完成后的24h后进行，提前勾缝效果失效。为了保证缝隙的密实性，勾缝前冲洗干净内部的碎渣，勾缝宽度和勾缝深度都应该超于缝隙的二倍。勾缝环节中使用的砂浆和砌石中的砂浆有所区别，必须独立配制，砂浆砂粒选用细纱而非粗砂，适宜选择低比例的水灰比。勾缝完成对砌石表面再次刷新，使用湿物覆盖洒水进行养护。

3.5浆砌石养护

养护环节是必不可少的砌石施工环节，一般在12-18h内实施养护，对砌石外露面进行洒水养护，以此方法保证砌体的湿润度。湿水养护时间保持半个月以上，并且在养护期间安排专人看护，在砌石还没有达到规范标准之前，不能在表面放置任何重物或者是踩踏，防止砌石变形。

4.加强施工过程中的质量控制

4.1实行技术交底制度

在水利护坡工程施工前，首先由项目部主导组织技术负责人对相关职能部门实施技术交底制度，然后由技术人员、质量检测员对于进场的施工人员队伍及轮换班组进行技术交底，打印出人次施工技术质量书人手一份仔细观看，并且交由主管人员对于工程施工中的具体操作步骤要求指导到位，有什么不明白的地方及时询问技术人员，并且注意交代的施工过程注意事项，不能盲目施工。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a6307f71f46e26a85597f5ff.html