# 换流站直流配电装置区电磁环境分析

### 论文摘要

检测分析某±660 kV换流站直流配电装置区的电磁环境强度。利用意大利里氏公司（LSI-Lastem）高压直流环境监测系统检测直流配电装置区域作业场所的地面合成场强、离子流密度和磁场,通过构建平面坐标体系详细显示合成场强的空间分布,并将检测结果与相关标准比较。共检测196个作业点,以最大值统计的合成场强中15个检测点检测结果的绝对值大于25 kV/m,所有检测点的离子流密度均小于100 nA/m2,直流磁场均小于1 mT。直流配电装置区域部分作业点的合成场强强度超过25 kV/m,可以通过调整作业人员的巡视路线和接触时间来减轻工频电场对作业人员的危害。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 对象与方法

- 1.1 对象

- 1.2 监测仪器

- 1.3 监测方法

- 1.4 数据处理

- 2 数据分析

- 2.1 合成场强

- 2.2 离子流密度

- 2.3 直流磁场

- 3 讨论

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘跟生,巩泉泉,江红,窦丹丹

关键词: 换流站,直流,电磁环境

来源: 山东电力技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网山东省电力公司电力科学研究院

分类号: TM721.1

页码: 47-50+54

总页数: 5

文件大小: 1690K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].基于三维设计的户外配电装置优化应用[J]. 电力勘测设计 2020(07)

- [2].试论水电站配电装置运行与维护研究[J]. 山东工业技术 2018(07)

- [3].油田高压户外配电装置的改进[J]. 民营科技 2016(02)

- [4].浅议成套配电装置安装、试验及送电运行验收的注意事项[J]. 通信电源技术 2017(04)

- [5].110kV户外GIS变电站总平面布置优化[J]. 中国工程咨询 2017(08)

- [6].动力配电装置与线路技术浅谈[J]. 黑龙江科技信息 2015(35)

- [7].几种常规10kV配电装置布置方式对比分析[J]. 科技展望 2015(33)

- [8].试论500kV智能变电站220kV HGIS配电装置设计优化[J]. 科学中国人 2017(17)

- [9].某配电装置楼结构设计总结[J]. 低温建筑技术 2020(09)

- [10].配电装置楼结构型式研究[J]. 山西建筑 2020(09)

- [11].高压成套配电装置的分类及其特点综述[J]. 科技资讯 2016(13)

- [12].一种新型的220kVHGIS配电装置探讨[J]. 电力勘测设计 2015(04)

- [13].对某变电站配电装置基础注浆加固技术及其质量安全措施的探讨[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(12)

- [14].配电装置室出口规定分析[J]. 广东科技 2013(22)

- [15].井下高压防爆配电装置电磁机构的改进[J]. 煤矿机械 2013(10)

- [16].浅谈成套配电装置的施工管理[J]. 科技信息 2009(19)

- [17].基于“大车间”式户内配电装置布置研究[J]. 电力勘测设计 2017(06)

- [18].浅谈海洋平台配电装置的布置[J]. 上海化工 2018(07)

- [19].500kV改进型C型布置的配电装置设计优化研究[J]. 山西建筑 2018(21)

- [20].基于“大车间”理念的配电装置优化研究及设计方案分析[J]. 集成电路应用 2018(11)

- [21].750kV敞开式配电装置导线选型研究[J]. 宁夏电力 2016(05)

- [22].配电装置直流系统故障分析及处理办法[J]. 自动化应用 2017(04)

- [23].火电厂厂用配电装置室通风设计[J]. 制冷与空调(四川) 2014(06)

- [24].升压站配电装置选型研究[J]. 科技创新与应用 2015(08)

- [25].沿海电厂500kV配电装置选型[J]. 农村电气化 2013(04)

- [26].蒸发冷却在南方地区发电厂配电装置室的应用[J]. 暖通空调 2012(03)

- [27].户外配电装置存在问题及改进措施[J]. 科技传播 2012(09)

- [28].运用全寿命周期理论分析某站配电装置布置的设计方案[J]. 中国电力教育 2011(33)

- [29].晋东南变电站1000kV配电装置设计[J]. 电网技术 2009(13)

- [30].高速公路服务区变配电装置造价对比分析[J]. 现代商贸工业 2009(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a64066d69177c0c7e159c733.html