# 水利施工中围堰技术的运用与施工技术要点研究孙小娟

江苏省水利建设工程有限公司江苏扬州225002

摘要：在水利工程的建设项目中，围堰施工技术应用范围广，实用性强，围堰施工技术关系着水利工程的施工质量。为了形成一个良好的施工环境，则需要各个施工单位在开展水利工程之前，制定严格的行为准则来规范团队的围堰施工技术。从实际出发，因地制宜的选择适合的施工技术保证作业的完整性，争取达到最佳的水利施工效果，促进水利工程的可持续发展。

关键词：水利施工；围堰技术；应用；要点

1水利施工及围堰施工技术

在进行水利工程建设时，一般采用大型装配车，大量挖掘土壤，开采河道，不断完善施工设施的配置，也可以在河道周围安装堵塞装置，保证工程的有序开展。要想保持大坝的坚固性，通过先进的设施，给石壁中注入化学液体，然后凝固起来，使水流正常流动。对于水坝的建立，施工人员要研究土层的结构特点，采用精准的木板，使地下通道的水流更加畅通。同时，可以严防两旁堤坝的水流过于膨胀。在实际的施工中，可以对河道进行拦截，采用围堰技术。这在水利施工中发挥着重要作用。

围堰施工技术是在导流工程中所建设的临时挡水建设物，作用是保护施工基坑，从而保证水工设施能够在干的地面上进行施工。在导流任务完成之后，若是所建设的围堰设施对建筑物有妨碍是，应当全部拆除或者拆除必须的部分。围堰设施属于临时性结构，在实施之后，就需要赋予它必须的责任——保护好主体工程在施工过程中不会受到洪水侵扰，或者阻止其他干扰到主体工程正常运行的水流因素。围堰的用途分为驳岸挡墙施工围堰，墩台施工围堰和限制河宽上下流围堰三种。

2围堰施工技术的应用

2.1土石围堰

土石围堰的施工分为两部分，分别是水上施工和水下施工。相对而言，水上施工的难度较低，和一般的石坝相似，采用分层填筑和碾压法夯实。还需要注意安排防渗墙。在水下施工时，可以采用石渣和堆石体填筑，也可以使用驳般抛填水下材料，但是这种材料有一个主要问题就是土料慢抗强度指标过低，在上期的水流冲刷中，可能造成土料形变等。所以无论是水上建筑还是水下施工，都必须考虑到各种影响施工的因素严格按照施工的标准来进行。

2.2木桩土围堰施工技术

在进行水利工程的施工当中，另外一种常见的围堰技术就是木桩土围堰技术，是通过项目是通过将木桩土围堰在河床之上建立起来，也就是将木桩打入河床，然后再没装的内部设置竹笆，然后在木桩有木桩之间建立起土围堰。这种围堰技术所应用的河床条件是高度在1.6m上，河流的水流速度在5~6m之间。

2.3钢板桩围堰施工技术

钢板桩围堰施工是在深水的河床上插入围堰修建围堰的施工方法。正是由于钢板强度高、韧性好、施工方便、防水性好且可广泛适用于砂土类、黏性土、碎石土和风化土岩石等特殊地质的河床，因此在水利施工中受到施工、设计人员的青睐。并且钢板桩围堰适用的流速范围广，使得施工技术的应用较少地受到地域环境和恶劣条件的限制，使原有水下施工过程中的安全隐患和施工质量得到很好地控制，大大减少了施工事故和人员的伤亡，保障了施工人员的生命财产安全。并且在水利工程施工完成后钢板是可以取出来再利用的，是建筑材料得到了重复使用，是具有经济效应的一种施工方法，有效地提高了企业效益。

2.4钢筋混凝土围堰施工技术

钢筋混凝土围堰也属于较为常见的施工方法，在工程施工中常常需要根据实际情况对钢筋混凝土围堰进行选择，选择的标准是钢筋混凝土围堰的承压能力和经济成本。目前常用的钢筋混凝土围堰有两种结构形式，分别是拱形钢筋混凝土围堰和重力式钢筋混凝土围堰。与重力式钢筋混凝土围堰相比拱形钢筋混凝土围堰具有截面面积小、节约材料、自重轻等优点。同时拱形钢筋混凝土围堰的受压能力要高于重力式钢筋混凝土围堰。但其施工难度较大，在施工时修建拱形钢筋混凝土围堰也不易保证质量，因此除了基坑和隧道积水的疏导外很少使用拱形钢筋混凝土围堰，更多采用的是重力式钢筋混凝土围堰。

2.5浆砌石围堰技术

浆砌石块围堰技术的使用，主要是将石块进行上下层的卧砌，但是在上下块时间需要保留一定的缝隙。对于石块的内部，需要确保不会出现空洞，对于马上进行砌石的石块，需要用水打湿，但是表面不能有积水。对于石块之间的缝隙，需要合理的进行控制，确保符合设计的规范要求，如果出现缝隙过大的问题，需要使用碎石进行补充。

2.6粘土填充技术

粘土填充技术的使用需要首先进行围堰的全面数据监测，通过数据信息的获取，实现围堰轴线的测量，然后利用粘土进行填充。在粘土填充到围堰水面后，需要进行多层的填充，每层的填充都要控制好厚度，确保符合相应的填充要求。在每层填充后，都需要做好后期的夯实。在建设完成后，需要做好围堰顶部处理，通过推平和夯实，提升整个围堰的坚实程度。为了确保围堰技术的合理使用，粘土材料需要确保充足，按照相应的设计要求，进行粘土围堰技术的运用。

3水利施工中围堰技术的施工要点

3.1制定科学合理的围堰方案

水利工程开工前要进行实地考察，根据工程当地情况绘制环境考察图纸和施工设计图纸，确保围堰方案的科学合理性。实地考察中要注意以下几点：掌握水利施工围堰技术所有施工标准，了解围堰作业标准，及时调整施工管理中出现的问题，降低各个分项操作过程中的不和谐度，让围堰技术能够发挥出更大的价值。

3.2保证围堰构筑的稳定性

在水利工程施工的过程中，首先应该确保围堰构筑的稳定性，其牢固程度直接影响整个工程的建设效果。为此，在实际的施工之前，相关人员应该能够结合实际地段和环境情况，选择合理的围堰种类，奠定良好的地基基础，在深挖基坑的过程中，结合水流和地质的特点，选择合理的修筑材料，尽量减少环境因素对整个水利施工的影响。

3.3水利围堰基坑排水

水利围堰基坑排水施工情况主要分为两种。一是经常性的基坑排水，这类排水所针对的是自然渗水和天然降水等，具体操作过程中要根据施工场地废水处理情况和场地施工情况来设置。二是一次性排水。一次性排水所针对的是基坑施工废弃水、基坑内部的水以及施工废水等，排除处理工作基本在堰体水下工作填筑操作后开始进行。

3.4提高保工程施工的完整性

现今，水利建设规模逐年增长，围堰技术的应用也越来越广泛，这就要求在实际操作中要借鉴以往经验，在考虑施工需求与准确的情况下适当调整工程施工建设。此外，还可以引入一些先进的管理制度与方式，提高监督管理施工流程的力度，做到及时发现问题及时解决问题，避免各种不必要的损失。

3.5做好围堰拆除与加固

在围堰建设完成后，进行使用结束的时候，需要进行围堰的拆除，拆除围堰的顺序是挖掘机在上部进行拆除，然后将拆除下的土块等进行合理的运输和处理。对于围堰出现渗漏问题的处理，需要做好加固技术的使用，对于围堰的渗漏点，需要进行全面监视，利用沙袋或者是木桩等进行加固，确保围堰的整体安全。对于围堰的坡面，需要进行土石的覆盖，确保不会出现坡面的位移。

结语：综上所述，各种施工技术中，围堰施工是水利建设中的一个重点项目。围堰施工的实施和改进是发展水利工程的一个必不可少的环节，它对水利工程的平稳运行和后期的配置改善都有一定的推动作用。为此，水利工程在施工过程中，必须要做好围堰的基础工作，采用必要的技术，合理规划施工建设，保证施工工程的平稳运行。

参考文献：

[1]冷胜龙.浅谈水利工程围堰技术进展[J].四川水泥,2018(09):163.

[2]谭建议,李永澍.水利工程围堰施工技术要点总结经验分析[J].居舍,2018(25):5.

[3]汪峰.浅析围堰施工技术在水利施工中的应用[J].建材发展导向,2018,16(16):47-49.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a6856c262bf43f34aa397ff2.html