# 关于民用建筑电气设计在安全方面的探讨任飞飞

兰州有色冶金设计研究院有限公司甘肃兰州730000

摘要：由于我国地势起伏比较大，导致导线架设难度加大，尤其一些较为偏远的山区，经常会出现安全事故，导致输电有效性与可靠性得不到保障，严重者还会威胁到人们的人身财产安全。因此，在我国建筑电气安全设计中，电气设计工程师应充分发挥自身的专业水平，认真做好建筑电气的质量、安全等工作，同时建筑电气的安装应与相关的安全要求与标准相符合，以便降低电气事故的发生率。鉴于此，本文是对民用建筑电气设计在安全方面进行研究和分析，仅供参考。

关键词：民用建筑；电气设计；安全

引言：现代化的建筑主要包含电气、建筑与暖通等部分，尤其电气设计对于建筑设计至关重要，其设计建筑使用便利性和安全性，同时对于电气设计报价与施工有着指导性作用。文章主要分析了电气安全设计原则与内容，通过实例分析电气设计的问题，并提出解决措施，以期保障人们的生命财产安全。

一、建筑电气设计中安全原则与内容

1、建筑电气安全设计原则

安全性原则。在建筑电气的安全设计中，应该首先分析和研究各系统和使用设备的安全潜力、并对可能的安全措施进行经济比对，选用先进技术和方案，减少和降低与建筑物功能无关的能源消耗，从而提高建筑电气安全水平。

实际性原则。在建筑电气安全设计的环节中，设计人员应对安全的实际性原则进行充分、仔细考虑，如对于建筑电气设计中安全所需的材料、设备等，使其使用与选择一定要遵循实际、实用性原则，以便从源头上开始安全工作。

适用性原则。建筑电气安全设计的适用性原则，主要体现在建筑工程竣工后，其不仅能够给建筑物中的各种设备提供运行动力，还要能为居民的日常生活提供方便、舒适的生活环境；然后在以上问题的基础上对供电设计进行节优化，继而促进建筑电能的有效利用。

2、建筑电气设计的主要内容

（1）设备自动化监控电脑系统。在建筑电气设计的过程中，需要设置自动化的监控系统，以便及时发现故障，从而减少人力劳动、提高经济效益。

（2）确定变电所位置。由于建筑用电量比较大，工作人员在对变电所的位置进行确定时，应使高压与负荷中心的距离越短越好，尽可能的深入负荷中心，只有这样才能有效达到节约电能的目的。

（3）电气照明。建筑装饰与照明之间有着非常密切的关系，两者相辅相成，因此在建筑电气照明中，应将功能与艺术进行有效结合，可有效节约电能。同时电气照明的照度设计、眩光控制、灯具造型及布置等，或者选择具有高光效点光源，对于建筑电气的安全十分有利。

二、民用建筑电气设计安全问题实例分析

1、工程概况

某建筑总面积约62000平方米，地下共一层为汽车库，地上主要包含四栋楼，其中1#楼为25层、2#楼为22层、3#楼为24层、4#楼为24层，各楼一、二层为商业服务网点，三层及以上均为住宅，四栋楼成L形排列。

2、该建筑常见的安全事故发生原因

（1）线路故障

电路线路的荷载超过极限会致使电力传输的能力弱化，导致热量不断增加，使得电路老化速度增快，甚至于引燃附件易燃物与导线绝缘体。另外，在设计部分电气线路时，没有充分考虑周围环境因素，如：空气潮湿、多灰尘与温度的环境，容易使线路运行安全受到影响。

（2）电气设备的故障

部分老旧建筑物配电系统的可靠性比较差，甚至于部分配电系统与质量要求不符，不能保证电力设备运行的安全性，如果电气设备发生常见故障，设备没有及时响应，也就不能及时解决故障，严重影响了电力传输的安全性。

（3）短路与过载的问题

短路与荷载是致使民用建筑发生电气火灾的常见因素，一般包含绝缘导线互相钩挂、缠绕，从而引发短路；如果电路设备使用时间过长，绝缘层因为潮湿或者是高温等原因会丧失绝缘的能力，容易引发短路的事故。

三、安全设计民用建筑电气的对策

1、对供配电系统进行合理设计

对于建筑供配电系统进行合理设计，应对以下几方面进行充分考虑。对于变压器的台数与容量进行合理控制与选择。如在上述的建筑中，该项目所在地具有冬暖夏凉特点，因此在此建筑中采用分设变压器的方法，空调需要设置两台变压器，这样可随季节的不断变化而灵活切换，不仅可以降低能耗，而且能够保证空调运行的安全性。此外，在建筑电气安全设计中，配电系统应根据建筑的实际情况进行规划，同一等级的配电级数不易多于三级，以便保证配电系统运行的安全性与可靠性。

2、合理选择模数化的配电箱

目前，民用建筑用途比较广的配电箱就是模数化的配电箱，模数化的配电箱型号通常是PZ30，但严格来说该型号模数化的配电箱应用并不广泛，最佳的选择是PZ20。要想正确使用配电箱，需要准确区分各种配电箱的异同点。其中，PZ30比较专业，主要用于工厂；PZ20则比较亲民，普通人员就能够设计与使用，主要用在民用的建筑中。与此同时，对于PZ20的保护也比较重要，例如：配电箱主开关为隔离的开关，同时设有端子的外罩。此外，为避免人们触碰配电箱，需要在电路的连接位置设置障板，有效保障人们使用的安全。

3、合理选择照明系统

在建筑照明系统的选择中，应对与不同的地点采用不同的光效果，如在室内场所可选用荧光灯或功率较小的高压钠灯做光源；在空旷的室外场所可选择高强光气体放电灯做为照明光源。此外，在进行灯具选择上应尽量避免选择手动开启的灯具，采用手动控制的照明方式，以便灯具出现故障时，可以及时进行维修。目前建筑中常用的灯具是智能化照明控制系统以及具有安全装置或镇流器的灯具（详细情况如表1所示）。智能照明控制系统可在不同的地方根据不同的环境自动调控光源，从而可有效实现建筑电气安全设计与节能设计的目的。

4、降低线路损耗

因为线路存在电阻电抗，在进行电能传输时，会产生电能损耗，同时产生的电能损耗与线路的负载大小以及长度有一定的关系。因此在建筑电气安全设计中，应尽最大可能减少导线电阻，提升系统的功率系数，主要措施如下所示。第一，为降低线路阻抗，在进行建筑电气安全设计中，尽可能选择铜导体或者是电导率较大材质。第二，尽可能缩短供电路径，对于配电箱与电气用房的位置进行合理的规划与选择。第三，在线路的引接过程中，尽可能减少导线的长度。第四，在进行导线截面选择时，应按经济条件、电流指标来确定，可适当增加导线的截面。

5、特殊场所的电气设计

在民用建筑中，所谓特殊场所，就是指的浴室。因为浴室中的水汽会因为洗澡等原因而十分重，这样一来很容易发生事故。如果在浴室中活动，一不小心触碰到了电压，那么就会因为水汽问题导致十分严重的后果。所以，电气设计的安全应用在这一方面显得尤为重要。首先，配电箱一定不要与浴室共墙体。因为浴室中水汽很大，会慢慢的渗入到墙体中，进而进入到配电箱中，发生安全事故，对人们的安全造成很大的威胁。其次，不能将开关等设备安装在浴室中。不能安装的原因还是水汽的问题。但是很多民用建筑在浴室中安装防水的开关设备，其实这样还是不符合国家的安全规定并且有很大的安全隐患的，加之，人们无法真正了解防水效果如何。因此，为了住户们的生命财产安全，需要严格按照国家的规定进行设计施工，这样才能够最大程度的保障人们的安全。

结束语

在民用建筑电气设计的安全问题，首先是要严格遵守国家的相关安全标准和法规规范，秉承对安全负责的态度进行设计、施工，以此来保障建筑内居民的生命财产安全和国家、社会的正常生活秩序。民用建筑安全设计的安全是整个民用建筑行业需要引起重视的的一个重要环节，是保证行业不断科学化发展的关键所在，也关系到住户的住房安全保障和日常生活的便利。

参考文献

[1]崔金玉.民用建筑电气设计在安全方面中的应用[J].电工文摘，2016（05）：28-30.

[2]黄恩波.民用高层建筑电气自动化技术设计要点解析[J].科技展望，2016，26（17）：117.

[3]马海东.浅析民用建筑电气设计在安全方面的问题[J].中国集体经济，2016（10）：144-145.

[4]张萍，孟凡增，刘化楠，郭丽霞.关于民用建筑电气设计在安全方面的探讨[J].中国新技术新产品，2013（03）：253.

[5]王淼.高层民用建筑供配电系统火灾安全研究[D].西安建筑科技大学，2005.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a6869b95400d577a0e244cc8.html