# 提高现有建筑结构结构稳定性方法分析孙子润

林州华晨建筑工程有限公司河南安阳456550

摘要：随着经济和社会发展的日新月异,在工业发展的同时破坏了生态环境,而且我国近些年来经常发生较为严重的地质灾害,对人民的生命财产安全造成了严重地损害。而目前我国建筑的抗震技术受到了广泛的重视,企业和相关部门应该如何进行建筑抗震技术结构的加固,升级技术,进行技术的革新,加固建筑的稳定性与抗震能力确保居民的安全,这篇文章对建筑的抗震加固结构作出阐释以及方法的研究。

关键词：建筑结构；抗震；加固设计方法

引言

地震灾害是人类面临的最严重的自然灾害之一，具有突发性、毁灭性、难预测的特点，受经济制约我国早期一些建筑普遍存在着抗震能力弱、功能单一的问题，因此，对现有建筑进行科学的抗震能力鉴定并采用合理的加固措施就变得尤为重要。

1建筑结构抗震鉴定的意义和现状

由于我国的国土面积十分辽阔，东西和南北的跨度较大，因此，有很大一部分国土面积位于地震带之上。在世界范围内的地震灾害所造成的人员伤亡方面，我国高居世界首位。在地震灾害中，大多数的人员伤亡都是由于建筑物受损倒塌所造成的。我国很多重要的城市都处在地震带当中，例如兰州、西安、北京等，都存在着发生地震灾害的可能性。建筑在设计过程中，虽然考虑到了抗震性能，但是由于施工要求或施工工艺等方面的限制，并不能很好的满足抗震要求。很多建筑结构的抗侧力不足，在受到地震影响时极易受损倒塌。因此，加强对建筑结构的抗震鉴定，有利于提高建筑结构的加固设计，从而确保建筑物的安全[1]。

2现有建筑进行鉴定的情况、鉴定步骤、鉴定方法

2.1有下列情况时必须对现有建筑进行鉴定

（1）需要对现有建筑进行结构可靠性鉴定或抗震能力鉴定时;（2）对现有建筑物需进行大修时;（3）对现有建筑改变使用功能、加层或扩建时;（4）对现有建筑已达到或超过设计使用年限仍要继续使用时;（5）灾后建筑;（6）对现有建筑的工程质量有怀疑或争议时。

2.2现有建筑的抗震能力鉴定步骤

（1）搜集现有建筑的岩土勘探报告、施工图纸（竣工图纸）等工程相关原始资料。（2）现场实地踏勘建筑物现状，复核其与施工图等原始资料吻合情况、施工质量和平时使用状况。（3）对现有建筑地基基础、主体、主要结构构件等进行实测或取样化验。（4）依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292先进行可靠性鉴定并形成鉴定报告。（5）经可靠性鉴定确认需要加固时再按照《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定进行抗震能力鉴定并形成鉴定报告。

2.3抗震能力鉴定鉴定方法

依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023的规定：抗震能力鉴定采用筛选法分两级鉴定。第一级鉴定是依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023第3.0.4条要求为宏观控制对象和以建筑的构造鉴定为主两者进行综合评判;第二级鉴定应以现行规范为依据进行结构抗震验算为主并结合构造影响进行综合评判。A类（后续的合理使用年限30年）抗震鉴定方法：首先按照第一级鉴定的各项内容及要求进行评定，如果符合可不再进行第二级鉴定。

3现有建筑结构抗震鉴定步骤分析

3.1搜集建筑结构原始资料

当对现有建筑结构进行抗震鉴定之前，首先需要收集建筑结构的相关原始资料，内容主要包含建筑结构的施工设计方案、施工记录、勘验报告和工程验收报告等，通过这些资料可大致了解建筑物整体的情况，便于开展进一步工作，对于材料确实不全的应当进行相应的实测补充。

3.2实勘建筑结构的现状

有些建筑物因为年代久远或其他问题，原始资料缺失较多或记录不全，并且因为监管问题可能存在实物与资料情况不符等情况，因此需要实地勘验建筑结构的现状，不能纸上谈兵，否则将直接影响抗震测试的精确度，鉴定人员需要了解工程的施工质量和维护情况，注意相关的非抗震质量问题。

4现有建筑结构加固设计目标

对建筑结构的加固设计是有效提升建筑物抗震能力的重要手段，加固设计内容直接影响了建筑结构的抗震性能，对建筑结构的加固争取能够在突发性地震来临时起到适时的保护作用，降低地震给人民带来人身和财产损失。加固设计应当依据抗震鉴定结果为依据，以现行的规范、规程为标准，科学的、有针对性的进行加固设计，达到“小震不坏、中震能修、大震不倒”的设计目标。

5现有建筑上部结构加固设计主要方法及适用范围

5.1直接加固法

直接加固法是在结构构件表面（剥除粉刷层）清理干净后直接进行加固，加固直观、明了，一般分以下六种加固方法：第一，加大截面加固法。加大截面加固法是将原结构构件几何尺寸加大，所用材料与原结构相同，这样就可以保证后加固部分与原结构可靠粘接，融为一体。断面加大以后，构件刚度显著增大，承载力能力加大。本办法适用于使用上有条件增大构件截面的梁、板、柱、墙等结构构件。第二，外包钢（钢筋、钢筋网片）加固法。外包钢加固法是采用型钢对原结构构件进行包裹以达到加固补强的目的，外包钢形成稳固的钢构套，此加固法按是否采用混凝土包裹可分为干式和湿式两种。该方法适用于使用上允许增大构件截面尺寸的情况，适合柱、梁、墙等构件加固。第三，预应力加固法。预应力加固通过对原结构构件预先施加应力间接达到对结构构件加固的一种方法，产生预应力体所用材料均为抗拉、抗压强度高的高强材料，该加固方法能够纠正被加固结构构件截面应力超前，有效減小原结构构件裂缝宽度和挠度，显著提高构件承载力等优点。适用于梁、柱、杆件等构件，此加固方法对使用环境温度高于60℃及原构件所用混凝土收缩、徐变大的情况。

5.2间接加固

间接加固法是通过在原构件外加设构件用以改变原结构的受力状态，改变原结构的传力途径，从而间接的达到加固改造目的，一般常采用的方法有：第一，增设构件法。增设构件法顾名思义是在原结构的构件与构件间增设一个新的构件，新旧构件共同工作。以分担作用在原构件上的荷载，该方法一般适用于单层工业厂房或排架结构、厂区输送装置等。第二，增设支点法。增设支点法是在被加固结构的梁、板、柱上新增设若干支点（支座），达到增加跨数，减小跨长，增大了梁柱的线刚度的目的，从而间接的提高了原构件承载力。支点按是否变形分为刚性支点和弹性支点。刚性支点法支点的变形相对被加固梁的挠度而言非常小，可忽略不计。弹性支点是以受弯或桁架构件来间接传递荷载，此时，支点的变形不能忽略。第三，增加结构整体性加固法增加结构整体性加固法是通过增设支撑使多个构件形成空间整体，共同工作。从而大大降低构件破坏的概率，因此在不需要加固原结构当中任何一个构件的情况下达到了加固的目的。第四，改变刚度比值加。固法在房屋结构中，改变构件的刚度比值，调整原结构的内力分布，改善结构受力状况，也可以达到结构加固的目的，该方法多用于提高结构水平抗力。

结论

不同的结构体系、纷繁的受力构件要采取不同的加固方法，如何找出一个经济的、安全的、可行的加固方法仍然是一个不断求索创新的过程，我们只有在具体的加固过程中注重将抗震鉴定和加固手段科学结合，更好的提高现有建筑物结构的抗震性能，才能更好的造福社会。

参考文献

[1]何军，苏恒强，何锦超.震区既有建筑的抗震评估、鉴定和加固措施研究综述[J].建筑结构，2018（S1）：1358-1361.

[2]陈婷婷.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[D].北京工业大学，2012.

[3]王厂.钢筋混凝土框架结构抗震鉴定及加固方法的应用研究[D].重庆大学，2017.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a6df88351bb6a577f00f8266.html