# 定向预裂切顶沿空掘巷技术应用研究

### 论文摘要

为了解决九里山矿沿空掘巷巷道支护压力大、变形量大、支护困难、维修工程量大的问题,基于切顶卸压原理和定向预裂爆破技术,结合九里山矿15091回风巷顶板岩层情况,确定了预裂爆破的深度,采用了双缝定向预裂管有效控制爆破产生裂隙的方向,实现了定向爆破。制定了切顶沿空掘巷施工方案,确定了定向预裂爆破参数及沿空掘巷巷道支护形式与参数,并通过矿压观测,对沿空掘巷成巷效果进行了评价。研究结果表明:采用定向预裂切顶爆破后,成巷不稳定时间由30 d缩短到20 d,短时间内巷道进入稳定期;沿空掘巷巷道两帮移近量最大为326 mm,较未切顶巷道减少了112 mm;顶板最大移近量为135 mm,较未切顶巷道减少了80 mm,巷道变形量明显减少,巷道维修量也大幅减少,取得了较好的经济效果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 深孔定向预裂切顶卸压理论

- 1.1 切顶卸压力学原理

- 1.2 定向预裂爆破切顶技术原理

- 2 预裂爆破切顶工程试验

- 2.1 工作面概况

- 2.2 定向预裂爆破技术参数及施工工艺

- 3 沿空掘巷施工及效果分析

- 3.1 施工情况

- 3.2 支护参数

- 3.3 现场实施效果对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马乐辉

关键词: 定向预裂,沿空掘巷,切顶爆破,矿压观测,切顶卸压

来源: 能源与环保 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河南能源化工集团焦煤公司九里山矿

分类号: TD353

DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2019.06.033

页码: 154-158

总页数: 5

文件大小: 2163K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].孤岛工作面沿空掘巷矿压特征应用研究[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [2].沿空掘巷硐室填充技术的应用[J]. 当代化工研究 2020(16)

- [3].沿空掘巷巷道矿压观测及维护困难原因分析[J]. 煤 2017(07)

- [4].孤岛工作面沿空掘巷煤柱合理宽度研究[J]. 能源与节能 2020(02)

- [5].相向沿空掘巷合理时空关系研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(18)

- [6].特厚煤层综放沿空掘巷围岩控制机理及其应用[J]. 煤炭学报 2017(04)

- [7].无煤柱沿空掘巷合理性判断及支护技术研究[J]. 煤炭工程 2015(09)

- [8].完全沿空掘巷影响因素、解决对策及关键支护技术研究[J]. 中国矿业 2013(10)

- [9].“下原位”沿空掘巷可行性分析[J]. 有色金属(矿山部分) 2010(04)

- [10].沿空掘巷合理布巷及其锚杆支护原理[J]. 煤 2010(08)

- [11].特厚煤层综放工作面沿空掘巷围岩控制技术研究[J]. 山东煤炭科技 2019(12)

- [12].平煤股份二矿沿空掘巷卸压范围研究[J]. 能源与环保 2020(06)

- [13].顾北矿沿空掘巷临空活动段围岩变形控制技术研究[J]. 煤炭工程 2019(08)

- [14].正珠煤业11502工作面材料巷沿空掘巷支护技术研究[J]. 煤矿现代化 2018(03)

- [15].沿空掘巷注浆加固支护应用[J]. 科技风 2018(32)

- [16].基本顶影响综放沿空掘巷稳定性关键因素分析[J]. 煤炭技术 2018(10)

- [17].极软煤层复合顶板沿空掘巷围岩控制技术[J]. 中国科技信息 2014(14)

- [18].深井沿空掘巷支护设计技术研究[J]. 山东工业技术 2014(13)

- [19].“下原位”沿空掘巷支护设计[J]. 煤炭工程 2008(09)

- [20].沿空掘巷围岩应力分布分析及掘进时机确定[J]. 石化技术 2020(05)

- [21].特厚煤层错层位沿空掘巷应力分析[J]. 中国科技信息 2020(20)

- [22].超长推进距离综采工作面顺采沿空掘巷技术研究[J]. 煤炭工程 2019(01)

- [23].沿空掘巷工作面瓦斯治理技术研究[J]. 农家参谋 2019(08)

- [24].沿空掘巷支护优化研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(05)

- [25].沿空掘巷窄煤柱稳定性控制技术[J]. 煤矿现代化 2019(06)

- [26].沿空掘巷围岩稳定控制技术研究[J]. 石化技术 2019(09)

- [27].高强度超长推进距离工作面双巷布置沿空掘巷机理[J]. 煤炭学报 2017(S2)

- [28].无煤柱沿空掘巷技术在永夏矿区的应用[J]. 能源与环保 2018(06)

- [29].深部沿空掘巷围岩偏应力演化与控制[J]. 中国矿业 2018(08)

- [30].厚煤层综放工作面沿空掘巷支护技术研究与应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7188e4cd959e95cee62384a.html