# 高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制单莉

安徽水利开发股份有限公司安徽省蚌埠市233000

摘要：对于高层建筑而言，其主体结构工程难度较大，施工技术的选择也非常令人困扰，只有严格按照设计要求，对主体结构工程进行严格规范和监管，并为施工工艺提出更高的质量标准，才能满足高层建筑的实际需要。基于此，文章探讨了高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制措施。

关键词：高层建筑；主体结构；施工技术；质量控制

引言

随着我国社会的快速发展，高层建筑逐渐在我国迅速崛起。因而，为了紧跟社会发展的趋势，在国家的大部分地区，高层建筑已经逐渐成为国家建设的主体，有更多、更高的建筑已顺利竣工，但是由于建筑工程投资比较大以及一些高层建筑的固有特性，高层建筑的质量控制就成为建筑行业不可忽视的问题之一。高层建筑主要是指层数和高度达到了一定标准的建筑，因此就要求高层建筑在施工时，必须要制定科学、合理的施工方案，保证主体结构的安全性。

一、高层建筑主体施工特点

高强度和施工进度高度连续让我们的高层建筑在施工人员组织、施工方案设计、施工技术准备等方面需要做比较复杂的准备工作。除了要具备传统的多层建筑所具有的施工特点和知识储备外，高层建筑施工过程还具有以下更为复杂严密的施工逻辑：拥有超大的工程量并辅之以超多的工作流程和程序，各流程程序间的协调配合相当复杂；工程开工前需要有一个庞大的准备工作；持续几年的超长工期并且工期内部按进度时间分配较为紧张；为支撑庞大的地上建筑需要做一个较深的基础，地基处理和基坑支护高度复杂；高层施工高度大、层数多，所要做的安全防护量大，安全防护更加严格；由于较多的高层作业，需要更多的垂直运输；立体与平行流水交互式作业多，必须具备程度较高的机械化；工程结构要求较为复杂，技术难度大。

二、高层建筑主体结构的施工技术要点

根据高层建筑主体结构的施工实况，分析施工技术的应用，主要在测量、混凝土、模板、钢筋四项技术上进行分析，如下：

1、测量技术

测量工作是高层建筑主体结构施工的前提，为主体结构施工提供标准的参数。分析主体结构测量技术的内容，如：（1）规范标高线的设置，以楼层为单位，最少设置四个预留孔，避免标高线偏位，落实引测工作，考虑到楼层标高的影响，需要使用水准仪进行复核，将标高线的测量结果控制在标准范围以内；（2）垂直度测量，在垂直方向上定位主体结构，尤其是边角柱的设计，更要符合主体结构的要求，采用加重锤、激光仪进行测量，落实双重检测；（3）轴线的测量与控制，复核工作中，先标注出预埋钢板的位置，再遵循主体结构的规范要求，使用经纬仪引测核实，完成主体结构的测量工作。

2、混凝土施工技术

混凝土是高层建筑主体结构的重点，施工技术复杂多样，直接增加了主体结构的施工难度。混凝土施工技术，与主体结构的安全、稳定存在密切的关系，施工企业为了保障混凝土施工技术的规范性，提出了几项技术要点。例如：某多功能高层建筑，地上24层，地下2层，1～6楼为商业区，7～24楼为办公区，总占地面积205680m2，体现了商业、办公、用餐、购物等多功能应用。该建筑工程对混凝土施工技术的要求非常高，确保施工技术能够符合设计要求，首先管理混凝土材料，控制材料及温度，防止混凝土材料出现质量问题；然后规范混凝土施工中的振捣技术、浇筑技术等，专门控制混凝土施工的各个环节，规避混凝土的裂缝干扰，稳定混凝土强度；最后该建筑工程按照混凝土施工的状态，选择合适的养护方式，规定时间为14天，消除水热化对混凝土结构的影响，维护混凝土在主体结构中的性能。

3、模板施工技术

高层建筑主体结构中的模板施工技术，工程量非常大，直接影响到主体结构的质量。高层建筑在规划主体结构的模板施工技术时，考虑到当地水文、环境的影响，科学编制工程方案，以此为基础，完善模板施工。例如：某高层民用住宅楼，分A、B、C三区，楼层分别是26层、28层、28层，首先检查模板材料的刚度、强度，按照主体结构的施工需求，选择合适的模板，期间要注意模板材料的经济性以及质量控制，避免影响模板的拆除工艺，防止引起环境污染，该工程要求施工人员，按照主体结构的轴线，合理搭建模板，同时调整模板的尺寸，保障其符合主体结构的规定，施工企业拆除模板之前，检查混凝土结构强度，控制楼板强度后，安全拆除模板。

4、钢筋施工技术

钢筋骨架承载着高层建筑主体结构的重力，为高建筑营造稳定的环境。高层建筑施工企业严格把控钢筋在主体结构中的安装，优化钢筋的安装及应用。首先准备好钢筋施工的材料，保证钢筋达到技术的标准，在施工前还需安排抽样检查，专门检查钢筋的强度、型号、复试等，防止不合格的钢筋应用到主体工程中；然后遵循主体结构的施工图纸，准确的加工钢筋材料，钢筋连接时，按照自上而下的构件方式，如果钢筋接头在受力位置，需采取交错布置的方法，防止钢筋受力不足而引起变形；最后落实钢筋施工技术中的安全管理，待钢筋施工完成后，进行三级验收检查，重点检查钢筋数量多、交叉施工的位置，积极维护钢筋的整体性，避免出现钢筋缺失或受力缺陷的问题，完善钢筋施工技术在主体结构中的应用。

三、高层建筑主体施工及质量控制

1、加强质量管理

质量管理传统意义上是在生产领域，是指综合计划、组织、配合、控制等多种手段和方法来保证和提高产品质量。纵横复杂的高层建筑施工，绝非单个施工方或者单个管理者能够保证高层整体的功能和质量，我们必须从一开始的设计准备到施工过程、验收竣工保持高度协调，所有建设单位协调配合，既要明确分工又要加强合作。一方面，我们的全体施工建设者要从自身素质提高出发，站在全面质量管理的角度明确高层建筑整体的工程质量，按照国家标准规范进行质量管理。另一方面，抓好质量保证和做好工程验收竣工，坚持分项、分部工程质量验收，完善质量档案。

2、加强材料管理

对于所有的进场材料，在项目部技术人员、材料人员的共同监督检查下及时验收，严格保证进场材料的数足质好。对于在高层建设中使用的进场原材料，要及时的进行复试检测，确保所有使用的原材料都能合格，如有特殊要求还必须符合设计要求。对于塔吊、混凝土泵等要有专人操作并定期检查，严格选用合格的配套机电及配件，确保工程工期顺利进行和施工质量。

3、抓好施工前与施工中的安全管理

高层建筑施工要时刻本持“预防为主”的安全建设观念，做好施工前和施工过程中的监督管理工作。施工前，按部就班，分阶段、分步骤地进行。综合高层建设项目地的地形、地貌、地物等的勘察和记录，做好开工前的调查研究工作，对于容易出现安全隐患的地方及时予以排除，并根据现场勘查记录和相关的设计文件编制好安全技术措施及现场的安全警示。进行大范围的安全生产宣教，做好安全交底工作，实施安全技术培训与考核。施工中，按图施工，在了解掌握设计文件和安全技术措施的前提下，做好多种类型的安全防护和应力支撑系统的验收工作，特别是对于各种支撑架，如内支架、脚手架等。按照安全计算的模式搭建卸料平台，保证其载荷能力。

结束语

总之，高层建筑中的主体结构施工有着不可替代的重要地位，能够直接影响到高层建筑的整体质量，因此在施工时要高度重视、密切关注，遇到问题必须迅速协商、讨论并及时处理，从而实现工艺水平的提升和总体工程质量的可靠保障。

参考文献：

[1]宋涛.高层建筑主体结构施工方法的浅析[J].科技创新导报，2012（7）：255-256.

[2]李斌.高层建筑主体结构工程施工的探讨[J].低碳世界，2014（7）：618-619.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7189128a7e0d36ed83b7f75.html