# 410不锈钢在550℃流动的铅铋共晶合金中的腐蚀行为

### 论文摘要

为了研究马氏体410不锈钢在不同流速的高温液态铅铋共晶合金中的腐蚀行为,本工作对410不锈钢在相对流速为0 m/s、1. 70 m/s、2. 31 m/s、2. 98 m/s的550℃液态铅铋共晶合金中进行600 h试验后的腐蚀现象进行研究,并对不同流速腐蚀试验后的腐蚀试样的表面和截面分别进行XRD、SEM、EDS检测。结果发现:随着相对流速的增大,腐蚀样品表面的氧化层越来越致密,氧化层的厚度也不断增厚。这是由于传质速率的增大加快了氧化层的生成速率;腐蚀样品表面的氧化层主要分为外氧化层和内氧化层,外氧化层主要由Fe3O4以及部分渗入的Pb-Bi组成,内氧化层主要为尖晶石结构的（Fe,Cr）3O4;在腐蚀过程中同时发生晶间腐蚀和氧化腐蚀现象。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 2 结果与分析

- 2.1 表面形貌分析

- 2.2 试样截面分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 鞠娜,雷玉成,陈钢,朱强,李天庆,王丹

关键词: 马氏体不锈钢,铅铋共晶合金,相对流速,氧化腐蚀,晶间腐蚀

来源: 材料导报 2019年20期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江苏大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51875264),国家自然科学基金青年基金(51505197)~~

分类号: TG172

页码: 3489-3493

总页数: 5

文件大小: 3960K

下载量: 209

### 相关论文文献

- [1].奥氏体321不锈钢在550℃静态铅铋共晶合金中的腐蚀行为[J]. 原子能科学技术 2019(03)

- [2].NiAl-28Cr-5.94Mo-0.05Hf-0.01Ho定向共晶合金的高温氧化行为[J]. 材料研究学报 2010(06)

- [3].包共晶合金凝固路径的数学模型[J]. 铸造技术 2015(03)

- [4].金锡共晶合金凝固研究进展(英文)[J]. 贵金属 2014(S1)

- [5].蒙特卡罗法模拟Pb-Sn共晶合金[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [6].摩擦条件对Al-Mn共晶合金的摩擦磨损性能的影响[J]. 铸造技术 2012(04)

- [7].铍对Al-34%Mg共晶合金高温氧化行为的影响[J]. 机械工程材料 2009(05)

- [8].Fe-B共晶合金的净化及超过冷的获得[J]. 金属学报 2008(08)

- [9].Sb对Au-Ge共晶合金铸态组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(08)

- [10].液相分散法制备松针状Bi-In-Sn-Pb共晶合金[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [11].Fe-18.5%Mo-28.5%Si三元共晶合金的快速凝固研究[J]. 铸造技术 2011(08)

- [12].Fe-B共晶合金在锌液中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2010(12)

- [13].Si基二元共晶合金的电子化学势均衡[J]. 热加工工艺 2014(02)

- [14].NiAl-31Cr-2.9Mo-0.1Hf-0.05Ho定向共晶合金的高温氧化行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(07)

- [15].快速凝固Ni-Sn共晶合金的组织与力学性能[J]. 铸造技术 2011(07)

- [16].预腐蚀对CLAM钢在Pb-Bi共晶合金中的腐蚀行为影响的研究[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [17].连续电流场对共晶铝合金凝固过冷度的影响[J]. 热加工工艺 2011(23)

- [18].烧结与冷镦过程中铝硅共晶合金显微结构与密度的演变(英文)[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [19].Al-Cu共晶合金定向凝固不同抽拉速度下的组织演化[J]. 特种铸造及有色合金 2010(09)

- [20].气动悬浮冷速控制及Al-7.7Ca共晶合金的凝固组织[J]. 金属学报 2013(04)

- [21].冲蚀条件对共晶铝锰合金基复合材料冲蚀磨损性能的影响[J]. 机械工程材料 2013(10)

- [22].孕育形核处理对金锡共晶合金铸态凝固组织的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(04)

- [23].Ni-B共晶合金非平衡凝固组织形态研究[J]. 铸造技术 2010(04)

- [24].自由落体条件下Fe-23%Mo-27.5%Si三元包共晶合金的快速凝固[J]. 铸造 2010(08)

- [25].Fe-7.5%Mo-16.5%Si三元包共晶合金的凝固组织与相组成[J]. 科学通报 2009(14)

- [26].Dy对Nb-Nb_5Si_3共晶合金显微组织和力学性能的影响[J]. 金属学报 2008(05)

- [27].Pb_(27)Sb_3Sn_(70)包共晶合金的快速凝固特性[J]. 金属功能材料 2017(06)

- [28].Al-11.80Cu-24.22Mg三元包共晶合金的凝固机制[J]. 金属学报 2011(11)

- [29].铅铋共晶合金的流动速度对CLAM钢腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2019(22)

- [30].微重力条件下Cu-Zr共晶合金的液固相变研究[J]. 物理学报 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7aa87219f22163790692e22.html