# 岩心光谱扫描仪数据处理应用研究

### 论文摘要

钻探是地质勘探的重要手段之一,近年来,随着我国地质事业的发展,大量岩心的存放和共享成了亟待解决的问题,研制岩心光谱扫描仪,实现岩心数字化解决了这一问题。然而,岩心光谱数据和图像数据的大量产生,对数据处理又提出了新要求。根据光谱学原理和光谱分析方法,对岩心扫描仪的光谱数据进行光谱分析和蚀变矿物填图,可以为地质科研、矿床分析和外围找矿提供依据。岩心图像也是岩心信息不可缺少的部分,由于岩心扫描仪探测器的局限性、光照条件以及岩心圆柱形的影响,会造成采集到的岩心图像光照不均和辐射畸变。使用非线性的双边滤波法来锐化图像,然后用黑白板定标的方法校正岩心图像,使岩心图像更加接近真实状况。用角点检测法进行特征点检测,完成了图像自动拼接工作,把一张张岩心图像按照岩心钻孔的顺序拼接成岩心柱和岩心盘,使岩心图像显示更直观。矿物的光谱分析是岩心扫描技术的核心,矿物不同,其特征吸收峰的位置也不同。常采用的矿物检索方法是吸收峰位匹配法,该方法适合混合矿物光谱检索。峰位匹配的依据是标准数据库,提出了分类数据库检索法,即根据矿物类型的不同,把标准数据库分为泥化蚀变矿物库、斑岩型蚀变矿物库、绢云母化蚀变矿物库等子数据库,根据样品图像及所处地质环境判断,选择合适的子数据库进行检索分析。文中进行两个实验,分别使用标准数据库和分类数据库分析同一样品,其分析结果表明准确率后者更高;使用标准数据库和分类数据库对同一批样品(141个样品)进行处理,用时分别是231和44 s。实验证明:分类数据库法不仅可以提高检索的准确度,还能大大加快检索速度,是准确、快速检索海量数据的有效方法。该方法是光谱检索中新颖、独特、有效的方法,是本文的创新之处。矿物光谱含有丰富的信息,其特征峰的峰强度、峰强比、峰位移、半高宽和反射率分别反应矿物的相对含量、相对温度、阳离子交换情况、结晶度和颜色等信息,提取同一批矿物的这些信息,对比分析,可获得成矿模型,揭示成矿规律。以安徽宣城一个钻孔为例,对岩心光谱扫描仪的数据进行自动图像拼接、光谱分析和蚀变矿物填图。从蚀变矿物信息提取图分析看出,该地区是酸性、低温的地质环境,低温区岩石颜色较深,在低温区中间也有高岭石、蒙脱石,说明具有良好的储油环境。经实践证明,该方法不仅效率高,能节省大量人工工作量,还能得到高质量的岩心盘拼接图、岩心柱状拼接和蚀变矿物信息提取图,是地质工作者处理岩心数据实用、可靠的方法。

### 论文目录

- 引 言

- 1 基本原理

- 2 硬件支撑

- 3 岩心图像处理

- 3.1 匀色处理

- 3.2 图像提取

- 3.3 自动图像拼接

- 4 岩心光谱数据处理

- 4.1 光谱分析

- 4.2 数据信息提取

- 5 应用实例分析

- 6 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈春霞,修连存,高扬

关键词: 岩心扫描,信息提取,图像拼接,数据处理,分类数据库

来源: 光谱学与光谱分析 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 地质学,矿业工程,计算机软件及计算机应用

单位: 中国地质调查局南京地质调查中心,江苏省光谱成像与智能感知重点实验室

基金: 江苏省光谱成像与智能感知重点实验室创新基金项目(3091601410413),国家重大科学仪器设备开发专项项目(2012YQ050250)资助

分类号: TP391.41;P634;P628

页码: 1630-1636

总页数: 7

文件大小: 777K

下载量: 115

### 相关论文文献

- [1].多模态交互在虚拟岩心库设计中的应用[J]. 工程地球物理学报 2020(01)

- [2].基于WebGL的岩心图像的三维重建及应用[J]. 现代计算机(专业版) 2017(20)

- [3].岩心实物档案规范化整理经验谈[J]. 兰台世界 2018(S2)

- [4].跪着看岩心[J]. 中国档案 2013(09)

- [5].岩心库管理系统的设计与实现[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(04)

- [6].浅谈沉积岩岩心鉴定[J]. 科技情报开发与经济 2011(27)

- [7].提高岩心完整率的技术研究与措施[J]. 辽宁化工 2020(10)

- [8].利用现代化技术提高油田岩心管理质量[J]. 当代化工研究 2018(04)

- [9].浅议地质岩心实物档案管理[J]. 办公室业务 2015(23)

- [10].一种降低体膨颗粒注入端效应的岩心评价方法[J]. 采油工程 2012(02)

- [11].岩心成像技术原理与图像采集[J]. 录井工程 2013(02)

- [12].建立网络数字化岩心库的设想[J]. 科技创新导报 2012(08)

- [13].油田岩心数字化网络系统的建设及意义[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(14)

- [14].数字岩心技术研究现状及发展趋势[J]. 内蒙古石油化工 2012(19)

- [15].吐哈油田网络岩心观察描述平台的完善及应用[J]. 中国高新技术企业 2010(22)

- [16].国外天然气水合物岩心处理分析技术综述[J]. 地质科技情报 2009(01)

- [17].多尺度多组分数字岩心构建与弹性模拟研究（英文）[J]. Applied Geophysics 2020(01)

- [18].数字岩心建模方法及应用综述[J]. 能源与环保 2017(12)

- [19].三维岩心成像解决方案[J]. 测井技术 2016(06)

- [20].连续式岩心自动切割机的设计及应用[J]. 矿业工程 2017(03)

- [21].岩心库自动化立体仓库系统的持续改进与提升[J]. 科技与企业 2013(15)

- [22].岩心管理系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(14)

- [23].延长石油页岩气数字化岩心库的建设及应用[J]. 中国石油石化 2017(09)

- [24].成像测井岩心空间归位方法及效果分析[J]. 地质科技情报 2014(04)

- [25].岩心数字化网络发布系统的实现与应用[J]. 录井工程 2013(02)

- [26].基于粒子群算法的声波测井岩心自动归位[J]. 计算机工程 2009(03)

- [27].微裂缝岩心启动压力梯度实验研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [28].基于多分辨率图像融合的多尺度多组分数字岩心构建[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2017(06)

- [29].基于过程法的数字岩心建模方法研究[J]. 地球物理学进展 2020(04)

- [30].《岩心档案管理规范》解读[J]. 中国档案 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7d4f02c6edf264c22c214f3.html