# 一种具监测功能的高精度微量移液器的设计

### 论文摘要

目的针对全自动临床检验仪器传统移液方式的精度以及可靠性限制问题,设计一款带有液面监测功能的高精度微量移液器。方法基于气动置换技术,以STM32微处理器为主控芯片,通过实时检测移液器内部压力变化,实现了液面探测、吸样异常监测等功能。采用位置-速度双闭环PID算法实现对直线步进电机的精确定位,提高样本吸取的准确度。最后,通过移液过程监测实验和吸样精度验证实验,验证了设计的微量移液器的液面探测功能、吸样异常识别功能及吸样精度。结果该微量移液器移液精度较高,移液误差较小,重复性较好,并能实现移液的全过程监测。结论本文设计的微量移液器满足JJG 646—2006国家标准设计规范,适用于全自动临床医疗检验仪器。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 结构原理

- 2 电控硬件设计

- 2.1 压力检测模块

- 2.2 电机驱动模块

- 3 软件流程设计

- 4 关键算法设计

- 4.1 气压信号滤波算法

- 4.2 全过程气压监控算法

- 4.3 步进电机控制算法

- 5 实验结果与分析

- 5.1 吸样过程监测实验

- 5.1.1 液面探测实验

- 5.1.2 吸头堵塞实验

- 5.1.3 样本气泡识别实验

- 5.2 吸样精度验证实验

- 5.2.1 误差补偿与曲线拟合

- 5.2.2 定量实验

- 6 讨论与结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晓亮,王弼陡,罗刚银

关键词: 检验仪器,微量移液,算法,液面探测

来源: 北京生物医学工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业

单位: 中国科学技术大学生物医学工程学院,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所

分类号: TH77

页码: 407-416

总页数: 10

文件大小: 486K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].微量移液器的规范使用[J]. 新疆畜牧业 2020(01)

- [2].100μL微量移液器国际关键比对的数学模型研究[J]. 计量学报 2015(02)

- [3].可调微量移液器良好操作规范探讨[J]. 标记免疫分析与临床 2014(06)

- [4].微量移液器的使用与保养[J]. 养殖技术顾问 2013(02)

- [5].可调微量移液器的使用与维护[J]. 科技资讯 2011(25)

- [6].浅谈微量移液器在生化实验教学中的规范操作[J]. 卫生职业教育 2018(14)

- [7].微量移液器准确性的日常监测[J]. 医疗装备 2013(07)

- [8].微量移液器示值误差测量不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2017(12)

- [9].动物疫病监测实验室中微量移液器使用方法和注意事项[J]. 湖北畜牧兽医 2018(05)

- [10].可调式微量移液器的使用方法及维护保养[J]. 食品安全导刊 2015(27)

- [11].离子选择电极法校准微量移液器方法的建立及验证[J]. 中国卫生检验杂志 2015(12)

- [12].微柱凝胶法鉴定血型的一点改进[J]. 中国医学创新 2009(33)

- [13].正向间接血凝试验的操作体会[J]. 畜牧兽医杂志 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7ec2743190bee420f8c8b48.html