# 水利施工中混凝土裂缝防治技术分析林春明

鼎瑞建设（福建）有限公司福建莆田351100

摘要：通过水利工程中出现的混凝土裂缝问题，可以看到其产生的影响非常大，对于整个工程的安全使用和寿命都造成了一定的影响，因此水利工程施工企业对于混凝土裂缝问题给予了更大的关注，相关工作人员要将混凝土出现裂缝的情况进行充分的了解和认识，从而制定相应的治理措施，最大限度的保证水利工程施工质量。本文对水利施工中混凝土裂缝防治技术进行了探讨。

关键词：水利施工；混凝土裂缝；防治技术

我国水利工程事业作为一项综合性的工程事业，其在发展中仍然面临着混凝土裂缝问题的困扰，混凝土裂缝的产生与出现不仅容易导致水利工程水渗透现象的产生，更会降低整个水利工程建设的稳定和和耐久性，为了保证水利建设的安全发展，必须对其问题产生的原因进行逐一的解决。施工单位不仅要做好原材料的把控工作，更好做好施工中的设计工作和质量监督工作，进而确保水利工程事业的稳健发展。

1水利施工中混凝土裂缝产生的原因

1.1混凝土内外部的温差导致裂缝产生

在混凝土施工过程中，混凝土外部与内部之间往往存在着温差。而混凝土的自身材质决定了温差对混凝土成品的质量影响很大。特别是物理性质上的热胀冷缩：若施工环境的温度较高，在高温的影响下，混凝土开始膨胀，就会产生巨大的拉力。当混凝土无法制约内部的拉力时，裂缝自然而然出现在混凝土内部。尤其在季节交替时温差巨变，施工人员缺乏对施工环节必要的养护认识，造成水利工程中的混凝土设施出现裂缝。

1.2混凝土组成材料引起出现裂缝

水泥是混凝土的主要组成成分，因此水泥的质量好坏直接关系到混凝土质量的优劣，同样也关系到水利设施的整体质量。但在日常施工过程中，一些施工单位为了减少成本，雇佣的人员往往缺乏正规的施工水准和专业的知识，所以，制出的混凝土大多不符合标准，往往出现裂缝问题。缺乏对水泥自身材质的了解也是引起裂缝产生的因素之一，例如早期的水泥强度大，抗裂性低。一定要将水泥中的热量释放出来，才可以投入使用。假如这些热量没有及时的排出，在混凝土的内部不断地积累，就会造成混凝土内部温度不断上升，混凝土的外部与内部的温差进一步拉大，最终导致混凝土的表面出现裂缝。

1.3混凝土的自身因素

在混凝土凝固的过程中，混凝土体积会逐步减小，从而产生裂缝，这主要是因为混凝土内部的水分流失造成的。尤其在施工过程中占据体积较大的混凝土，随着时间的流失，混凝土就会因自然因素的侵蚀出现裂缝，当然这是造成混凝土出现裂缝的因素之一，但也极大地影响了混凝土使用的耐久性。通常在混凝土施工过程中，就会出现裂缝，并且随着施工时间的推移，混凝土的老化是不可避免的。

2水利施工中混凝土裂缝的防治技术

2.1严格把控混凝土配合比

众所周知，混凝土的配合比是否与标准要求相一致，会对混凝土的整体性能和安全稳定性造成影响，对于配合比的把控，除了要严格遵守科学的配比要求之外，还要针对施工现场建设项目的具体施工情况做好综合分析工作。为了能够做到保证混凝土的耐久性和稳定性，必须在确定混凝土基本配合比之后，与施工现场当时的情况进行结合，像是所处环境的干湿度、酸碱性、含氧量等，还要根据温度的变化做好相应调整，如此才能保证施工的高效性。

2.2混凝土的拌制

浇筑之前做好混凝土的前期拌制工作也很重要，在拌制过程中需要把控好几个重要方面：第一，在投料的时候，要按照不同原材料的等级和使用性能依次放入，不能乱了顺序；第二，严格把控拌制时间；第三，特别注意把握浇筑的时间。浇筑时需要了解当天的天气情况、空气湿度，方便控制混凝土的含水量，要是当天刚好下雨，就要适当的增加检验次数，从多次的检验结果对骨料和水量做好调整工作。此外，拌制时还要特别注意两点要求，一方面需要对煤灰进行多次检查和配比，在多次的试验中找出最合适的搭配比例，还要在需要的时候掺和外加剂，含量误差不能超过总掺量的5%。另一方面需要对混凝土进行均匀搅拌，前提是要确保外加剂添加过程的准确无误和添加均匀，才能有效防止因局部过量，而产生一系列后续问题。一般情况下，混凝土的搅拌时间宜延长1分钟。

2.3混凝土浇筑

在对混凝土进行浇筑的环节中，通常都会选择进行全面分层，二次振捣的方法，因为混凝土在没有完成初凝阶段，可以进行振动操作，一旦初凝完成就不能再进行此种操作。而二次振捣的作用非常大，因为一次振捣结束后大多会因为水分的上涨导致混凝土出现空隙，进而混凝土会因为下沉的作用力与钢筋产生分离。而合理的进行二次振捣操作，就能够有效避免这种情况的出现，我们所说的二次振捣就是在下层混凝土还未达到初凝的时候再一次进行振捣操作，能够极大地恢复混凝土的使用性能，这种方案的不足之处在于会耗费大量的人力、物力、操作成本过高，再采用时要以实际情况为依据，看是否有操作的必要。

进行混凝土的浇筑环节，合理的振捣有利于提升混凝土的密实性，通常振捣没有严格时间规定，因此，表面泛浆最好间距要均匀，振捣力的范围要以重叠二分之一最适宜，想要保证混凝土在浇筑之后不会出现裂缝，在完成浇筑操作后，要在表面做好压实操作。

2.4科学合理的混凝土养护工作

混凝土浇筑之后的养护工作是为了让混凝土保持一定的温度与湿度。混凝土的湿度应该能够为水泥的继续水化提供充足的水分，混凝土的内外温差应该尽可能小，以减小由于内外温差而使混凝土表面产生的拉应力，进而避免混凝土表面产生裂缝。且施工过程中的混凝土温度应该高于使用过程中的混凝土温度，进而使新浇筑混凝土的温度与旧混凝土的温度更加接近，减小混凝土的塑性变形。混凝土浇筑之后的养护工作对混凝土质量有极大的影响，施工单位应该根据混凝土浇筑情况制定适当的养护时间，并严格监管混凝土的养护过程质量，此外，施工单位还应该根据施工进度及施工环境适当选择养护方法，如保温保湿养护、薄膜浇水养护等。

2.5修补裂缝的主要方法

（1）注入法。此种方法的具体步骤包括真空注入和吸入两种方法，相关的操作者对于裂缝细小的裂缝，可以选择压力注入法；运用真空注入技术，可以使得裂缝内部呈真空状态，接着可以吧辅料注入到裂缝中，达到修补的目的；（2）充填法。对混凝土出现的裂缝进行认真分析，如果在0.5mm以上，就需要考虑运用填充法予以处理。也就是需要在缝隙中填充一些密闭性强的材料，要是在钢筋混凝土中，要在处理完生锈位置之后，在进行填充操作。（3）表面覆盖法。在一些微小的裂缝表面，可以利用涂保护膜的方式，不断增强混凝土的防水性能，还有利于养护工作的开展。一般情况下，需要利用钢丝刷在混凝土表面打毛，完成对其表面的清理工作，接着用清水冲刷，充分晾干，然后在表面覆盖修补材料，保证不会受到外界环境因素的影响。

总之，水利工程建设过程中一个非常不起眼的小小裂缝就可能带来巨大的安全隐患，从而关系到整个水利施工混凝土设备的寿命和安全。在处理施工过程中，明确混凝土裂缝的危害，了解并不多见的病害类型，解决一切有可能产生混凝土裂缝病害的原因，极力追寻加强研究积极减少裂缝存在的基础意识，是所有水工程建设者必须引起关注并且长期坚持的重要工作内容。

参考文献：

[1]陈兵,叶新明,谢廷呈,陈志山.探究水利施工中的混凝土裂缝的原因分析及防治措施[J].科技经济市场.2015(07)

[2]单科科.水利施工中混凝土裂缝技术应用问题探讨[J].黑龙江水利科技.2015(04)

[3]孙刚,丁小红.刍议水利施工中混凝土裂缝的防治技术[J].科技展望.2014(22)

[4]孙友材.水利施工中混凝土裂缝产生的原因及处理对策[J].山西建筑.2015(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a83b4624a2bf1e6447271b37.html