# VSG一次调频和转速振荡阻尼的解耦控制方案

### 论文摘要

现现有二阶模型的VSG控制方案,对一次调频和转速振荡阻尼功能的定位与区分并不明确,表现为阻尼系数或有功调频系数的取值会同时影响到VSG的稳态功率/频率偏差和振荡阻尼性能。分析了一次频率调节和转速阻尼的物理本质,提出采用转速阻尼功率高通反馈和一次调频功率低通反馈改进VSG功频控制模型,实现了一次调频和转速阻尼作用的区分。根据同步发电机组的电磁暂态、机电动态以及稳态响应的频域特性,将VSG的调节器分为高、中、低3个作用频段。进而,分别在单机并网模式和双机并联模式下分析了一次调频和转速阻尼的频域响应特性。实验表明:所提方案同时实现了稳态功率调差分配和转速振荡抑制两个目标,并且这2个目标分别与VSG的调频系数和转速阻尼系数对应。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 颜湘武,贾焦心

关键词: 虚拟同步发电机,一次调频,阻尼,解耦,频域特性

来源: 电网技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 河北省分布式储能与微网重点实验室(华北电力大学)

基金: 河北省自然科学基金(E2018502134)~~

分类号: TM31

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.2302

页码: 1566-1575

总页数: 10

文件大小: 1175K

下载量: 340

### 相关论文文献

- [1].基于电网“两个细则”的米东电厂一次调频性能优化[J]. 新疆电力技术 2017(02)

- [2].大型发电汽轮机组一次调频控制策略及实现[J]. 四川工程职业技术学院学报 2013(02)

- [3].百万机组额定负荷工况一次调频策略研究与应用[J]. 电气时代 2019(12)

- [4].发电机组一次调频试验方法及试验用测试仿真仪[J]. 智慧电力 2019(11)

- [5].火电厂300MW机组一次调频系统设计与应用[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [6].电厂机组一次调频参数在线监测系统设计与实现[J]. 软件导刊 2019(01)

- [7].发电机组一次调频性能优化及应用[J]. 浙江电力 2019(06)

- [8].火电机组一次调频性能提升实践[J]. 山东电力技术 2018(03)

- [9].浅析水电厂一次调频功能优化[J]. 红水河 2018(02)

- [10].优化燃煤发电机组性能 提高一次调频响应速度的研究[J]. 能源研究与利用 2018(03)

- [11].点对点直接供电电网一次调频策略优化研究[J]. 工程技术研究 2018(08)

- [12].四项举措提升发电机组一次调频性能[J]. 自动化与仪器仪表 2018(08)

- [13].基于密切值法的机组一次调频性能综合评价[J]. 电气应用 2017(04)

- [14].提高燃煤机组一次调频性能研究[J]. 华电技术 2017(09)

- [15].自备电厂孤网运行稳定性方案研究[J]. 企业技术开发 2017(08)

- [16].核电厂汽轮机一次调频设计方案与应用研究[J]. 自动化仪表 2017(11)

- [17].9E燃机一次调频测试存在的问题及优化[J]. 科技创新与应用 2016(11)

- [18].300MW机组一次调频动态分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(29)

- [19].火电机组一次调频功能试验与优化[J]. 发电与空调 2013(04)

- [20].大容量电池储能系统一次调频控制策略[J]. 电力电子技术 2020(11)

- [21].200MW机组的一次调频的设计[J]. 热电技术 2011(02)

- [22].恰甫其海水电站机组一次调频功能优化与改进[J]. 新疆电力技术 2016(01)

- [23].300MW机组协调控制系统及一次调频组成和优化[J]. 电子世界 2020(07)

- [24].西北电网频率防控能力进一步提升[J]. 农村电气化 2020(05)

- [25].1000MW超超临界机组的一次调频功能试验[J]. 电站系统工程 2020(06)

- [26].直流闭锁故障下机组一次调频性能分析与优化[J]. 仪器仪表用户 2019(02)

- [27].基于频率信号的火电机组一次调频改造及优化[J]. 电气技术 2019(02)

- [28].发电机组一次调频问题的优化设计及在线分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(04)

- [29].一次调频参数对超超临界二次再热机组性能的影响[J]. 中国电力 2019(05)

- [30].吉林电网火电机组一次调频存在的问题及对策[J]. 吉林电力 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a852c47c9b1e3fe7178fb3f6.html