# 民用建筑供配电设计要点浅谈袁泽宾

新疆天筑建工集团有限公司新疆石河子市832000

摘要：随着我国经济水平的提高，城市建设规模不断扩大，高层建筑数量逐渐增多，受到这方面的影响民用建筑供配电需求比较大，对供配电设计要点提出更高的要求。因此，设计人员应该综合实际情况，制定合理、经济、可靠的供配电设计策略。

关键词：供配电；民用建筑；设计要点；配电设计；

社会的高速发展之下，人们生活水平得到了很大的提升，在日常生活中应用的电器设备也在逐渐的增多，极大的改善了人们生活质量。虽然这些电器使得人们生活更加便利，但是也存在一系列的问题。由于日常生活中大功率电器的增多，存在很多的安全隐患，此外，由于建筑在设计与施工的过程中供配电线路存在严重不合理的情况，导致了资源浪费严重。基于此，要想彻底的解决这一存在的问题，就应该对建筑工程中的供配电线路进行不断的完善，确保人们日常生活的安全性。

1民用建筑设计要求

1.1满足建筑物的功能要求

对于不同的建筑需要保证其具备不同的功能，比如，建筑因为不同地区要满足照明度的要求；空调对于温度风量产生较大的影响，必须要满足舒适性的要求；酒店、餐饮等不同的场所对于供电系统有着较高的要求。

1.2降低不必要能耗

建筑电气系统的设计过程中，非常重要的指标就是其节能效果。在进行建筑配电线路设计的过程中，要充分的了解各个系统的能耗问题，从而可以选择合适的节能措施。同时还应该尽量的消除线路中所存在的能耗问题，从而达到更好的节能效果。

1.3考虑实际经济效益

在建筑电气供配电线路设计中，如果只重视节能性而忽视经济效益，就会导致系统运行的费用居高不下。要结合建筑的具体状况来选择合适的节能措施，综合分析其经济效益，选择合适的施工材料以及设备，要提升资源利用率，最大可能实现投资回报。

2建筑电气供配电线路的设计方法

2.1电器分类设计

社会的高速发展之下，人们日常生活离不开这些电器。因为电器品种非常多，因为设备的不同，所以在供配电系统设计中，还存在很多不符合规定的情况存在，比如大功率电器线路设计不合理的情况。因此，在进行建筑电气供配电线路设计时，要综合分析电器的种类，要选择具备较高稳定性的设计方案，确保所有的电器设备都能够满足运行稳定性的需求，从而可以有效的保证电器设备在运行中的安全和稳定，不会发生安全事故。

2.2分路供电设计

因为建筑结构内部存在有大量的高负载电器设备，电源与接地要求等都会受到负载大小的影响，因此，进行分路供电是非常有必要的。比如，照明线路中的荧光灯，其是一种非线性负荷，电器设备在日常工作的过程中也会因为工作状态而出现谐波的情况。在进行大型建筑供配电线路设计时，应该设置集中控制的装置，从而可以有效降低电能损耗。

2.3线路设计

根据目前实际情况来说，地埋式是当前供电母线的主要方式，因为负载与输送间存在直接的影响，此时就要从各个方面的负载具体状况分析，选择合适的母线供电方式，还要结合具体应用情况来实施分路供电，并且要选择不同导线来进行电器的供电。之所以用这种合理的方式来消除线路中存在的影响，是因为一些电器在工作的过程中，线路间存在影响就会出现一定的谐波，从而导致了设备无法正常使用。此时，应该选择合理的措施来消除意外的问题，从而避免出现突然断电，避免导致不必要的影响与损失。最后，在建筑的结构中，用电量集中的区域中应该布置有专门的配电室来进行配电系统的控制，从而实现科学合理的控制以降低电能的消耗。

2.4功率因素设计

如果供配电的整个运行中的系统自然因素与接入电网的要求是无法达到一致性要求的，为了可以全面的提升系统功率因素一般都会应用无功补偿的方法，可以降低能源的消耗。1）系统设计中，为了能够使得系统功率因素的提升，要选择合适的设备，以降低无功损耗。2）无功补偿装置安装。当前我国的民用建筑在进行电气系统设计时主要应用的是变压器低压侧集中设置补偿，虽然可以得到一定程度的改善，但是却无法根除这一问题，只是将高压线路中存在的无功传输减小，而系统中的变压器低压向母线传输并没有实现无功补偿，也就无法保证系统的节能效果。

3民用建筑供配电设计要点

3.1供电电源类型

民用建筑电源类型选择应该严格按照《建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》等方面的要求，选择合理的电源类型能够提高电力负荷的协调能力，通常情况下我国民用建筑可以细化为一级、二级、三级负荷。一级负荷主要有两个相对独立的电源供电，其中一个电源发生故障问题的时候，另一个电源可以保持正常的运行状态，当遇到爆炸、火灾等特殊情况或重要场所应该不允许中断供电负荷，并增加应急电源。如果一级负荷无法正常供电不仅会给国家带来多方面威胁，还会影响居民的安全用电，为了进一步强化供配电的稳定性，结合实际电源负荷和应用需求，应该安装独立的风电机组、独立电源等不间断电源装置。除了一级负荷，二级负荷与三级负荷可以采用变压器线路或者线路故障不间断供电的方法进行优化设计，三级负荷在使用上对于线路质量、供电设备等方面没有特殊的要求，只需要根据业主、单位的约定进行正常供电即可。

3.2供配电线路优化

供配电线路设计对整个系统的影响是非常大的，设计人员在设计供配电线路的时候应该结合民用建筑的具体情况，根据线路用电负荷分配、供电线路距离、供电半径、用电设备等多方面进行合理的设计，需要注意的是供配电线路所产生的能耗较大，为了提高民用建筑供配电节能效果，在设计过程中应该秉持简单、安全、节能等原则，避免设计问题所造成的电能损耗，从根本上提高民用建筑供配电运行水平，对于大负荷的配线设计应该尽量选择铜芯导线，而小负荷的配线设计可以选择铝芯导线，与此同时尽量减少导线长度，以满足使用需求为基础，降低成本费用的增加。

3.3优化建筑配电系统设计

变配电所是供配电系统非常重要的组成部分，也是保证电力能源稳定输送的基本条件，设计人员在设计过程中需要综合分析各方面所带来的影响。首先，变配电所地质选择，通常情况下变配电内涉及高低压配电室、变压器室、电容器室等不同的组成部分，根据民用建筑的使用需求确定变配电所得最终组成，由于变配电室内包含很多电气设备，设计人员需要做好相关的保护措施，严格按照规范要求进行设计。与此同时，针对配电室、电容器室、变压器室等特点，在门窗等出入装置的设计中应该避免雨雪、小动物、幼儿的进入，严格杜绝各种渠道进入的可能性。另外，完成变配电室的设计工作后，设计人员需要对可能存在的引发故障、故障消耗时间、系统维修时间、检修率等参数进行确定，进一步提高民用建筑供配电系统运行质量，为人们提供更加安全的供电条件。

结束语

供配电设计是民用建筑设计的非常重要的一部分，从近的角度考虑其直接关系到建筑成本费用支出，从远的角度考虑关系到人们日常生活与建筑物使用性能，同时还会对电网供电产生一定的影响。设计人员在进行民用建筑供配电设计的时候应该结合坚持可靠性、简洁性、安全性原则，充分考虑设计方案在具体施工中的可行性，满足民用建筑物配电方案中的经济指标要求，结合工程特点及本地用电情况，在保证使用需求的同时，降低建筑投资成本，提高民用建筑供配电设计的整体水平。

参考文献：

[1]孙淑绒.基于高层民用建筑电气设计要点探究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（16）：101-102.

[2]于运弢，吕达观.新形势下民用建筑供配电可靠性研讨[J].山东工业技术，2016（03）：34.

[3]谢维.超高层建筑供配电管理系统设计与实现[J].计算机测量与控制，2010，18（4）：916~919.

[4]王文亮，申健.智能建筑供配电监控系统的设计与实现[J].电源技术，2010，34（7）：726~728.

[5]刘昌明.建筑供配电线路的节能设计[J].四川建筑科学研究，2011，37（1）：257~259.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a8880bac7c8850417f0d9917.html