# 地热井抽水试验中井损的确定

河北省地矿局第三水文工程地质大队河北衡水053000

摘要：我国将地热异常区域地热水的开采量的估算称为地下水资源评价，目前对地下水资源进行有效评价的方法较少，大多数只是简单依靠地下水抽水试验的资料对地下水质水文地质参数进行确定。在对地下水参数进行确定的过程中需要对渗透系数、导水系数、给水度等进行确定。为了保证地下水参数的准确性，一定要对井损参数进行确定。

关键词：地热井；抽水试验；井损

井损主要是指在对管井进行抽水时，由于受到含水层运动改变以及井壁内阻力的影响，在井管抽水的过程中可能会造成井管内外的水位差。这种水位差的出现是抽水过程中必然存在的，而且水位差会随着水量的增加而出现变化。

1地下水资源评价概述

地下水资源评价主要是通过对地热异常区域内的地热水进行评估，估算可开采的热水量，从而对我国地下水开发利用提供依据。在地下深层具有可利用的地热水，尤其是在埋藏一千米以深的深部地层内具有可以有效利用的地热水，对这些地热水的量进行有效估算可以对人们地下水的开发利用提供依据。但是目前对于地热水的量进行估算的方法较少，对地热水进行估算的方法主要是依靠抽水试验资料进行计算，从而得出含水层水文地质参数，比如渗透系数、导水系数、贮水参数以及给水度等。对水文地质参数确定的准确性和合理性及地下水资源评估的可信度具有较高的影响，进而对水资源论证评价的科学性具有重要意义。在对水资源进行开发利用的过程中，尤其是在对抽水试验进行的过程中，往往是通过人工观测或者自行动态监测的过程进行，但是在检测的过程中并没有重视井损的存在，从而对该地区的热水动态特征的真实性不能保证。因此在对地下水资源进行评价的过程中，需要对多个地区的多个地热井进行结合，并对抽水试验进行多次观测，对抽水试验井损进行确定，从而对抽水情况进行精确反应，为后续的地热水计算奠定基础。

2井损的确定方式

对井损参数的确定主要是根据单孔稳定抽水试验进行，通过单孔稳定抽水试验的多次结果，对相关曲线进行绘制。通过多次测量的方式，对井损的近似值进行估算，但是这种方式估算的井损值不合理。只有保证抽水试验的背景水位相差无几，才能对井损值的准确性进行确保，因此使用抽水试验对井损值进行估算无法对准确度进行确保。另外，还可以通过带观测孔的抽水试验对井损值进行估算。但是，在对这种方法进行使用的过程，需要对观测孔进行确定，至少需要一个观测孔，一般情况下，要保证试验的过程中有两个观测孔才能对井损数据的准确性进行保证。但是在实际的井损测量过程中，满足两个观测孔的情况较少，并且在其中还具有较多的观测困难，从而对观测的难度进行了增加，不利于观测的开支降低。此外，还可以使用第三种方法对井损进行计算，这种方法主要是通过单孔抽水实验的水位将以及流量的曲线方程，对井损确定的经验公式法进行使用，根据相应的方程式进行多元方程的计算。但是由于在对井损进行求值的过程中，需要较多复杂的步骤，因此在井损实验的过程中，很少对其进行使用。

总而言之，在实际工作中对井损的计算难度较大，因此在对地热水进行计算的过程中，基本不对井损进行考虑，而是直接应用相应的公式对其进行计算。但井损在地下水资源评价中确实存在，忽略井损的参数可能对地热水的计算准确性无法保证。通过对单孔3个降深抽水实验的利用，根据方法一和方法三对井损进行有效计算。同时为了保证井损参数的准确性，可以通过方法一和方法三计算结果的对比进行验证。

3井损的计算

在对井损测量的准确性进行确保时，需要对多个地区的井损值进行选取，同时根据多个地区的抽水实验数据，对井损值进行估算。在对地热井进行勘探的过程中，往往使用单孔稳定流抽水实验对水文地质参数进行求解。

目前，通过研究表明，在井水明显发生降深变化的过程中，承压水的曲线将会变为抛物线。根据相关公式的等价变换后，可以对公式进行求出，即为。目前，在对单孔稳定流抽水实验进行的过程中，需要对其进行三次升降。通过三次升降以及该公式的计算，可以对三个点进行得出在S/Q-Q曲线图上可以对三个点进行表示，再通过对曲线进行拟合的方式将三个点连接成一条曲线。根据相关的抽水试验数据，可以对S/Q-Q曲线图进行制作。通过对曲线图的合理计算，可以将井损的估算值求出。

根据相关公式进行等价交换后可以得出公式，，通过对该公式的计算可以将井损值进行求出。

4井损值的检验

首先应对测压管进行设计，随后使用测压管对地层水位观测，这时再对抽水试验进行采取，就可以根据井内的降深以及外部测压管的测量结果，对地下水层降深数据进行得出，从而对井损值进行计算。在实际测量过程中，可以通过相关数据的收集，对井损值进行计算。此时，通过对井损值以及测量值的对比分析，可以对井损值进行检验。

通过研究发现，在对井损值进行比对分析后，方法三获得的井损值与实际测量的井损值相差无几，几乎没有偏差存在。因此，证明该测量方法在对井损值进行测量的过程中具有较为准确的优势。

5井损测量分析

通过研究发现，井损在抽水实验中占有一定的比例，甚至比例可以最高可达到60%左右，这对井损的存在性进行了证实。因此，在进行抽水实验的过程中，一定要对井损进行计算，从而确保实验的准确性。通过分析可以得出井损的变化规律，可以随降深、流量的增大而出现增大。因此，在工程实践的过程中，在抽水实验后对参数进行计算时，应对井损的存在进行考虑，井损的存在对水文地质参数有着直接的影响作用。如果忽略掉井损的存在，直接用相关公式对水文地质参数进行计算，不能保证水文地质参数的准确性。同时，目前对于井损的计算方法尚不成熟，通过对现有方法的比较，发现目前可行的计算方法为多元经验公式计算。多元经验公式计算的结果相对较为准确，且经济合理，其可以对水文地质参数情况进行准确反映。

通过对研究的分析后，我们可以对其进行延伸考虑。一般情况下，大部分人认为在成井过程中，滤水管半径的大小于抽水井的降深的影响作用不大。实际测量中发现，虽然滤水管半径与B值的影响较小，但是对于C值具有较大的影响作用。这是因为水在井内的流速与井管的横截面积具有一定的关系，而横截面积的大小与井管半径成正比。因此，滤水管的半径对于井损的精确具有较大的影响。在对某一地区的精髓经验百分比进行确定后，应结合该地区的地层渗透率等相关参数，对合理的滤水管直径进行计算，从而保证水位降深和理论上的降深较为接近，将井水参数在最大程度内下降，从而保证抽水实验的准确性。

6结束语

综上所述，井损的参数对抽水实验的准确性具有重要的影响作用，在抽水实验的过程中，不能对井损的参数进行忽视。但是，目前我国大多数研究者在对水文参数进行测量的过程中往往会对井损进行忽视，从而导致水文地质参数的准确性无法确保。在井损测量过程中，对多元经验公式计算法进行使用，可以保证精损测量的准确性，从而有效确保水文参数的合理性。

参考文献

[1]王立东,赵季初,于溪,李鑫宇,张平平.地热井抽水试验中井损的确定[J].山东国土资源,2016,32(10):65-68.

[2]刘永贵,王亿管,廉辉民,高宗军.地热井单井抽水试验等效降深的换算方法[J].工程勘察,2016,44(02):36-40.

[3]王辛,张硕,叶疆.基于抽水试验的水文地质参数计算方法对比与探讨[J].资源环境与工程,2015,29(06):835-838+874.s

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a8adfe404e65f678018d49aa.html