# 水利工程施工中软基基础的处理技术分析樊甲勇

樊甲勇

中国水利水电第四工程局有限公司青海西宁810000

摘要：如今，我国水利工程的发展速度越来越快，进行水利工程的施工过程中，存在着许多的问题。软基基础问题（以下称软基）是非常显著的问题。为了有效提高水利工程的施工质量，需要不断改善和优化软基处理技术。加强水利工程软基处理就显得更加的重要，本文对于水利工程软基质量问题的危害和原因进行了相应的分析，分析了在现在的软基工程中常见的施工技术，希望能够给水利工程软基处理的质量带了帮助。

关键词：水利工程；软基；施工技术

引言

一直以来，软基基础处理问题都是水利工程建设的难点所在。首先，由于软土层本身强度、承载力的特殊缺陷，所以在水利工程建设的过程中，必须要考虑软基处理；其次软基基础处理技术的应用也存在一定问题。在具体的施工过程中，水利工程施工质量问题以及软土地基质量问题的最主要诱因都出在施工处理技术应用上，所以想要提升水利工程软基质量就必须要求工程施工人员合理地应用软基处理技术，确保地基稳固和安全，为水利施工安全提供保障。

1软基特点

1.1存在着比较多的含水量

针对于软基而言，其透水性并不是很强，尤其是抗剪切的强度也比较低的，对于软基而言，其内部存在着比较大的空隙，其中的含水量也要进一步高于其他土层，含水量在一定程度上最少为30%，最高的情况下能够达到70%。因为软基的压缩性比较高和透水性比较弱等特点，也为工程的施工带来了比较大的困难，同时对路面的承载力也带来了直接的影响。软基在工程建设的过程中，不仅会影响施工的整体进度，也会影响其施工质量。所以要制定科学合理的措施，只有这样才能对软基问题进行全面的解决。

1.2软基渗水力差、固结很慢

软土的含水量要远远高于其他土层，有时候含水量高达70%，所以其渗水能力必然差。在这样的环境中进行水利工程施工建设，对软土进行加固处理，必然对固结处理有极大的影响。如果固结的速度太慢，势必会影响到软基的稳定性。那么在水利施工中，如何加快软基固结施工是个难题。此外，就软基土壤的构成成分而言，存在着不单一性；在这种土壤中，有时候还存着一些有机质，有机质的存在常常会造成排水管堵塞，影响对软土层中水分的有效处理，进而极有可能导致出现塌方等严重问题。

1.3软基加固技术特点

对于软基加固技术来说，也被进一步称之为软土地地基施工技术，由于存在着相对来说比较高的含水量，如果含水量在较高的状况下就会对路基加固的固化速度带来严重影响，在固化速度不是很快的状况下，会对水利建设造成直接的影响。因此针对于技术人员来说，要加强自身技术水平，这样才可以保证软基加固的质量，从而在一定程度上提高工程最终的施工质量。

2软基基础对于水利工程的危害

2.1容易引发连锁性的地质问题

软地基含水量多，就造成了其稳定性差的问题，从而影响周围的地质条件。施工中，必须处理软基问题。处理过程中，因为软基的范围没办法准确的确定，很可能会对于周边地区产生影响。如，整理了软基的工程现场之后，其他的地域的软基也有移动的可能性。没有任何准备无法对于地下地质运动进行确定。软土基在其他地区减少的话，由于地下土的流失，也有可能会造成地表塌陷的状况。许多水利工程是根据地形进行建设的，多是在峡谷中进行建设，这些地区被山脉和森林包围着，如果周边地域出现坍塌的情况，对于水利工程的影响将是无法预估的。如果将居民区建立在水利工程周边，水利工程的连锁反应，对于周围居民也可能会产生影响，使得周围居民的日常生活产生影响。

2.2导致水利工程稳定性差

软基上修建水利工程容易损坏工程的稳定性。河流中的软基更加的多。很多的大型河流经历了长久的泥沙堆积，使得软基数量比较多，这些地基中土壤的含水量很大。同时，这片区域很长时间都有水流流经，即使在施工过程中避开了软基区域，在一定程度上保证了安全和质量，但是，经过长时间的水蚀，还是很容易出现软基，对于完成的水利工程来说存在很大的隐患，对于水利工程的稳定性带来很大的威胁，使得水利工程的质量受到影响。而且，水利工程的建设对于工程时间都是有一定的要求的，在保证施工期内能够完成施工工程的同时，也要保证施工质量，而且还要对于软基进行合理的处理，是很困难的。如果不正确处理中间环节，软基的硬化处理不够，就会使得施工和使用中的质量问题无法得到保证。

3切实提升水利工程施工质量的技术对策

3.1切实注重工程实地勘验，强化专项技术方案制定

为了保证水利工程的软基处理质量，使得其质量能够进一步的提高。在进行实际施工时，应该对于施工现场进行实地调查，制定方案的时候应该对于水利工程的实际情况进行仔细的思考，从而制定更加合理的方案。加强对软基的调查工作，除了对于传统的检测方法外，还应该结合实际的检测分析数据，将最新的技术进行使用，使得软基的状况能够得到掌握。如将实际的数据输入到BIM系统之中，根据系统中的方案，快速的获得施工技术的具体情况，再根据实际调研获得的信息，制定出最合理、效果最好以及成本最低的方案，在进行BIM系统的录入之后，应该对于建模进行另外的处理，使得能够更加全面的进行分析，使得方案的各个方面都能够进行比较，从而选择出更加更合理的方案，使得软基处理能够达到最好的效果。

3.2强化软基排水预压法的应用

因为软基土层含水量较高，并且30%含水量以上的都可以算作淤泥土层，所以这种土层施工必须要将软基中的多余水分排出，提升软基强度。排水预压法就是对施工现场进行预压，使得地基土体产生一定强度的压缩和固结，地基本身产生预先沉降，以此提升土体强度。

3.3换土垫层的方法

对于这种方法而言，主要适合应用到软基与土层厚度比较薄的情况下，并且也应用砂土以及灰土、粗砂和水泥等换填淤图层对地基进行处理，在回填压密性比较好的土层中进行压实，可以有效提高土层持力，同时提高地基承载力，让地基变得更加的稳定。在进行施工时，将其地基地面下比较浅的范围内的软弱土进行挖掘，分层填充砂石以及碎石和灰土等相关的材料，这些材料具有较为良好的抗侵蚀性，强度也比较高并且压缩性好，之后通过分层进行压实，可以有效地提高地基的密实程度，提高地基的承载力，减少沉降问题的出现。

3.4加强软基质量控制，提倡文明施工

软基工程施工时，很容易出现声、光、等的污染。在软基的质量管理过程中，对于施工技术的重视很重要，但是对于施工过程的重视也很重要。施工时候，进行软基处理时，通常会应用多种技术，不同的技术之间应该注意进行协调，使得施工质量能够进一步的保障。应用新的技术时，应该严格的控制其技术的指标，不同的技术进行配合，使得软基质量的效果能够更好。

结语

通过对上述的内容进行分析研究后得出，施工企业必须要紧密的结合工程的实际情况，并且也需要重视软基处理的质量以及控制软基处理技术的优化，从而不断的去提高节能环保以及文明施工的投入力度，这样才能在一定程度上促使自身的核心竞争力得到全面的提高。

参考文献

[1]戴建龙，毛地卫.浅析水利工程施工中土坝软土地基处理方法[J].价值工程，2010，29（12）：21.

[2]陈献达.综述水利工程施工中土堤软土地基施工技术[J].建材发展导向，2011，09（9）：218-219.

[3]任希军，张雪青.水利工程施工中软基基础的处理技术研究[J].农业与技术，2017，37（16）：123-125.

[4]杨荣生.水利工程施工中软基基础处理技术研究[J].农村经济与科技，2016，27（18）：61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a8c47a5e40e0780f5c625a18.html