# 建筑电气安装技术及质量控制分析邱愿

身份证号码：44080319790904XXXX

摘要：通过对建筑电气安装工程的特点进行分析，结合电气安装工程实践经验，从施工流程设计、施工前准备、施工环节现场管理、螺栓的连接质量保证等方面，分析了建筑电气安装技术与质量控制策略，以保证电气工程质量达到国家相关标准。

关键词：建筑电气安装；施工技术；质量控制

要想从根本上提高电气设备的安装质量和工作效率，就要在安装施工过程中，加强对技术人员的管控和质量监督。虽然近年来国内建筑电气安装的技术和质量有所提高，但仍旧存在很多弊端。为了解决这些问题，就必须加强电气安装工程的管控力度，同时对电气安装技术进行创新，提高电气安装工程的质量。

一、电气安装工程的特点

电气设备安装是建筑建设中极其重要的一项工程，发展规模愈发壮大。现阶段国内科学技术水平迅速提高，电气设备实现了智能化、自动化。建筑工程电气设备的安装，涵盖了设备的采购、安装、程序自动化调试、通电检测、中途检验及竣工检验等，需要使用到电气设备、电子设备、机械设备等，因此，电气安装工程具有安装时间长、项目多、技术涉及范围广等特点。

二、建筑电气安装技术与质量控制策略

（一）正确认识施工流程

在电气设备安装过程中，设计人员根据项目需求制定施工计划或方案，以实现工程整体规划和整体布局的目的。开始工程安装时，要进行现场监督，确保施工流程按照施工计划进行，期间不能随意对施工计划进行修改，且严格要求技术工人按照施工图纸上的流程规范施工，确保电气安装工程的顺利开展。

（二）施工前的准备环节

电气设备的安装具有连贯性和顺序性，环环相扣。为保障电气安装流程的顺利开展，就需在开始安装前做好准备，包括安装材料、安装工具的准备，人员分配等。例如：在某电气安装工程中，施工人员需要对使用电缆电线等连接的导体材料及其保护外壳进行检测；在安装隔离开关时，要求规范操作安装流程，隔离开关的压力设置要科学，避免隔离开关发生接触面氧化、电阻增大等问题。与此同时，设计人员要根据工程项目编制施工预算，保证电气安装质量，严格控制成本，并做好预算不足的准备。模拟施工可以针对可能出现的问题提出解决措施，确保电气设备安装作业的顺利进行。

（三）施工环节

1.低压配电箱安装环节

在安装低压配电箱时，首先要注意用电安全，再检查电箱表面油漆面是否光滑、框架是否牢固，安装时在低压配电箱外部加装铁皮，并与接地地线网相连，可以避免发生漏电触电问题。如果低压配电箱安装在外部裸露环境，就要加装一个防雨罩，以免雨天对工作人员和行人产生安全隐患。为提升配电箱的安全性，必须要有专门的配电板，将电气线与电箱直接连接之后，固定箱门枷锁。

2.电气照明系统安装环节

灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准；灯内配线严禁外露，所选线径必须满足功率需求；强、弱电线应保持至少300mm距离，如无法避免交叉，应做好防干扰处理；电线入PVC绝缘管，管入墙，排列横平竖直；管内导线总截面不能超过管内径截面的4%。

3.电气消防系统施工

外围应预留环形消防车道，且宽度要大于4m，保证消防车能顺利进入，同时为电气设备加装自动灭火喷淋装置以及消防栓。根据消防施工的指导，建立消防给水系统、消防电源及配电、消防喷淋系统，在电气周围建立消防管道以及排烟管道、消防器材等，还需把自动喷淋装置和火灾自动报警装置连接到消防监测室，以便实时进行火警监测。

4.电视、音响、自控等弱电系统的施工

提前预留孔洞和预埋线管，以便开展弱电系统的安装工作。开始施工时，必须严格按照施工图纸进行操作，管槽施工时，为了保证水平垂直，需要进行电线拉线、打印格墨等流程。对垂直铺设的线槽必须采用底架安装用，支架控制，支架支点距离线槽不得少于1.5m，连接至线盒后，丁字形接头不得超过0.5m。此外，针对不同电压和线路应采用分槽铺设的方式，线槽与模板进行连接时要用底座压住槽板头部，用螺丝进行固定时，螺母要低于螺杆5mm，两个固定点之间只能开设一个接口，所有接口跨接时必须加装接地地线或者铜线，以确保重复接地的可靠性。线槽交叉处、丁字形接头要求：线路平整不扭曲，接缝紧密没有缝隙，接口点准确，槽板全部贴墙，排列紧密。导线要求：不允许在线槽内进行接头，在导线、线槽、底架内的导线进行绝缘处理，绝缘电压要求超过500V，在结束工程后，要保证线槽干净无杂物。

（四）确保螺栓的连接质量

要将设备运转时产生的振动和动力等通过螺栓连接装置导入大地中，避免设备发生共振，影响正常运转和安装质量。这就要求施工人员对设备所处位置的混凝土强度、比例等方面进行检验，确保设备在运行时不会发生倾斜、挪位等。另外，还要求施工人员明确地角栓的中心距离和标高，并与平面进行核实，避免设备运行时发生沉降。还要对设备进行压力测试，确保在电磁力和机械力的作用下螺栓和螺母不会松弛（即螺丝和螺丝帽之间有距离），避免螺帽滑丝甚至导致设备损坏；不仅要对基础机电设备的螺栓、螺母进行测验，还要对导流设备上的螺栓、螺母进行测验，在考虑机械作用的同时，还要对发生电热效应等问题进行综合考量，避免设备螺栓、螺母松弛，有效降低设备的接地电阻，同时考虑设备发生电热效应时导致地线连接处断开，进而引发接地线路短路问题，在减少事故发生的同时提升安装质量。

（五）工程测试环节以及竣工查验环节

电气安装完成后，需要对项目内所有电气设备的线路进行检测，要求工作人员穿戴绝缘服、绝缘手套等，首先注意检测线路、线槽、电缆表面的完整性，确保没有裸露的电线或线头，并对配电箱、连接线路等设备加装漏电保护装置和连接接地地线，即使通电后发生漏电现象，也不会造成人员损伤。然后用试电笔和遥感测电装置对线路进行测电，确保每个线路都能通电，对各个电气设备进行系统调试，确保其正常运行。电气安装工程和调试环节结束后，工程竣工并交付企业和单位进行查验。检验时，应对电气安装工程项目内的电气设备功能进行测试，确保与项目计划一致，并且施工单位要与电气设备厂商签订售后服务合同，确保设备出现质量问题能得到第一时间维修，做到及时止损。

（六）加强上下监督磨合

建筑电气工程安装期间还应加强不同部门、不同人员、不同岗位之间的交流，例如管理部门与施工人员的交流、采购部门与安装人员的交流、技术人员与客户需求的交流等，确保各个方面的人员交流能够起到良好成效，从而在整体层面上建立统一的工程质量要求，最终通过落实岗位责任制度来提升电气工程的质量要求，以此避免电气工程安装期间的错误操作。值得注意的是，电气工程安装期间应以专业技术部门的意见为主，以客户需求为辅，结合施工企业的实际情况对电气安装工程的主要内容进行优化，避免由于磨合不当造成工程成本及质量上的损失。

三、结束语

综上所述，想要从根本上提升建筑电气安装技术及质量，不但要提升工作人员的专业素养，还要采用新型的安装工艺，在施工环节中进行科学合理的安装操作，这样才能切实提升安装技术和质量。

参考文献：

[1]朱江丽.机电安装工程电气施工工艺与控制管理[J].山东工业技术，2019（02）：109.

[2]陈智超.探析机电安装工程中电气施工技术的质量控制与管理[J].科技风，2018（22）：85-86.

[3]张明.论建筑工程施工现场机电安装工艺技术[J].技术与市场，2017，24（09）：118-119.

[4]卢金，何臻光.机电安装电气设备预埋常见的问题及对策分析[J].无线互联科技，2016（01）：80-81.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a8e60fa0cb32367ce6c42102.html